## Slide 1
树莓派开发
03 树莓派的基本配置

## Slide 2: 1、树莓派的配置选项
树莓派第一次启动的时候，会自动进入以下配置界面，在命令行模式下运行$sudo raspi-config，也可以回到这个界面
新旧版本的配置界面不太一样，下面列举两种比较常见的。
这是旧版本：

## Slide 3: 1、树莓派的配置选项
expand_rootfs –将根分区扩展到整张SD卡（树莓派默认不使用SD卡的全部空间，有一部分保留，建议选中）
overscan–可以扩充或缩小屏幕（旧版不能自适应屏幕，新版没有这个选项，貌似可以自适应，没仔细研究）
configure_keyboard - 键盘配置界面
change_pass – 默认的用户名是pi，密码是raspberry，用ssh远程连接或串口登录时要用到这个用户名和密码，这里可以更改密码。

## Slide 4: 1、树莓派的配置选项
change_locale – 更改语言设置。在Locales to be generated: 中，选择en_US.UTF-8和zh_CN.UTF-8。在Default locale for the system environment:中，选择en_US.UTF-8（等启动完机器，装完中文字体，再改回zh_CN.UTF-8，否则第一次启动会出现方块）。
change_timezone –因为树莓派没有内部时钟，是通过网络获取的时间，选择Asia – Shanghai。
memory_split –配置给桌面显示的显存。
ssh – 是否激活sshd服务。
boot_behaviour – 设置启动时启动图形界面，正常肯定是Yes。

## Slide 5: 1、树莓派的配置
新版本（目前大家正在使用的）做了不少改变：
选项1必须执行一次（扩展根分区）
由于是命令行界面，因此，使用上下左右键及Tab键操作

## Slide 6: 2、树莓派配置参数介绍
1、Expand Filesystem 扩展文件系统（同旧版）
  此步一定要执行，一路回车即可。
2、Change User Password 改变默认pi用户的密码，按回车后输入pi用户的新密码，可不修改。
3、Enable Boot to Desktop/Scratch 启动时进入环境选择
  Console Text console, requiring login(default)
  启动时进入字符控制台，需要进行登录（默认项）
  Desktop log in as user ‘pi’ at the graphical desktop
  启动时进入LXDE图形界面的桌面
  Scratch Start the Scratch programming environment upon boot启动时进入Scratch编程环境
  可选择开机启动进入图形界面（建议选字符控制台）

## Slide 7: 2、树莓派配置参数介绍
4、Internationalisation Options 国际化选项，可以更改默认语言
  I1 Change Locale语言和区域设置，默认为英文。
  树莓派默认是采用英文字库的，而且系统里没有预装中文字库，所以需要手动安装中文字体（实际已自带）。
  在命令行输入以下命令： 1、sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei安装字库（系统已自带，可不安装） 安装过程中如果碰到(Y/n)，都选择y 2、sudo apt-get install scim-pinyin安装中文拼音输入法
  一般系统已安装中文字库，可不必再安装。

## Slide 8: 2、树莓派配置参数介绍
3、sudo raspi-config（此步一定要做，否则不出中文）
  选择change_locale，在Default locale for the system environment中，选择删去en_GB.UTF-8 UTF-8前的*（使用空格键）
  找到en_US.UTF-8 UTF-8，用空格键在它前面添加*
  找到zh_CN.UTF-8 UTF-8，用空格键在它前面添加*
  在Default locale for the system environment:中，选择zh_CN.UTF-8，
  选择OK，退出
4、配置完成之后，输入命令sudo reboot重启系统 重启完成后，就可以在显示屏上看到中文显示和中文输入法了，切换中文输入法一样也是ctrl+space

## Slide 9: 2、树莓派配置参数介绍
  I2 Change Timezone设置时区，如果不进行设置，PI的时间就显示不正常。选择Asia（亚洲）再选择Chongqing（重庆）即可。
  I3 Change Keyboard Layout选择合适的键盘类型和布局
  目前我们配置的键盘不需要修改（用缺省值）

## Slide 10: 2、树莓派配置参数介绍
5、Enable Camera启动PI的摄像头模块，如果想启用，选择Enable，禁用选择Disable就行了
6、Add to Rastrack把你的PI的地理位置添加到一个全世界开启此选项的地图，建议还是不要开了，免得被跟踪。
7、Overclock超频（不要玩超频，烧掉系统你自己买单） None 不超频，运行在700Mhz，核心频率250Mhz，内存频率400Mhz，不增加电压 Modest 适度超频，运行在800Mhz，核心频率250Mhz，内存频率400Mhz，不增加电压 Medium 中度超频，运行在900Mhz，核心频率250Mhz，内存频率450Mhz，增加电压2 High 高度超频，运行在950Mhz，核心频率250Mhz，内存频率450Mhz，增加电压6 Turbo 终极超频，运行在1000Mhz，核心频率500Mhz，内存频率600Mhz，增加电压6

## Slide 11: 2、树莓派配置参数介绍
8、Advanced Options 高级设置
  A1 Overscan 是否让屏幕内容全屏显示
  A2 Hostname 在网上邻居或者路由器能看到的主机名
  A3 Memory Split 内存分配，选择给GPU多少内存
  A4 SSH 是否运行SSH登录，建议开启。
  A5 SPI 是否默认启动SPI内核驱动，暂时不用管。
  A6 Audio 选择声音默认输出到模拟口还是HDMI口
    0 Auto 自动选择
    1 Force 3.5mm ('headphone') jack强制输出到3.5mm模拟口
    2 Force HDMI 强制输出到HDMI
  A7 Update 把raspi-config这个工具自动升级到最新版本
9 About raspi-config 关于raspi-config的信息。

## Slide 12: 4、修改树莓派的显示分辨率
树莓派一般可以自动检测目标设备的分辨率。 但对于HDMI-VGA转换器，分辨率可能会明显不对，这时需要给树莓派指定一个分辨率。
修改树莓派的显示分辨率，需更改树莓派FAT32分区里的config.txt，修改的方法是将SD卡拿到PC上直接修改，然后再插回树莓派。在树莓派上也可以修改，但要先修改文件的读写权限等，比较麻烦
此修改在前一步（烧SD卡）之后，修改config.txt时，已经修改了。（将hdmi_mode=1改为18）

## Slide 13: ４、修改树莓派的显示分辨率
对config.txt的修改如下：
  hdmi_group= 2 显示器参数分组，常用电脑显示器为2
  hdmi_mode=18 分辨率，具体见下表
    hdmi_mode=16 1024x768 60Hz
    hdmi_mode=17 1024x768 70Hz
    hdmi_mode=18 1024x768 75Hz
    hdmi_mode=19 1024x768 85Hz
  hdmi_ignore_edid=0xa5000080 命令树莓派不检测HDMI设备的任何信息，只按照指定的分辨率输出。
  如果上述参数不加，树莓派可能会“自作聪明”的检测HDMI设备的分辨率，造成设置的分辨率无效。显示器仍然会出现系统画面，但会有一个提示显示模式不支持的漂浮提示。

## Slide 14: ４、树莓派配置生效
配置完成后确认会重启系统，选项即可生效
重启系统的命令：reboot
系统默认用户是pi 密码为raspberry
当需要root权限时，由默认账户经由sudo执行
系统的root账户默认没有密码，但账户锁定，重新开启root账号，可由pi用户登录后，在命令行下执行
sudo passwd root
此时要求输入root的密码
再输入一次，即可。
执行一次 apt-get update，更新系统一次。

## Slide 15: 5、 树莓派接摄像头
在上一步Enable Camera设置中，启动PI的摄像头模块
一般来说linux是直接支持摄像头，即摄像头在linux下免驱
插上usb摄像头，输入
ls /dev
查看dev中是否存在一个video0这个设备，如果有，说明系统识别了，如果不认，需要找相应的驱动程序
安装mplayer，输入
sudo apt-get install mplayer
输入命令播放摄像头视频
sudo mplayer tv://
就可以看到图像了。 （目前我们没有配摄像头，如果自己 有USB摄像头，可以试试）

## Slide 16: 6、 Win32DiskImager的树莓派备份
下载Win32DiskImager（这个软件已经在上一节用过）
在win下插上你的SD卡，新建一个文本文件，改名为backup.img
打开win32Diskimager，在Image File处选择刚才你创建的.Img文件路径，Device 选择你的SD卡盘符
然后点Read，等待完成（时间很长哟）。
保存这个Img文件，之后就可以随时还原。
“备份”是全盘备份
全盘就是全SD卡

## Slide 17: 6、 Win32DiskImager的树莓派备份
这是最简单，也是比较“笨”的方法，备份时间长（当然恢复的时候，也需要这么长的时间）
备份文件大。如下图：
  写入新系统的时候（上节）只有不到3G大小，即使做了很多更新，也还是不到3G（后面看到）
  但备份是大约32G（我的原卡为32G，大家的是8G）

## Slide 18: 7、一种树莓派备份软件
更简单的方法
找一个备份工具，如：usbit
可以选择压缩保存，但时间和空间也还是比较大。

## Slide 19: 7、直接用dd的树莓派备份方式
下面介绍一种直接用dd备份树莓派的方法
先在树莓派上mount一个共享目录（空间大于SD卡的即可）
  然后用dd if=/dev/mmcblk0 of=raspberrypi.img bs=1M备份成raspberrypi.img镜像文件
  恢复的方式有两种：
    一是用Win32DiskImager在windows系统上直接写到SD卡中；
    二是在Linux系统中用（先fdisk -l查看设备）
    dd if=/path/to/image/raspberrypi.img of=/dev/sdx

## Slide 20: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
利用dump和restore进行备份和还原
好处：
  一是可以像Windows的Ghost只dump有效数据，也就是说可以最有效的节省备份空间，树莓派有多少数据就生成多大的镜像文件；
  二是可以恢复到比原来SD卡空间的小的SD卡上，如原来用的树莓派是16GB，现在可以把镜像恢复到8GB或者4GB的SD中。

## Slide 21: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
一、在树莓派上安装需要的软件，包括：
  dosfstools：fat32分区格式化工具
  dump：dump & restore 备份工具
  parted & kpartx：虚拟磁盘工具
  在树莓派上执行如下安装脚本
sudo apt-get install dosfstools
sudo apt-get install dump
sudo apt-get install parted
sudo apt-get install kpartx

## Slide 22: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
二、生成新的img文件 先用df -h查看树莓派实际使用空间，然后再决定生成文件大小。系统总容量为30G，目前大约只用了不到3G
下面命令生成块大小为1MB，总大小为2500MB的镜像文件

## Slide 23: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
Raspbian为USB上的SD卡分配类似”sda”,”sdb”等的名字。 如果你只插入了一个SD卡，那么你的新SD卡的名字将会是”sda”.
如果你不确定sda是不是正确的卡，使用下面的命令列出连接到小派上的卡。
sudo fdisk -l
SD卡插槽上正在运行系统的SD卡应该显示为/dev/mmcblk0。你的空白的SD卡应该显示为/dev/sda1(或者是/dev/sdb1，如果你插入了不止一个USB读卡器到小派上)。
注意你不应该输入”1″ – 如果你看到你的卡显示为”/dev/sda1″，你仍然应该在运行脚本时输入sda(“sda”是卡的名字，而”sda1″是卡的第一个分区的名字)。

## Slide 24: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
sudo fdisk –l
的显示结果
第一个分割区：
8192到122879
第二个分割区：
122880到结束

## Slide 25: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
下面命令生成块大小为1MB总大小为2500MB的镜像文件
三、分割虚拟磁盘
  利用parted将刚才生成的虚拟盘分割成两个分区
    第一个分割区采用FAT32格式，由sector 8192开始到sector 122879，约62.9MB
    第二个分割区采用EXT4，由sector 122880开始到结束。
sudo parted raspberrypi.img --script -- mklabel msdos sudo parted raspberrypi.img --script -- mkpart primary fat32 8192s 122879s
sudo parted raspberrypi.img --script -- mkpart primary ext4 122880s -1
sudo dd if=/dev/zero of=raspberrypi.img bs=1MB count=2500

## Slide 26: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
四、挂载虚拟磁盘并格式化
  loopdevice：执行 losetup 连接 img 文件的 loop device
  device：执行完 kpartx 后，虚拟磁盘代号。
  partBoot：由 device 加上 p1 组合而成的 FAT32 虚拟磁盘分区。
  partRoot：由 device 加上 p2 组合而成的 EXT4 虚拟磁盘分区。
首先建立虚拟磁盘并分区
此处若报告不识别kpartx命令，则：apt-get install kpartx
loopdevice=`sudo losetup -f --show raspberrypi.img` device=`sudo kpartx -va $loopdevice | sed -E 's/.*(loop[0-9])p.*/\1/g' | head -1` device="/dev/mapper/${device}" partBoot="${device}p1" partRoot="${device}p2"

## Slide 27: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
格式化虚拟磁盘分区
五、开始备份
  fat32虚拟磁盘分区建立好后直接用cp命令备份文件
  ext4 linux虚拟磁盘分区用dump & restore 备份
sudo mkfs.vfat $partBoot
sudo mkfs.ext4 $partRoot
sudo mount -t vfat $partBoot /media
sudo cp -rfp /boot/* /media/
sudo umount /media
sudo mount -t ext4 $partRoot /media/
cd /media sudo
dump -0uaf - / | sudo restore -rf - cd
sudo umount /media

## Slide 28: 8、 dump和restore的树莓派备份方式
六、卸载虚拟磁盘
经过以上六步，树莓派中的数据文件就全部备份到raspberrypi.img中了，这样既可以在Windows中用Win32DiskImager将镜像恢复到SD卡，也可以在Linux用dd还原到SD卡，而且不要求恢复SD卡的大小跟原来的一样，这样就可以很方便的更换SD卡。当用此SD卡启动树莓派的时候执行raspi-config ->Expand Filesystem 即可扩展未使用的空间。
把上述所有步骤，写到一个shell文件中，chmod 777一下，然后执行，就不需要每次敲键盘了。
sudo kpartx -d $loopdevice
sudo losetup -d $loopdevice

## Slide 29
#!/bin/sh
sudo dd if=/dev/zero of=raspberrypi.img bs=1MB count=2500
sudo parted raspberrypi.img --script -- mklabel msdos
sudo parted raspberrypi.img --script -- mkpart primary fat32 8192s 122879s
sudo parted raspberrypi.img --script -- mkpart primary ext4 122880s -1
loopdevice=`sudo losetup -f --show raspberrypi.img`
device=`sudo kpartx -va $loopdevice | sed -E 's/.*(loop[0-9])p.*/\1/g' | head -1`
device="/dev/mapper/${device}"
partBoot="${device}p1"
partRoot="${device}p2"
sudo mkfs.vfat $partBoot
sudo mkfs.ext4 $partRoot
sudo mount -t vfat $partBoot /media
sudo cp -rfp /boot/* /media/
sudo umount /media
sudo mount -t ext4 $partRoot /media/
cd /media
sudo dump -0uaf - / | sudo restore -rf –cd
sudo umount /media
sudo kpartx -d $loopdevice
sudo losetup -d $loopdevice

## Slide 30: 9、 树莓派部分备份
六、卸载虚拟磁盘
经过以上六步，树莓派中的数据文件就全部备份到raspberrypi.img中了，这样既可以在Windows中用Win32DiskImager将镜像恢复到SD卡，也可以在Linux用dd还原到SD卡，而且不要求恢复SD卡的大小跟原来的一样，这样就可以很方便的更换SD卡。当用此SD卡启动树莓派的时候执行raspi-config ->Expand Filesystem 即可扩展未使用的空间。
把上述所有步骤，写到一个shell文件中，chmod 777一下，然后执行，就不需要每次敲键盘了。