## Slide 1
树莓派开发
04 树莓派的远程连接

## Slide 2: 1、使用PuTTY实现远程桌面SSH
SSH服务默认已经安装完毕 只需在PC上安装一个SSH客户端即可，如：PuTTY
host填入树莓派IP
点击打开

## Slide 3: 1、使用PuTTY实现远程桌面SSH
出现树莓派的命令行界面，输入用户名和密码
注意：PuTTY是命令行仿真界面。但在Linux系统下，命令行是更常用的操作模式。

## Slide 4: 1、使用xshell4.0实现远程桌面SSH
其他SSH客户端如：xshell4.0（Xmanage4.0的一个组件）
host填入树莓派IP即可，用户名、密码同串口登陆一致（默认：pi/raspberry）

## Slide 5: 1、使用SecureCRT实现远程桌面SSH
另一个比较好的SSH客户端如：SecureCRT（6.5.0）
host填入树莓派IP即可，用户名、密码同串口登陆一致（默认：pi/raspberry）
选择使用SSH协议
在外观选项中，选择字符编码为UTF-8，以支持中文。

## Slide 6: 1、使用SecureCRT实现远程桌面SSH
该工具的好处是可以支持直接的文件传输，而不需要使用SCP命令

## Slide 7: 3、使用windows实现远程桌面连接
通过windows自带的远程桌面软件，可以远程访问树莓派桌面应用
在PC上运行系统附件目录下的远程桌面连接程序，输入树莓派的IP或系统名
树莓派的实际IP地址可运行树莓派桌面上的WiFi Config工具查看

## Slide 8: 3、使用xrdp实现远程桌面连接
输入树莓派的用户名和密码，默认：pi/raspberry

## Slide 9: 3、使用xrdp实现远程桌面连接
出现与树莓派显示器完全一样的界面

## Slide 10: 3、使用xrdp实现远程桌面连接
与其他客户端工具不同，这个是同时可以实现图形和命令行仿真的客户端
点开LX终端，就是命令行客户端

## Slide 11: 3、使用xrdp实现远程桌面连接
为什么我的桌面上，除了一个树莓，什么都没有？
这是因为树莓派的桌面，跟Windows一样，也是根据每个用户的情况不同，有不同的桌面的。

## Slide 12: 3、使用xrdp实现远程桌面连接
在树莓派桌面的左下角，点击类似windows的“开始”按钮
在弹出的菜单这中，选择需要放到桌面（在树莓派中，桌面被称为“菜单”）的应用程序
右键选择“添加到菜单”
看看，有什么了？
当然你也可以把它删掉

## Slide 13: 4、树莓派的有线网络配置
1)自动获取IP：树莓派默认有线网卡是使能的，只需将网线插入树莓派网卡，即可自动获得IP(要求在局域网内)
2)手动设定IP：如果是电脑与树莓派直连，不能自动获得IP，可以使用：ifconfig eth0 192.168.1.123设定ip（下次重启就没了）
3)设置静态IP：如果教室的网络设置为固定IP ，可以将电脑设置为静态ip，方法如下：
  在终端中打开一下文件，执行sudo vi /etc/network/interfaces树莓派自带的vi不是很好用，可以在图形界面用类似记事本工具修改。
  将左图内容改为：
  auto lo
  iface lo inet loopback
  iface eth0 inet dhcp
auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet static address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

## Slide 14: 5、树莓派的无线网络配置
1)无线网卡驱动的确认
系统内置了无线网卡驱动，可在如下网站查找所支持的型号
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#USB_Wi-Fi_Adapters
如有一个8188CUS（网卡芯片），验证是否支持
验证方法：
将USB无线网卡插入树莓派USB接口（旧版系统会自动重启，新版不会），敲入：
$lsusb：显示如下结果：
lsusb Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter

## Slide 15: 5、树莓派的无线网络配置
本无线网卡
  品牌：EDUP
  型号：EP-N8508GS
  类型：无线网卡
  接口：USB外置天线
  遵循标准：IEEE 802.11b/g/n
  无线速率：150Mbps
  频率范围：2.4GHz工作信道1～13
  其他功能：支持软AP
  采用芯片RTL8188ucs芯片

## Slide 16: 5、树莓派的无线网络配置
查看无线网卡是否被系统识别（硬件）
pi@raspberrypi ~ $ sudo lsusb
其中RTL8188CUS 802.11n WLAN 代表的就是无线网卡被系统识别，芯片是RTL8188CUS，支持的网络协议是802.11n
与实际相符

## Slide 17: 5、树莓派的无线网络配置
查看无线网卡联网情况
pi@raspberrypi ~ $ sudo iwconfig

## Slide 18: 5、树莓派的无线网络配置
2)无线网卡的配置
使用vi打开网络配置文件，进行修改
sudo vi /etc/network/interfaces：
auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp
auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-ssid “360WiFi” wpa-psk “hellworld” #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 重启即可连入网络名为360WIFI，密码为helloworld的网络，如果想要设置为静态ip，类似有线网卡，修改相应代码即可

## Slide 19: 5、树莓派的无线网络配置
连入的网络名和密码也可以不设置，通过桌面的WiFi Config工具，进行添加设置。
直接使用图形界面所带的WiFi Config进行操作，则更简便
在Scan中找到热点，输入密码，点击连接即可。

## Slide 20: 6、系统网络测试
有线或者无线网络连通过，可以通过更新系统包（升级）的方式，测试网络是否可用
执行以下命令即可：sudo apt-get update
得到：
Get:1 http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg [836 B] Get:2 http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg [490 B] Get:3 http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release [7,532 B] Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg [490 B] Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release [14.4 kB] Get:6 http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages [2,214 B] Get:7 http://archive.raspberrypi.org wheezy Release [7,263 B]
.... Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en Fetched 6,992 kB in 1min 12s (96.6 kB/s) Reading package lists... Done

## Slide 21: 6、改变更新源
如果系统正常更新完成，说明你的网络是好的了。
系统包的更新来自系统自带的软件“源”，也可以对这些源进行更新。
sudo vi /etc/apt/sources.list
  将默认的用#号屏蔽，改为
  deb http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
  或者
deb http://mirror.nus.edu.sg/raspbian/raspbian wheezy main contrib non-free rpi

## Slide 22: 6、改变更新源
或者用以下地址代替上面的地址栏
中山大学
Raspbian http://mirror.sysu.edu.cn/raspbian/raspbian/
中国科学技术大学
Raspbian http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/
清华大学
Raspbian http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/
华中科技大学
Raspbian http://mirrors.hustunique.com/raspbian/raspbian/
Arch Linux ARM http://mirrors.hustunique.com/archlinuxarm/
大连东软信息学院源（北方用户） Raspbian http://mirrors.neusoft.edu.cn/raspbian/raspbian/