## Slide 1
树莓派开发
07 树莓派成为WiFi热点

## Slide 2
将树莓派设置成WiFi热点，实际上是在树莓派上，安装两个服务器：
  无线接入服务器（houtapd)
  DHCP服务器（udhcpd)

## Slide 3
无线接入服务器（hostapd）能够使得无线网卡切换为 master 模式，模拟 AP( 通常可以认为是路由器 ) 功能，也就是我们说的软 AP(Soft AP)
Hostapd 的功能就是作为 AP 的认证服务器，负责控制管理 stations( 通常可以认为带无线网卡的 PC) 的接入和认证
通过修改配置文件，可以建立一个开放式的(不加密)或私密（加密WEP、WPA或WPA2）的无线网络
还可以通过修改配置文件，设置无线网卡的各种参数，包括频率，信号，beacon包时间间隔，是否发送 beacon 包，如果响应探针请求等等。还可以设置 mac地址过滤条件等。
  无线接入服务器（houtapd)

## Slide 4
DHCP指的是由服务器控制一段IP地址范围，通过设置静态IP地址、子网掩码、默认网关等内容，客户机登录服务器时，就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码。
  DHCP服务器（udhcpd)

## Slide 5: 1、USB无线网卡驱动
在第4节已经介绍树莓派联网操作，接上USB无线网卡，使用ifconfig命令，应该能直接看到wlan0。
点击桌面的WiFi Config，可以看到：
连接的网络：2303
自动获得的IP：192.168.1.119

## Slide 6: 1、USB无线网卡驱动
本无线网卡
  品牌：EDUP
  型号：EP-N8508GS
  类型：无线网卡
  接口：USB外置天线
  遵循标准：IEEE 802.11b/g/n
  无线速率：150Mbps
  频率范围：2.4GHz工作信道1～13
  其他功能：支持软AP
  采用芯片RTL8188ucs芯片

## Slide 7: 1、USB无线网卡驱动
查看无线网卡是否被系统识别（硬件）
pi@raspberrypi ~ $ sudo lsusb
其中RTL8188CUS 802.11n WLAN 代表的就是无线网卡被系统识别，芯片是RTL8188CUS，支持的网络协议是802.11n
与实际相符

## Slide 8: 1、USB无线网卡驱动
查看无线网卡联网情况
pi@raspberrypi ~ $ sudo iwconfig

## Slide 9: 1、USB无线网卡驱动
涉及到修改文件，比较简便的方法是：
在命令行终端上，输入su，进入root用户，然后用chmod 666 文件名（目录名），修改文件或目录的权限
在图像界面上，用文件管理器，然后选中要修改的文件或目录，鼠标右键，选择属性，来修改要修改文件的可读写权限（可能包括祖父…父目录）
如果不习惯使用VI的话，在图像界面上，用leafpad（类似记事本）进行文件修改。
在用图像化界面修改文件时，也可以在文件管理器的工具栏上选择“以root身份打开当前文件”。
使用nano编辑工具也不错，总之，使用一种你熟悉的工具就好。

## Slide 10: 1、USB无线网卡驱动
另一个小窍门：
  尽量在PC的Putty或远处终端上用nano或leafpad工具进行编辑
  因为这样可以直接“拷贝”PPT上的代码到树莓派上

## Slide 11: 2、修改wlan0为静态IP
此处的修改，相当于设置路由器lan口IP,即访问路由器通常使用的默认网关192.168.1.1
sudo vi /etc/network/interfaces
原内容： auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface default inet dhcp

## Slide 12: 2、修改wlan0为静态IP
直接将：iface eth0 inet dhcp
替换为：iface eth0 inet static
添加下面的内容： iface wlan0 inet static取静态地址，不是动态分配的了 address 192.168.1.20自己定义一个树莓派的静态地址 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1原来树莓派连接的路由器地址
然后删除这一行 iface default inet dhcp。否则 ip是固定的，但是无法连外网
完成之后需要重启

## Slide 13: 2、修改wlan0为静态IP
做完这步，重启系统以后，在WiFi Config下，就可以看到树莓派的WiFi地址，改为固定的192.168.1.20，而不是早先自动获得的192.168.1.119
当然，以后远程连接树莓派时，都要使用这个地址了。
试一下：
  远程桌面连接-OK
  树莓派上网-OK

## Slide 14: 3、安装hostapd
hostapd 是用户控件的守护进程，用于无线接入点（AP）和授权服务器（authentication servers)，它实现了IEEE802.11的AP管理，IEEE802.1X/WPA/WPA2/EAP授权，RADIUS 客户端，EAP服务器和RADIUS 授权服务器
hostapd设计为一个守护程序（进程），后台运行，进行一些相关控制授权的操作，是一个开源项目。
1)下载第三方驱动并安装 wget https://github.com/segersjens/RTL8188-hostapd/archive/v1.1.tar.gz
解压：tar -zxvf v1.1.tar.gz为RTL8188-hostapd-1.1
解压后的文件目录在当前目录的/RTL8188-hostapd-1.1
2)编译：
cd RTL8188-hostapd-1.1/hostapd
sudo make install

## Slide 15: 3、安装hostapd
安装hostapd
sudo apt-get install hostapd
1）编辑hostapd 默认配置文件：
sudo vi /etc/default/hostapd
找到#DAEMON_CONF= “ ”，去掉前面的#
修改为： DAEMON_CONF=“/etc/hostapd/hostapd.conf”

## Slide 16: 3、安装hostapd
2）配置Access Point：
sudo vi /etc/hostapd/hostapd.conf
只需要修改热点名和密码：
# Basic configuration基本配置
interface=wlan0接入点设备名称
ssid=raspberrywifi 热点名
channel=1 设定无线频道
#bridge=br0指定所处网桥，此处不需要
# WPA and WPA2 configuration加密有关
macaddr_acl=0 可选，指定MAC地址过滤
0表示除非在禁止列表否则允许，
1表示除非在允许列表否则禁止，
2表示使用外部RADIUS服务器；
auth_algs=1 采用哪种认证算法，1表示OSA
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=3加密协议
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
# Hardware configuration硬件有关
driver=rtl871xdrv网卡驱动
ieee80211n=1网络协议
hw_mode=g指定802.11协议，包括 a = IEEE 802.11a, b = IEEE 802.11b, g = IEEE 802.11g；
device_name=RTL8192CU 芯片
manufacturer=Realtek

## Slide 17: 3、安装hostapd
3）保存退出，然后重启服务：
sudo service hostapd restart，提示： [ ok ] Stopping advanced IEEE 802.11 management: hostapd.
[ ok ] Starting advanced IEEE 802.11 management: hostapd.
5)将hostapd加入开机自启动 sudo service hostapd start sudo update-rc.d hostapd enable
重启后确认Hostapd服务启动成功，用手机可以搜到这个网络，输入密码，手机提示正在获取IP……
停止Hostapd服务的命令是：service hostapd stop
删除hostapd包的命令是
sudo apt-get autoremove hostapd

## Slide 18: 4、安装DHCP服务
以上步骤建立起了wifi热点，但是无法自动获取ip，需要通过以下步骤，建立DHCP服务
sudo apt-get install udhcpd安装DHCP服务包
1)编辑配置文件：
sudo vi /etc/udhcpd.conf 修改以下信息，start和end是重点，注意跟第一步的静态ip在一个网段
start 192.168.1.20开始网址
end 192.168.1.30结束网址
interface wlan0

## Slide 19: 4、安装DHCP服务
2)接下来编辑/etc/default/udhcpd并且将下面这行注释掉，以使DHCP Server正常工作：
#DHCPD_ENABLED="no"
3)启动dhcp服务器 sudo service udhcpd start sudo update-rc.d udhcpd enable
现在，手机已经可以接入wifi网络，并且自动获取ip
停止dhcp服务器的命令
service udhcpd stop
删除dhcp包的命令
sudo apt-get autoremove udhcpd

## Slide 20: 4、安装DHCP服务
现在手机可以连上树莓派了，但是还不能上网
看一下树莓派的Wifi Config，居然IP地址也没有了
  由于PC连不上树莓派，所以也无法“抓图”
不要着急，还有下一步。

## Slide 21: 6、配置路由转发
理论上是经过这一步，手机就可以通过共享树莓派的无线网络上网了
1)设置路由映射规则 sudo iptables -F sudo iptables -X sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
sudo bash -c iptables-save > /etc/iptables.up.rules

## Slide 22: 6、配置路由转发
2)编辑：sudo vim /etc/network/if-pre-up.d/iptables
添加下面两行代码： #!/bin/bash /sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules 保存退出，然后修改iptables权限： sudo chmod 755 /etc/network/if-pre-up.d/iptables 4)开起内核转发： sudo vim /etc/sysctl.conf 找到下面两行： #Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4 #net.ipv4.ip_forward=1 把net.ipv4.ip_forward 前面的#去掉，保存退出。 最后:sudo sysctl -p

## Slide 23: 7、其它问题
最近经常发现无线网卡配置的DHCP不能发挥作用，经过排查发现给无线网卡指定的静态IP失败了，也就是说无线网卡没有IP导致DHCP无法工作
将/etc/default/ifplugd的内容修改配置如下： INTERFACES="eth0"
HOTPLUG_INTERFACES="eth0"
ARGS="-q -f -u0 -d10 -w -I"
SUSPEND_ACTION="stop"