## Slide 1
树莓派开发
14 树莓派GPIO接口体验

## Slide 2
在计算机眼里，所有信号只有1（通）和0（断），这就是所谓的数字信号。电源开关可以直接对应数字信号。
相对的，像温度值这样的叫做模拟信号， 它比数字信号要复杂，需要额外的设备（A/D、D/A数模转换)来处理。
树莓派的GPIO接口只处理数字信号，如果是模拟信号，需要先用A/D转换，才能接受，反之用D/A。
Raspberry Pi有一套叫做GPIO的接口，即通用接口，你可以将它们用于任何你希望的目的。
这些GPIO可以用作对外部世界的input和ouput。
需要注意的是 Raspberry Pi上的GPIO是低功率（电压是固定的3.3V，体现为电流大小）的，所以有时你可能需要一块扩展板，借助额外的供电，来满足需要高功率的场合。
一、开关信号与功率

## Slide 3
下面来进行一个简单的实验，这个实验仅需要一个开关和LED灯。
开关：我们需要一个像下图的按键开关。一般开关可以分为两种，闭锁开关（latching switch）和瞬时开关（momentary switch）。
前者可以保持开或关的状态，就像电灯开关那样；后者则只有你按下它的时候才接通，比如键盘按键。这里我们用的是一个普通的轻触开关（后者）。
二、实验准备
LED：发光二级管非常常见，它们通常被用作指示灯。这里是一支普通的3mm LED灯

## Slide 4
为方便实验，还需要一块面包板和一些导线。
它们可以使你非常方便的连接和修改电路。
还需要10千欧、1千欧和47欧的电阻三支。
最后，还需要三条母对公杜邦线，用来连接Raspberry Pi和面包板。
二、实验准备

## Slide 5
我们经常用面包板进行电子电路的原型系统构建与测试工作。
从表面看，面包板是排列为栅格（grid）的许多插孔，而在面包板的底部，这些插孔通过一条条的导电金属条连接到一起。
金属条典型的排列方式如下图所示：
二、实验准备-面包板

## Slide 6
在面包板的最上部和最下部分别有两条平行走向的金属条，通常我们将它们分别设置为电源线（红色）和地线（黑色）。
上部或下部的电源线是联通的，也就是说，在上部或下部一行的任何一个孔插入，都可以接到电源正或地线上。
二、实验准备-面包板
这样，面包板中部的电子器件可以方便的“就近”连接到电源（5V等）或者地。

## Slide 7
在面包板二组（上下）电源条之间的部分，是放置电子元器件的“中间地带”。
中间地带分为上下二组，上组和下组的同列5个插孔是联通的，而同行是不通的（如图彩色连线）。
所以，元器件放置或者是“跨列”，或者是同列“跨组”。
二、实验准备-面包板
上组
下组
否则是无效的。
大的面包板则还会分为更多的“组”

## Slide 8
以下面要做的项目为例：
  R1、R3是同列跨组，而R2是跨列，LED则是跨行跨列
  两根电源线（正）从电源引向元器件，而开关则跨在地和元器件之间。
  另外3根则连接面包板和Pi
二、实验准备-面包板

## Slide 9
面包板的外接电源：
面包板也可以不用树莓派的电源，而是用一个专用的电源模块，这是兼容树莓派、可提供5V、3.3V的电源
二、实验准备-面包板电源
这个是单独给面包板供电，不用再从树莓派引出电源，最大的好处：减少烧坏树莓派的风险

## Slide 10
电源参数：
  输入电压：6.5-12V（直流）或USB供电
  输出电压：3.3V、5V可切换
  最大输出电流：<700ma
  上下两路两路独立控制，可切换为0V、3.3V、5V
  板载两组3.3V、5V直流输出插针
二、实验准备-面包板电源
面包板与独立电源的连接

## Slide 11
接线说明：
二、实验准备-面包板电源
左右两组独立电源，分别可选3V/5V，跳线连接为输出电压

## Slide 12
二、实验准备-面包板电源
面包板独立电源的电路图

## Slide 13
按照下图，把所有元件插上面包板：
  1个LED灯、1个开关
  3个电阻：R1、R2、R3
  2根板上连接导线
  3根外接导线（树莓派一头暂不管）
二、实验准备

## Slide 14
注意，除LED外，其他零件没有正负极：
  开关两脚必需跨在电源槽和空插槽之间
  LED正负极不要接错，一般而言，正极引脚比较长，插在C4孔，负极引脚端，插在C5。
二、实验准备

## Slide 15
实验的电路图如下：
三、实验的电路图

## Slide 16
三条杜邦线接Raspberry Pi的pin1、pin6和pin11（如下图，把Raspberry Pi接口管脚摆在左上方。
四、完成接线
如果没有开关，可以用导线把开关的位置接上，即：连接Y5与J5、Y8与J8。
用什么当“开关”？

## Slide 17
连接好电路后，打开Raspberry Pi，按下开关，LED应该亮起,否则请检查电路。
如果LED在开关放开的情况下仍然发光，可以把开关取下旋转90度插回。
因为Raspberry Pi的接口不带buffer保护，所以我们接入R2作为保护。
而10千欧的R3作为上拉电阻，确保pin11始终处在高电位，而当我们按下开关，pin11就被拉到低电位。
五、启动树莓派

## Slide 18
本例使用的是python语言。我们用的是Raspberry Pi官网上的debian系统的话，python已经包含在里面了。
为了保险起见，还是先安装python-dev，输入以下指令。
sudo apt-get install python-dev
再安装python程序包来赋予Raspberry Pi控制GPIO的能力。从http://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO下载最新的版本
使用终端来安装程序包。打开PuTTY，进入系统。
执行如下命令：
gunzip RPi.GPIO-0.2.0.tar.gz（版本号可能不同）
tar -xvf RPi.GPIO-0.2.0.tar
cd RPi.GPIO-0.2.0
sudo python setup.py install
至此，安装过程结束。
六、安装python GPIO包

## Slide 19
现在开始写一个程序，来监视开关状态并在屏幕上显示些东西。
cd ..
nano mybutton.py
输入（注意空格，否则报错。中文可能成为乱码！）
#！/usr/bin/python import time //引入time和RPi.GPIO以使用其中的函数 import RPi.GPIO as GPIO//设置模式 GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.IN) //把pin11配置为input模式以接收开关状态 while True: // while True是一个死循环。 mybutton = GPIO.input(11) //读开关状态是否按下 If mybutton == False: // if语句判断pin11取回的状态，当它变成低电位，即我们按下开关时，就在屏幕上输出一个OK print “OK” time.sleep(.2) //让程序休息0.2秒。
GPIO.cleanup() //退出时清理通道
七、编写编程

## Slide 20
输入
sudo python mybutton.py
来启动程序，按下开关，应该可以看见屏幕上出现的OK。按ctrl+c（死循环）可以终止程序运行。
八、运行程序

## Slide 21
把程序改一下：
GPIO.setup(11,GPIO.OUT)
while True：
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time.sleep(1)
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
time.sleep(1)
常亮？——把地线拔掉——好了，闪了！
让它在后台运行吧
python mybutton.py&
系统返回一个进程号 ****，程序开始在后台运行
掉此进程：Kill **** （进程号）
九、让LED闪烁起来

## Slide 22
把死循环改成计数器，并每按一次开关，就报数一次。
请同学们自己完成。开关可以用拔插电源的方式代替。
十、添加计数器的功能

## Slide 23
用wiringPi GPIO的好处是实现更简单
十一、 用wiringPi GPIO实现对LED的控制

## Slide 24
WiringPi是应用于树莓派平台的GPIO控制库函数，WiringPi遵守GUN Lv3。
wiringPi使用C或者C++开发，并且可以被其他语言包使用，例如python、ruby或者PHP等。
wiringPi包括一套gpio控制命令，使用gpio命令可以控制树莓派GPIO管脚，用户可以利用gpio命令通过shell脚本控制或查询GPIO管脚。
wiringPi是可以扩展的，可以利用wiringPi的内部模块扩展模拟量输入芯片，可以使用MCP23x17/MCP23x08（I2C 或者SPI）扩展GPIO接口。
十一、wiringPi GPIO说明

## Slide 25
另外，用户可以自己编写扩展模块并把自定义的扩展模块集成到wiringPi中。
WiringPi支持模拟量的读取和设置功能，不过在树莓派上并没有模拟量设备。但是使用WiringPi中的软件模块却可以轻松地应用AD或DA芯片。
十一、wiringPi GPIO说明

## Slide 26
1)方案A——使用GIT工具
通过GIT获得wiringPi的源代码
git clone git://git.drogon.net/wiringPi cd wiringPi
./build
build脚本会帮助你编译和安装wiringPi 2)方案B——直接下载 可以在https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=summary网站上直接下载最新版本编译使用 tar xfz wiringPi-xx.tar.gz
cd wiringPi-xx
./build
十二、wiringPi GPIO安装

## Slide 27
wiringPi包括一套gpio命令，使用gpio命令可以控制树莓派上的各种接口，通过以下指令可以测试wiringPi是否安装成功。 $gpio -v $gpio readall 即可出现右面的io图
十三、wiringPi GPIO测试

## Slide 28
程序：
十四、wiringPi GPIO程序例子
#include <wiringPi.h>
int main(void)
{
wiringPiSetup() ;
pinMode (0, OUTPUT) ;
for(;;)
{
digitalWrite(0, HIGH) ; delay (500) ;
digitalWrite(0, LOW) ; delay (500) ;
}
}

## Slide 29
5、编译运行： 在树莓派上: gcc -Wall -o test test.c -lwiringPi sudo ./test 在虚拟机中： am-linux-gcc -Wall -o test test.c -lwiringPi sudo ./test 6、注意事项： 1）IO的编号方式略有不同，采用wiring编码方式。 2）-lwiringPi表示动态加载wiringPi共享库。
十五、wiringPi GPIO程序运行

## Slide 30
十六、使用WiringPi的实现点亮LED
有多种实现点亮LED的方法（不同的包），下面再体验一下wiringPi的实现方法，最后你会发现——大同小异！
①首先确保你已经安装了make，如果没装，很简单： pacman -S make
②下载安装包，解压，编译，安装： mkdir temp
cd temp
wget http://project-downloads.drogon.net/files/wiringPi.tgz
tar xf wiringPi.tgz
cd wiringPi/wiringPi/
make
make install
这样wiringPi就算安装完了。

## Slide 31
十七、电路图
在本例中，随意选了一个GPIO口——GPIO 23（即端口16）来接LED。
电路图如下：

## Slide 32
十八、控制程序1
// led.c
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc,char* argv[])
{
if (argc < 2) {
printf("Usage example: ./led 4 \n");
return 1;
}
int pinNumber = atoi(argv[1]);
if (-1 == wiringPiSetup()) {
printf("Setup wiringPi failed!");
return 1;
}
需要注意的是，一旦你用digitalWrite()函数置了高电平，那么只要你不把它置为低电平，它将一直维持在高电平。

## Slide 33
十八、控制程序2
pinMode(pinNumber, OUTPUT); // 设置为output模式，设置方法不同
while(1) {
digitalWrite(pinNumber, 1); // 置为高电平
delay(800); //暂停
digitalWrite(pinNumber, 0); // 置为低电平
delay(800);
}
return 0;
}
编译程序：
gcc led.c -o led –lwiringPi
运行程序：
./led 4

## Slide 34
十九、显示结果
现在可以看到LED开始闪烁了
这里向程序传入了一个参数4，它代表你要置高电平的是GPIO的哪个脚。
为什么是4呢？因为以前已经说了，树莓派的GPIO口有两种命名方式，一种是树莓派的方式，另一种是Broadcom的方式，当使用WiringPi时，应参考前者。
因此，对应到Broadcom方式的GPIO 23上，那就应该是GPIO 4，所以应该向程序输入参数4。

## Slide 35
二十、作业
请同学们自己实现：点亮多个LED，让它们轮流闪烁！
提示：
（1）参考十七的电路图，将控制一个LED“复制”为控制多个LED
（2）需要改变什么？为什么？
（3）如果用WiringPi GPIO直接控制LED的话，至少可以接多少LED？

## Slide 36
1、下载:
$ wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.35.tar.gz 2、解压缩: $tar xvzf bcm2835-1.35.tar.gz 3、进入压缩之后的目录:$cd bcm2835-1.35 4、 配置: $./configure 5、从源代码生成安装包:$make 6、执行检查: $sudo make check 7、安装 bcm2835库: $sudo make install
十八、BCM2835 C Library

## Slide 37
8、例子
十八、BCM2835 C Library
#include <bcm2835.h>
// P1插座第11脚
#define PIN RPI_GPIO_P1_11
int main(int argc, char **argv)
{
if (!bcm2835_init())
return 1;
// 输出方式
bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
while (1)
{
bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH);
bcm2835_delay(100);
bcm2835_gpio_write(PIN, LOW);
bcm2835_delay(100);
}
bcm2835_close();
return 0;
}

## Slide 38
9、注意事项： 1）IO的编号方式略有不同，采用wiring编码方式。 2）-lwiringPi表示动态加载wiringPi共享库。
十八、BCM2835 C Library

## Slide 39
实验结束
总结一下三种方法的异同