## Slide 1
树莓派开发
18 树莓派控制LCD液晶屏

## Slide 2: 一、项目准备
本节将详细介绍如何用树莓派的六个通用端口（GPIO）来连接一个廉价的HDD44780的小型LCD。
当然也有用I2C或是UART来连接LCD的， 但是使用GPIO是最直接的方法。
这种方法的几个优势：
  廉价的LCD，可以实现简单的现实应用，而不需要很昂贵的设备
  不需要I2C的驱动器
  不会占用树莓派仅有的USB口

## Slide 3: 一、项目准备
下图是用Python代码控制显示的时间日期以及IP地址。
如果你的树莓派运行在Headless模式下（Headless模式是系统的一种配置模式。
在该模式下系统缺少了显示设备、键盘或鼠标），能有个小的显示屏显示IP地址可是很有吸引力的。

## Slide 4: 一、项目准备
以下是完成本次教程的必要硬件
  一个标准的16×2的LCD
  Adafruit Pi Cobbler （树莓派GPIO的扩展设备，这里是以Cobbler为例，当然也可以用树莓派的breakout）

## Slide 5: 二、连接Cobbler到LCD上
任何一个拥有16个引脚的LCD基本上都是用HD44780控制器来控制的。 这种类型的LCD的引脚都拥有相同的输入输出功能，所以比较容易使用。
LCD采用的是并行接口，这就意味着树莓派需要提供多个引脚来控制它。本项目中我们会用到树莓派的4个数据引脚（4位模式）和两个控制引脚。
数据引脚可以直接传输数据到LCD上， 这里我们只让LCD处于写模式，不读取任何数据。

## Slide 6: 二、连接Cobbler到LCD上
寄存器的选择引脚有两种用途。
  当设置为低位时，它可以发送指令到LCD（比如显示的位置或是清空屏幕），可理解为命令寄存器。
  当设置为高位的时候，它使得LCD转为数据模式并且将数据传输到屏幕上。
  读/写引脚在这里会被设置成低位（写模式），因为我们只是想让LCD作为一个输出设备。

## Slide 7: 三、LCD 各个引脚的定义
01、Ground
02、VCC - 5v not 3.3v
03、Contrast adjustment (VO) from potentiometer
04、Register Select (RS). RS=0: Command, RS=1: Data
05、Read/Write (R/W). R/W=0: Write, R/W=1: Read ( we won’t use this pin )
06、Clock (Enable). Falling edge triggered
07-10 Bit0 -Bit3 (Not used in 4-bit operation)
11-14 Bit4-Bit 7
15、Backlight LED Anode (+)
16、Backlight LED Cathode (-)

## Slide 8: 三、LCD 各个引脚的定义

## Slide 9: 三、LCD 各个引脚的定义

## Slide 10: 三、LCD 各个引脚的定义

## Slide 11: 三、LCD 各个引脚的定义
在连接这些引脚之前，先确认你的LCD的背光是否可以正常工作，背光应为LED的背光，因为这只需要10－40mA的功率。
但是若为EL的背光就需要200mA以上的功率了。EL背光的LCD往往会便宜些但是用起来比较难操作，确保你的LCD不是EL背光，否则会将整个树莓派的功率拖下来。
还有一些LCD的LED背光没有自带的稳压电阻，所以在连接前要去确定好你的LCD是否需要加载额外的电阻来保证背光LED正常工作。

## Slide 12: 四、原理图

## Slide 13: 五、连接
首先将Cobber（没有使用Cobber的话，就要接更多的线了）的电源引脚连接到面包板的供电轨上。
+5V的用红线连接到红线轨上（这里连接3.3V也可以）
GND用黑线连接到蓝线轨上。

## Slide 14: 五、连接
为了能使数据传到LCD上，我们将进行以下的连接。
LCD的Pin 1脚接地(黑线)
LCD的Pin 2脚接 +5V(红线)
LCD的Pin 3脚接到分压器的中间位置（橙线）
LCD的Pin 4脚接到Cobber的 #25位 （黄线）
LCD的Pin 5脚接地（黑线）
LCD的Pin 6脚接到Cobber的#24位
LCD的Pin 7，8，9，10什么都不接
LCD的Pin 11脚接 Cobber的 ＃23位（蓝线）
LCD的Pin 12脚接 Cobber的 ＃17位 （紫线）
LCD的Pin 13脚接 Cobber的 ＃21位 （灰线）（推荐这里连接＃18位）
LCD的Pin 14脚接 Cobber的 ＃22位 （白线）
LCD的Pin 15脚接 +5V（红线）
LCD的Pin 16脚接地 （黑线）
分压器左边的引脚接地（黑线），右边的引脚接+5V（红线）。

## Slide 15: 六、有关5V LCD与3.3V Pi的问题
树莓派配置的通用接口（GPIO）为3.3V，但是我们的LCD是需要5V配电的设备。
如果我们仅仅是用LCD做树莓派的输出设备的话，连接5V的引脚当然没有问题。
所以我们这里不使用Cobbler上3.3V的Pin口，并且我们将LCD上的RW（读写）脚接地，这样就避免了LCD向树莓派发送+5V的信号。

## Slide 16: 七、准备LCD
在开始前，确认你有一组 16引脚的接线排和一个阻值为10K的分压器（电位器，红圈内）。
我们给同学们提供的LCD是焊好16脚引脚的，所以接线排不需要。电位器实际也是可以省掉的，后面介绍。

## Slide 17: 七、准备LCD
首先将Cobbler上的+5V引脚跟GND引脚连接到面包板上。
接着如图连接LCD的Pin1脚、Pin2脚、Pin15脚和Pin16脚连接到面包板的供电轨上。
这个时候LCD的背光应该就亮了
如果没有亮，请检查你的线路是否连接正常。

## Slide 18: 七、准备LCD
首先将Cobbler上的+5V引脚跟GND引脚连接到面包板上。
接着如图连接LCD的Pin1脚、Pin2脚、Pin15脚和Pin16脚连接到面包板的供电轨上。
这个时候LCD的背光应该就亮了
如果没有亮，请检查你的线路是否连接正常。

## Slide 19: 七、准备LCD
接着，将分压器中间的引脚按图中所示连接到LCD的Pin脚3上，其他两个引脚分别连接5V电源和地线。
扭动分压器（电位器）直到LCD的第一行显示出方块来。
如果看不到，检查一下线路是否连接正确。
没有电位器可以拿不同的电阻试验，直到合适的阻值（约10K）。

## Slide 20: 七、准备LCD
按照电路图所示完成LCD最后的接线：
RS（Pin 4脚）RW（Pin 5脚） EN（Pin 6脚）
D4（Pin 11脚）D5（Pin 12脚） D6（Pin 13脚）D7（Pin 14脚）

## Slide 21: 八、准备Python
必要的Python包，这是大家已经熟悉的过程。
本项目是基于Debian的Wheezy系统的，必须要安装以下组件才能使用树莓派的GPIO口。
安装python（2.x）的最新开发套件：
sudo apt - get install python - dev
安装如下组件：
sudo apt-get install python-setuptools
sudo easy-install –U distribute
sudo apt-get install python –pip
安装 RPi.GPIO 0.3.1a
sudo pip install rpi.gpio

## Slide 22: 九、Python脚本
可以在 Github 获得控制LCD的Python脚本https://github.com/lifanxi/rpimenu.git
其中包括两个文件：
  Adafruit_CharLCD.py —该文件中包含用来控制LCD的Python类
  Adafruit_CharLCD_IPclock_example.py — 样例程序，用来显示IP地址、日期时间。
第一个文件Adafruit_CharLCD.py运行后，LCD上会显示两行字符：LCD 1602 Test, 123456789ABCDEF。
将代码加载到树莓派上的最简单的方法就是将树莓派连上网络，然后直接通过git的clone命令来下载。

## Slide 23: 九、Python脚本
只要在合适的目录下（比如说/home/pi/）键入以下命令即可：
apt - get install git
git clone http : //github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git
cd Adafruit - Raspberry - Pi - Python - Code
cd Adafruit_CharLCD

## Slide 24: 十、测试
现在你就可以测试之前连接好的线路了，只要简单运行Python代码Adafruit_CharLCD.py即可。
因为这里的代码很少，它只会简单的显示出一段测试消息。
无论你使用的是什么型号的树莓派，这里建议大家将引脚21替换换为引脚18， 所以这里要对 Adafruit_CharLCD.py做一个小小的改动，将def __init__ ( self , pin_rs = 25 , pin_e = 24 , pins_db = [ 23 , 17 , 21 , 22 ] , GPIO =None ) :
修改为：def __init__ ( self , pin_rs = 25 , pin_e = 24 , pins_db = [ 23 , 17 , 18 , 22 ] , GPIO =None ) :
按照上述过程进行试验，整体进行很顺利，提醒一下，可以使用树莓派的Pin #18口，而不是测试代码提供者使用的#21或者#27。Raspberry Pi有Rev 1和Rev 2两个版本，它们对于PIN 13的定义是不同的。市面上现在大部分都是Rev 2版本，PIN 13对应GPIO 27。如果你的RPi是老的Rev 1版本，PIN 13对应是GPIO 21，你需要调整程序中的参数，把27改为21。

## Slide 25: 十一、IP和时钟的显示的代码
以下脚本的功能是显示你的IP地址，若想显示无线接口的IP地址，请将代码中的eth0替换为wlan0或者wlan1即可。
#!/usr/bin/python
from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD
from subprocess import *
from time import sleep , strftime
from datetime import datetime
lcd = Adafruit_CharLCD ( )
cmd = "ip addr show eth0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1"
lcd . begin ( 16 , 1 )
def run_cmd ( cmd ) :
p = Popen ( cmd , shell = True , stdout = PIPE )
output = p . communicate ( ) [ 0 ]
return output
while 1 :
lcd . clear ( )
ipaddr = run_cmd ( cmd )
lcd . message ( datetime . now ( ) . strftime ( '%b %d %H:%M:%S\n' ) )
lcd . message ( 'IP %s' % ( ipaddr ) )
sleep ( 2 )

## Slide 26: 十二、运行代码
运行代码很简单，直接输入下列命令即可。sudo . / Adafruit_CharLCD_IPclock_example . Py
注意脚本的权限问题，可用chmod +x命令修改为可执行。
执行结果如图：

## Slide 27: 十二、运行代码
不使用Cobbler的效果

## Slide 28: 十三、让程序开机自启动
让树莓派启动时，都能自动运行这个Python程序
下面我们将设置 Adafruit_CharLCD_IPclock_example.py为开机自启动，而在关机时会自动关闭。
将下段代码粘贴到 /etc/init.d/lcd，注意，需要root权限才能在这个目录下执行写操作。
你需要相应的将路径修改为你实际保存该脚本的路径才行。修改初始化脚本的执行权限：
sudo chmod + x / etc / init . d / lcd
用update-rc.d命令使系统感知lcd初始化脚本
sudo update - rc . d lcd defaults
现在每次启动时，lcd也会自动启动并显示出系统的时间和IP地址到屏幕上。这样你就可以在不用屏幕显示器的情况下知道树莓派的IP地址以及何时可以连接上它。

## Slide 29
### BEGIN INIT INFO
# Provides: LCD - date / time / ip address
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Liquid Crystal Display
# Description: date / time / ip address
### END INIT INFO
#! /bin/sh
# /etc/init.d/lcd
export HOME
case "$1" in
start )
echo "Starting LCD"
/ home / pi / Adafruit - Raspberry - Pi - Python - Code / Adafruit_CharLCD /Adafruit_CharLCD_IPclock_example .py 2 > & 1 &
stop )
echo "Stopping LCD"
LCD_PID = ` ps auxwww | grep Adafruit_CharLCD_IPclock_example .py | head- 1 | awk '{print $2}' `
kill - 9 $LCD_PID
* )
echo "Usage: /etc/init.d/lcd {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0

## Slide 30: 十四、时区
最后但也是最重要的是：我的树莓派是按世界统一时间（UTC）配置的，但是我想让它显示出我所在的本地时间。
以下命令可将树莓派设定为任意时区的本地时间，这个命令是一次性的，一旦完成设定，重启之后也不会失效。
sudo dpkg - reconfigure tzdata
指令输入之后会转到一个选择时间域的程序，下移光标选择你所在的时区就可以了。

## Slide 31: 十五、显示其他内容
如果你想让液晶屏显示些别的东西，可以参考
  lcdmenu.py代码
  和Adafruit_CharLCD.py