## Slide 1
树莓派开发
28 技术特色与可行性验证

## Slide 2: 从梦想到现实
梦想实现之路
目标：要做什么？有创意
战略：学生的条件，采用可行的技术方法， 包括：平台、设备、系统、开发工具
路线：具体实现的技术手段，算法
没有简单可以成功的！

## Slide 3: “丁丁门磁”—让门的开关在手机掌握中
采用树莓派平台（电子锁部分）和Android操作系统（手机控制部分），开发了手持身份认证与多媒体保密通信终端，并实现四大功能：
（1）使用蓝牙API与一次性口令认证机制，实现蓝牙近场身份认证。
（2）采用AES算法对SD卡文件进行加密，并将密文通过蓝牙、WiFi和邮件发送其他设备；
（3）利用Java的JCA安全架构、网络编程和多线程技术完成DH密钥交换；（4）采用AES算法对音频和视频流加密，以实现多媒体保密通信。

## Slide 4: 项目创新点
（1）设备端软件开启密码采用“九宫格”密码图案来实现，用户只需要记住简单图案而非数字就可进行认证。
（2）通过检测画笔的位置和速度产生一次性口令。
（3）蓝牙近场认证与一次性口令相结合，可实现强身份认证。
（4）路由表更新采用了新的拓扑方式，移动终端的任何信息都通过可信的PC端进行转发，而PC端和手持终端的路由表信息都为动态生成

## Slide 5: 关键技术难点及解决方法
（1）利用微软提供的底层API接口，替换了windows登录界面，使用户不能使用系统快捷方式强行关闭系统。
（2）将DH密钥交换后产生的密钥作为系统强随机数的种子，并通过java平台的强随机数生成方式生成AES密钥，实现了DH密钥交换与AES加密的有机结合。
（3）实现大数据量安全的通信，是一个很大的难点。本作品采用了java特有的输出加密流和输入解密流编程思想解决了此问题。

## Slide 6: 目标.战略.路线
目标：手机控制的安全电子门锁（突出安全性）——相比汽车电子锁
战略：树莓派（控制电子锁头）+安卓手机——可行
路线：蓝牙+动态口令

## Slide 7: 基于树莓派的新型自组织塔吊防碰撞系统
随着中国经济的高速发展和建筑业的蓬勃，塔吊的用量剧增。现在的建筑工地上常常是几百座塔吊同时作业，存在多个交叉工作区，塔吊碰撞事故频繁发生，急需塔吊防碰产品。
本项目塔吊防碰产品以树莓派作CPU，通过传感器测出自身所有坐标，以此确定姿态，通过无线模块与周围塔吊共享坐标，并将自身坐标与其他塔吊的坐标运算，由此判断是否有碰撞危险，在碰撞发生前发出警报及时提醒塔吊司机，避免事故发生。

## Slide 8: 项目创新性
①无主服务器，降低了系统的设备采购和管理总成本
②无线传输，解决了建筑工地上连线困难和维护困难的问题。③无塔吊台数上限，符合中国建筑工地上几百台塔吊同时作业的要求。
④显示界面简洁，操作简单，适合低文化水平的塔吊司机群体使用。
⑤超低成本，约350元左右，符合中国建筑工地的消费水平。⑥设有低功耗模式，适合停工的塔吊使用，降低了电池的充电频率。

## Slide 9: 与同类产品对比优势
同类产品五大缺点为：
①不同公司的塔吊连接至地面同一主服务器，最后各个公司互相推卸，无人购买。
②通过线缆连接，到处是建材，连线难度大，且线缆损坏后查线难度大，换线难度大。
③塔吊防碰产品最多连接9台塔吊，而工地上常有500台塔吊。
④超大彩屏，显示和操作复杂，超出了农民工身份的塔吊司机的使用能力范围。⑤价格昂贵，20000元/台，不符合中国建筑领域消费水平。

## Slide 10: 技术难点
可能发生碰撞的塔臂的精确定位问题
防碰撞的协同问题：采用自组织（ad hot）技术

## Slide 11: 目标.战略.路线
目标：塔吊防撞
战略：树莓派（定位）
路线：自组织协同

## Slide 12: 基于DCM算法的低成本可扩展小型四轴飞行器
本项目运用了DCM算法对四轴飞行器的进行控制，设计试验了一个小型的具有IMU的四轴飞行器并进行编设控制程序，通过编程设置1个Timer2 定时器输出4路PWM波起到了对四个伺服电调的控制，相较于以往PWM波输出节约了资源。
本项目的飞行控制板具有多种接口，为日后扩展其功能打下了很好的基础。

## Slide 13: 项目创新点
1、采用了DCM结合IMU的算法稳定控制四轴的飞行姿态。 2、在伺服输出上运用1个Timer2 定时器输出4路PWM波。
3、通过改变电机安装的倾角控制飞行器的偏航和抵消螺旋桨旋转产生的顺时针力矩。
4、飞控板良好的扩展性。
5、低成本。

## Slide 14: 关键问题解决
1、解决四轴飞行器稳定飞行的问题：采用了DCM结合IMU的算法。
2、怎样同时控制四个伺服电调：通过编程运用一个1个Timer2 定时器输出4路PWM波。
3、四轴飞行器会产生顺时针力矩：通过改变电机安装的倾角抵消螺旋桨旋转产生的顺时针力矩。
4、一般的四轴飞行器成本高：大量采用成熟的硬件。

## Slide 15: 目标.战略.路线
目标：四轴飞行器平稳飞行
战略：用树莓派做控制器（轻巧）
路线：IMU算法