## Slide 1
树莓派开发
11 在树莓派上运行java

## Slide 2
树莓派可以用什么编程？
树莓派操作系统用的是ARM 架构的Linux
Linux上的大部分编程语言如GNU C/C++, Java, Python, Perl, PHP都能用
.Net本来不支持Linux, 但网上有人已经说可以了
树莓派+.NET MF打造视频监控智能车】
http://www.byywee.com/page/M0/S934/934499.html
Note: As of Nov 2013, the official operating system for Raspberry Pi "Raspian" is installed with Java by default.

## Slide 7
Oracle最近发布两个JavaME版本：
一是JavaME Embedded 3.3 for Raspberry Pi (EA版); 二是JavaME SDK 3.3 (EA版)。
开发者现在可以在树莓派板子上开发富JavaME应用程序。
新版本的JavaME支持以下特性：
1. 支持树莓派B型，支持Debian Wheezy硬件浮点运算； 2. 多任务虚拟机，可以可靠和并行地运行多种应用程序； 3. 全功能应用程序的服务和管理； 4. 一套增强的设备访问API，让开发者可以直接用Java访问I/O外设，包括GPIO、UART、I2C、SPI等外设； 5. 带网络和内存监控工具； 6. 其它方面的增强。
Oracle最近发布两个JavaME版本

## Slide 31: 1、下载JAVA
用SSH登录到树莓派上，在命令提示符下输入下面的命令，给java的安装创建一个目录： sudo mkdir /java/
然后下载最新版的Java。在本文写作时，最新版本是OCT 2013，链接和文件名会显示出版本信息。
在你下载的时候，应该在Java下载页检查一下有没有更新版本的Linux ARMv6/7 Java，如果有请使用最新版本。在命令提示符下输入： sudo wget --no-check-certificate http://www.java.net/download/jdk ... -09_oct_2013.tar.gz

## Slide 32: 2、解压
下载完成后，输入： sudo tar zxvf jdk-8-ea-b111-linux-arm-vfp-hflt-09_oct_2013.tar.gz -C /opt/
/opt/这个目录名是早期Unix设计的残留物，/opt/目录是在操作系统安装完成后，用来安装可选(optional)软件的，也就是Unix世界的/Program Files/(译者：个人感觉/Program Files更类似于/usr）。

## Slide 33: 3、查看版本
在文件解压完成后，输入： sudo /opt/jdk1.8.0/bin/java –version
这个命令会显示Java安装包的版本号，例如： java version “1.8.0-ea” Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-ea-b111) Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.0-b53, mixed mode)
如果没有出现上面的信息（版本号可能有所不同），可能是系统参数设置不对，修改后再试。至此Java安装完成。

## Slide 34: 4、另一种java版本
下载地址 http://jdk8.java.net/fxarmpreview/
先通过psftp或者u盘将下载的JRE拷贝到树莓派上，可选择目录为 /usr/local/java/。然后解压 tar -zxvf *.gz
最后再将环境变量写入profile中。
vim /etc/profile 添加以下三行
export JAVA_HOME=/usr/share/jdk1.8.0 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar # 注意要把当前目录 “.”，也添加进去。
查看系统变量的命令是
echo $系统变量名，例如：echo $CLASSPATH
设置系统变量的命令是：export（上面已经用过）
完了之后，重新开机测试一下。输入java 和 javac~

## Slide 35: 5、安装Pi4j
打开树莓派的控制台输入下面的命令下载Pi4j文件 wget http://get.pi4j.com/download/pi4j-0.0.5.deb
如果你已经安装了Pi4j的其他版本，请先执行如下命令将其卸载掉：sudo dpkg -r pi4j
下载完成后使用下面的命令安装：
sudo dpkg -i pi4j-0.0.5.deb
安装Pi4j库和示例文件：
/opt/pi4j/lib
如果想要卸载Pi4j执行如下命令：
sudo dpkg -r pi4j
Pi4jde 资源：http://pi4j.com/

## Slide 36: 6、Pi4j程序的编译与运行示例
要想编译使用Pi4j的程序必须指明其包的路径
比如在home/pi/code/java/下编写了一个叫Test.java的程序，应该执行如下命令：
首先进入到程序的目录：
cd code/java
编译：
javac -classpath .:classes:/opt/pi4j/lib/'*' -d . Test.java
运行：
sudo java -classpath .:classes:/opt/pi4j/lib/'*' Test

## Slide 37
JavaME Embedded 3.3 for Raspberry Pi (EA版)下载地址： http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javame/embed-me/downloads/index.html
在下载前，先认可授权并注册Orcale
下载后，保存.gz文件到你的downloads目录
6、Oracle的树莓派JavaME版本

## Slide 38: 6、Oracle的树莓派JavaME版本
登录到树莓派，为Java下载文件创建一个目录：
$ ssh pi@RaspberryIP mkdir /home/pi/java
复制Java下载文件到“树莓派”的新目录中：
$ scp ~/Downloads/*.gz pi@ RaspberryIP:/home/pi/java
解压缩Java下载文件：
$ ssh pi@ RaspberryIP
$ cd /home/pi/java
$ tar –zxvf *.gz

## Slide 39: 6、Oracle的树莓派JavaME版本
运行Java：
$ ls ejre*
ejre1.7.0_04
$ cd ejre*
$ ./bin/java –version
java version "1.7.0_04-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment for Embedded (build 1.7.0_04-ea-b20, headless)
Java Hotspot(TM) Embedded Client VM (build 23.0-b21, mixed mode)
一些细节，例如版本和创建号等，可能会与上述内容有所不同。
删除下载文件：
$ rm /home/pi/java/*.gz

## Slide 40: 7、测试java
通过命令行确认JDK版本号
javac -version //JRE版本 java -version

## Slide 41: 7、测试java
写个简单的Helloworld来测试一下
public class HelloWorld{
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, world!");
}
}
编译：javac HelloWorld.java
执行：java HelloWorld
成功输出Hello, world！