## Slide 1: 第十二章 小型案例实训

## Slide 2: 第一节 双绞线的制作
1.实验目的
通过了解双绞线的制作过程，以达到对传输介质的进一步了解，尤其是在各种特殊的情况下完成网线的制作。
2. 实验器材
双绞线，水晶头（RJ-45），工具（压线钳、测线仪等）。
3. 实验步骤
双绞线的制作分两种情况进行。
（1）双绞线连接网卡和集线器及双绞线级联两个集线器（有级联专用端口）的一般制作。两个集线器（有级联专用端口）的级联如图2-20所示。
图2-20 两个集线器（有级联专用端口）的级联

## Slide 3: 第一节 双绞线的制作
3. 实验步骤
其线之间的连接如图2-21所示。
图2-21 线间连接（有级联专用端口）

## Slide 4: 第一节 双绞线的制作
3. 实验步骤
（2）双绞线直接连接两个网卡及双绞线连接两个集线器（无级联专用端口）的制作。两个集线器（无级联专用端口）的级联如图2-22所示。其线之间的连接如图2-23所示。
图2-22 两个集线器（无级联专用端口）的级联
图2-23 线间连接（无级联专用端口）

## Slide 5: 第一节 双绞线的制作
3. 实验步骤
制作步骤如下。
（1）将双绞线的一端插入压线钳的剥皮端（注意要将双绞线插到底），将双绞线的外皮剥去一小段，大约为1.2cm。
（2）将双绞线根据三种排线顺序插入连接器（注意要插到底），直到另一端可以清楚地看到每一根线的铜芯为止。
（3）将接头放入压线钳的插座，然后用力压紧，使接头夹紧双绞线。
（4）用同样的方法完成另一端的制作，注意线的排列顺序（把线从下往上拿着，让接头的金属簧片面向自己，从左向右即为正确顺序）。
（5）测量双绞线的导通性。按制作的情况，测量的结果有所不同。A种方法的测量结果是测线仪上的两排各8个灯从上往下一次亮过。B的测量结果是灯亮的顺序为：（1，3）、（2，6）、（3，1）、（4，4）、（5，5）、（6，2）、（7，7）、（8，8）。
4. 讨论
（1）双绞线分类（三类、四类、五类、超五类、六类等），不同的标准、性能参数和用途，遇到具体问题时可查阅有关资料。
（2）讨论双绞线制作过程的体会。

## Slide 6: 第二节 点对点协议PPP故障排除的方法
1.实验内容
PPP依赖于LCP（链路控制协议）进行链路协商，大多数PPP问题涉及链路协商不兼容的LCP参数。一般问题可分为以下几类：认证、在远端的不正确封装以及PPP参数不一致。给出故障排除PPP认证PAP的步骤。
2.实验步骤
检验接受呼叫的路由器有以下认证命令：
PPP authentication pap
PPP authentication pap chap
PPP authentication chap pap
检验在期望单向认证时呼叫的路由器有ppp authentication pap callin 配置。
检验呼叫方配置了命令ppp pap sent-usenameusername password password。 检验在呼叫路由器上使用ppp chap refuse 接口配置命令。如果两端都同意用PAP做为认证协议，但是PAP连接失败，最有可能是用户名和口令问题。
在进行双向认证时，如果命令ppp pap sent-usename username password password没有出现在接收路由器上并且PPP 客户端试图强迫服务器远程认证，这个错误消息指出是配置问题，而不是安全破坏。
检验用户名和口令匹配对端的命令ppp pap sent-usename username password password所配置信息。如果不匹配，会输出一个外出的AUTH-NAK，意味着不匹配不是发生在路由器上。检验本地所配置用户名和口令与对端的完全一样。

## Slide 7: 第三节 局域网案例实训
实训一：双机互连以及对等网络的方法
1.实验目的
（1）了解对等网络的功能。
（2）掌握组建对等网络的方法。
（3）掌握对等网络测试方法。
（4）掌握在对等网络中设置共享的方法。
2.实验设备
（1）带有RJ-45水晶头的双绞线若干根。
（2）10M交换机或集线器1台。
（3）10M网卡两块。
（4）装有Windows 98的计算机1台。
（5）对等网的标识及IP地址，如图4-19所示。
图4-19 对等网的标识及IP地址

## Slide 8: 第三节 局域网案例实训
实训一：双机互连以及对等网络的方法
3. 实验内容
（1）在计算机PCI插槽上安装网卡。
（2）安装网卡驱动程序。
（3）使用ping命令检查网卡驱动程序工作是否正常。
（4）配置IP地址。
（5）使用双绞线连接各自计算机的网卡和交换机。
（6）分别设置文件夹、文件的共享。

## Slide 9: 第三节 局域网案例实训
实训一：双机互连以及对等网络的方法
4.实验步骤
（1）分别在两台计算上安装网卡。
（2）分别在两台计算机上安装网卡的驱动程序。
（3）分别配置计算机的IP地址。
（4）分别输入计算机的标识名称。
（5）用Ping命令测试本机网卡驱动程序工作是否正常。
（6）用双绞线连接交换机与计算机上的网卡端口。
（7）用Ping命令测试局域网是否工作正常。
（8）分别设置文件、文件夹的共享，并在不同的主机上进行访问。
（9）分别设置不同的工作组，并在不同的计算机上查看。

## Slide 10: 第三节 局域网案例实训
实训二：Windows Advanced Server 2003的安装与配置
1.实验目的
本次实验的主要目的是掌握Windows Advanced Server 2003的安装与配置过程，理解选择的软件组件和设置的参数，掌握活动目录及其管理、用户及组的管理、目录与文件的管理方法。
2.主要实验步骤
（1）利用PC虚拟机来安装Windows Advanced Server 2003。
（2）开始安装Windows Advanced Server 2003。如果想安装Windows Advanced Server 2003并配置，则按Enter键，然后按照屏幕提示信息进行操作即可。
（3）安装活动目录。
（4）域控制器管理。
（5）用户及组的管理。
（6）目录与文件的管理。

## Slide 11: 第四节 默认路由的配置
实训二：Windows Advanced Server 2003的安装与配置
本节主要是通过静态路由设置的实验使用户深入地体会路由的概念，并切实掌握静态路由的设置、查看路由表、设置路由等常用的命令。
1. 实验目的
通过本实验，用户可以掌握以下技能：
（1）设置静态路由。
（2）启用路由表的路由功能。
（3）查看路由表。
（4）使用ping和trace命令。
2. 实验设备
（1）路由器为2600系列。
（2）交换机为2950系列。
（3）3台路由器所使用的接口和相应的IP地址掩码为24位，即255.255.255.0。

## Slide 12: 第四节 默认路由的配置
实训二：Windows Advanced Server 2003的安装与配置
本节主要是通过静态路由设置的实验使用户深入地体会路由的概念，并切实掌握静态路由的设置、查看路由表、设置路由等常用的命令。
3.实验拓扑及接口IP地址
拓扑结构如图5-10所示，TCP与UDP的区别见表5-2。
图5-10 拓扑结构图

## Slide 13: 第四节 默认路由的配置
实训二：Windows Advanced Server 2003的安装与配置
本节主要是通过静态路由设置的实验使用户深入地体会路由的概念，并切实掌握静态路由的设置、查看路由表、设置路由等常用的命令。
3.实验拓扑及接口IP地址
拓扑结构如图5-10所示，TCP与UDP的区别见表5-2。
表5-2 TCP与UDP的区别

## Slide 14: 第五节 规划IP地址
1.实验内容
请为学校计算中心规划IP地址，该计算中心有六个局域网，每个局域网最多有30台主机（或网络设备）。
2.实验步骤
（1）申请IP地址。计算中心共有六个局域网180台主机，若为六个局域网申请六个C类IP地址，共有6×254＝1524个IP地址，实际使用180个地址，将有1344个IP地址浪费。我们可以用子网的方法，使这六个局域网共享一个C类IP地址。把这六个子网当作一个整体，申请一个C类IP地址。假设计算中心申请到的IP地址为：202.224.46。
（2）确定子网地址的位数与子网地址。子网地址用于标识计算中心内部的不同子网。C类网的主机号占8位，由于该计算中心有六个局域网，子网号应占3位，其余5位是子网中的主机号，每个子网可以有30个主机地址。各子网地址见下一张幻灯片。

## Slide 15: 第五节 规划IP地址
1号子网号：11001010 11100000 00101110 00100000＝202.224.46.32
2号子网号：11001010 11100000 00101110 01000000＝202.224.46.64
3号子网号：11001010 11100000 00101110 01100000＝202.224.46.96
4号子网号：11001010 11100000 00101110 10000000＝202.224.46.128
5号子网号：11001010 11100000 00101110 10100000＝202.224.46.160
6号子网号：11001010 11100000 00101110 11000000＝202.224.46.192
（3）主机地址分配方案。下面以1号子网为例，说明主机地址的分配。
1号主机地址：11001010 11100000 00101110 00100000＝202.224.46.32
2号主机地址：11001010 11100000 00101110 00100001＝202.224.46.33
3号主机地址：11001010 11100000 00101110 00100010＝202.224.46.34
30号主机地址：11001010 11100000 00101110 00111110＝202.224.46.62
（4）子网掩码的确定。计算的中心子网掩码是
11111111.11111111.11111111.11100000＝255.255.255.224
····

## Slide 16: 第六节 网络层、运输层实验
1.实验目的
（1）掌握网络层最简单的路选机制是如何实现的。
（2）了解运输层如何将数据分发给不同的用户，以及连接表如何维护。
（3）掌握网络层和运输层的基本协议机制。
2.实验前的准备
熟悉网络层和运输层的主要功能和应该提供的服务。

## Slide 17: 第六节 网络层、运输层实验
3.实验内容
分析相关程序中对特殊网络地址的处理，启动手工发送时分别指定广播地址、本地回绕地址、不存在网络地址，观察网络层转发、递交或提示出错情况。
注意：由于程序中的监控窗口只显示从下层实体收到的PDU，在测试本地回绕地址时，需要打开运输层实体的监控窗口，并且发送数据应有足够长度，具体数值可以阅读程序得到。
使一个分组在多个计算机之间产生“振荡”（提示：应形成小环路，并修改路由表），观察分组转发的最大允许段数限制。
1）基本内容——设置路由表
（1）在各自的计算机上，查看文件ADDRESS.CFG的内容，记录网络地址
（2）根据计算机的连接情况，设置各自的网络地址、构造路由表，编辑ADDRSS.CFG和ROUTE.CFG
（3）进入OSILite操作界面，打开网络层实体的手工操作窗口和监控窗口，以手工方式向不同的计算机发送信息，检验各个计算机上的转发情况，验证每台计算机的“可达性”。

## Slide 18: 第六节 网络层、运输层实验
3.实验内容
2）了解网络层协议机制
通过网络层实体的监控窗口，观察网络层PDU的格式。
3）实现方法
（1）打开运输层实体的监控窗口，观察、记录以下操作过程中生成的运输层PDU，并注意与操作的对应关系。
（2）通过[应用] [FTP客户]，打开“FTP客户”窗口，在需要选择计算机时，选择localhost（本地主机）。
（3）等待出现“ftp>”提示符后，键入命令：user ftp guest。
（4）关闭“FTP客户”窗口。
说明：使用高层功能的原因是运输层未设置手工操作功能，需要利用高层操作产生合法的运输层PDU。

## Slide 19: 第七节 应用层案例实训
实验一：WWW服务器FTP器的配置
1.实验目的
（1）掌握Web服务器的安装与设置方法。
（2）掌握FTP服务器的安装与设置方法。
（3）掌握网站的开发过程
2.实验基本要求
在Windows server 2003 平台上实现WWW、FTP服务。
3实验要点
WWW服务器的配置，FTP服务器的配置，主页的设计。

## Slide 20: 第七节 应用层案例实训
实验一：WWW服务器FTP器的配置
4.实验内容
（1）在Windows server 2003平台上完成WWW服务器的配置；按要求编写HTML超文本内容，完成网站建设。
（2）在Windows server 2003平台上完成FTP服务器的配置。
5.实验设备
（1）服务器一台（可用普通机PC作为服务器）。
（2）客户机若干台（可按班级分成若干组）。
（3）操作系统、系统软件（可放在指定的共享网络目录中）。
6.实验步骤
Web服务配置（Windows环境），方法如下。
（1）Web服务器的安装，添加IIS组件。

## Slide 21: 第七节 应用层案例实训
实验一：WWW服务器FTP器的配置
6.实验步骤
Web服务配置（Windows环境），方法如下：
（2）Web服务器的管理与配置
① 创建虚拟目录
② 配置Web服务器，方法如下
Web站点：IP地址（一个主机建多站点时需设置相应的IP地址）
TCP端口：80
主目录：默认（C：\INETPUB\WWWROT）
文档：默认（DEFAUTL.HTM）
（3）Web服务器上的网页发布，配置内容如下：
① 将自己的网页文件复制到该目录下
② 将其中主页文件名改成“文档”选项卡中设置的默认文档“DEFAULT.HTM”
③ 在客户机上登录服务器（WLS），直接在IE浏览器输入地址

## Slide 22: 第七节 应用层案例实训
实验一：WWW服务器FTP器的配置
6.实验步骤
FTP服务配置（Windows环境），方法如下：
（1）FTP服务器的安装。执行“开始”→“设置”→“控制面板”→“添加程序”→“添加WINDOWS组件”→“INTERNET信息服务（IIS）”→“详细信息”→“FTP”命令
（2）创建第一个FTP站点，方法如下：
① 打开默认FTP站点的属性
② 主目录：选浏览→选定后确定
③ 设置访问权限：读或写
（3）在客户机上登录服务器，方法如下
① 连接服务器
② 测试：文件的下载→上传（服务器复制）
③ 用专用的FTP客户端软件测试上传与下载文件
④ 用FTP命令管理FTP站点

## Slide 23: 第七节 应用层案例实训
实验二：邮件服务器配置
1.实验目的
掌握邮件服务器及客户端的配置；掌握Web服务的配置。
2.实验基本要求
在Windows server 2003平台上完成电子邮件服务器配置。
3.实验要点
邮件服务器配置、安全性配置。
4.实验内容
在Windows server 2003平台上完成电子邮件服务器配置，实现安全配置（邮件加密、邮件地址过滤、邮件账号过滤等），并通过Outlook、Foxmail等客户端软件验证配置。

## Slide 24: 第七节 应用层案例实训
实验二：邮件服务器配置
5.实验设备
（1）服务器一台（可用普通机PC作为服务器，已安装服务器操作系统）。
（2）客户机若干台（可按班级分成若干组）。
（3）邮件服务器软件（例如，北京遥志CMailServer，可放在指定的共享网络目录中）。
6.实验步骤
（1）邮件服务器CMailServer安装，方法如下:
① 检查Windows server 2003是否安装IIS，如果没有安装，则先安装IIS；检查Windows server 2003是否安装DNS，如果没有安装，则先安装DNS，并设置域名为topmail.com，那么邮件地址格式就是user@topmail.com，SMTP地址和POP3地址就是服务器的IP地址。
② 运行邮件服务器CMailServer安装目录的cmailsetup.exe安装文件。
③ 邮件服务器CMailServer的设置。进入邮件服务器，单击“系统设置”命令，在CMailServer的设置里将邮箱域名设置成topmail.com，选择服务器作为局域网邮件服务器。
④ 增加邮件账号。

## Slide 25: 第七节 应用层案例实训
实验二：邮件服务器配置
6.实验步骤
（2）客户端设置与邮件的收发，方法如下所述:
① 客户端用IE浏览器收发邮件，方法如下:
设置客户端能与邮件服务器连通。
IE浏览器收发邮件WebMail：在IE浏览器输入地址“URL：http：//邮件服务器IP/mail/”。
输入账号与密码，进入邮件服务器的收发邮件的页面。可测试发一封信给自己：user@topmail.net，然后收信，是否收到？
② 客户端用OutLook收发邮件，方法如下。
设置OutLook的账号、STMP邮件服务器地址与POP3邮件服务器地址。
用OutLook收发邮件测试。

## Slide 26: 第八节 网络安全案例实训
实验一：数据加密工具应用
此次实验的主要目的是通过使用数据加密工具以及一些数据加密的使用程序，认识加密算法、密钥和公开密钥等基本概念。
在Windows操作系统中安装和使用PGP 7.03。
实验主要步骤如下：
（1）输出和签名公共密钥，使用PGP与Outlook来发送加密的电子邮件。
（2）使用一些常见的数据加密工具，对电子邮件进行加密，然后进行运输，收到后再进行解密。

## Slide 27: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
DES算法是一种用56位密钥来加密64位数据的方法。它属于对称密钥加密体制。此次实验的主要目的是熟悉DES算法的流程，理解其加密过程。
实验主要步骤如下：
（1）下载DES源程序，利用搜索引擎从因特网上找到采用某种程序设计语言编写的DES算法的源程序，并将找到的源程序代码下载到本地计算机上。
（2）改写源程序。首先分析并画出所下载的DES算法源程序的程序流程图。
（3）用自己熟悉的另外一种程序设计语言来重新实现DES算法。
DES加密算法的具体过程描述如下：DES算法把64位的明文输入块变为64位的密文输出块，它所使用的密钥也是64位。
其功能是把输入的64位数据块按位重新组合，并把输出分为L0、R0两部分，每部分各长32位，其置换规则如下一张幻灯片所示。

## Slide 28: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
58，50，12，34，26，18，10，2，60，52，44，36，28，20，12，4， 62，54，46，38，30，22，14，6，64，56，48，40，32，24，16，8， 57，49，41，33，25，17，9，1，59，51，43，35，27，19，11，3， 61，53，45，37，29，21，13，5，63，55，47，39，31，23，15，7，
即将输入的第58位换到第一位，第50位换到第2位……，以此类推，最后一位是原来的第7位。L0、R0则是换位输出后的两部分，L0是输出的左32位，R0 是右32位。例如：设置换前的输入值为D1D2D3…D64，则经过初始置换后的结果为：L0＝D58D50…D8；R0＝D57D49…D7。

## Slide 29: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
经过26次迭代运算后，得到L16、R16，将此作为输入，进行逆置换，即得到密文输出。逆置换正好是初始置换的逆运算。例如，第1位经过初始置换后，处于第40位，而通过逆置换，又将第40位换回到第1位，其逆置换规则如下所列： 40，8，48，16，56，24，64，32，39，7，47，15，55，23，63，31， 38，6，46，14，54，22，62，30，37，5，45，13，53，21，61，29， 36，4，44，12，52，20，60，28，35，3，43，11，51，19，59，27， 34，2，42，10，50，18，58，26，33，1，41，9，49，17，57，25，
放大换位表： 32，1，2，3，4，5，4，5，6，7，8，9，8，9，10，11， 12，13，12，13，14，15，16，17，16，17，18，19，20，21，20，21， 22，23，24，25，24，25，26，27，28，29，28，29，30，31，32，1，
单纯换位表： 16，7，20，21，29，12，28，17，1，15，23，26，5，18，31，10， 2，8，24，14，32，27，3，9，19，13，30，6，22，11，4，25，

## Slide 30: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
在f（Ri，Ki）算法描述图中，S1，S2，…，S8为选择函数，其功能是把6bit数据变为4bit数据。下面列给出了选择函数Si（i＝1，2，…，8）的功能表。
选择函数Si S1： 14，4，13，1，2，15，11，8，3，10，6，12，5，9，0，7， 0，15，7，4，14，2，13，1，10，6，12，11，9，5，3，8， 4，1，14，8，13，6，2，11，15，12，9，7，3，10，5，0， 15，12，8，2，4，9，1，7，5，11，3，14，10，0，6，13， S2： 15，1，8，14，6，11，3，4，9，7，2，13，12，0，5，10， 3，13，4，7，15，2，8，14，12，0，1，10，6，9，11，5， 0，14，7，11，10，4，13，1，5，8，12，6，9，3，2，15， 13，8，10，1，3，15，4，2，11，6，7，12，0，5，14，9，

## Slide 31: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
选择函数Si S3： 10，0，9，14，6，3，15，5，1，13，12，7，11，4，2，8， 13，7，0，9，3，4，6，10，2，8，5，14，12，11，15，1， 13，6，4，9，8，15，3，0，11，1，2，12，5，10，14，7， 1，10，13，0，6，9，8，7，4，15，14，3，11，5，2，12， S4： 7，13，14，3，0，6，9，10，1，2，8，5，11，12，4，15， 13，8，11，5，6，15，0，3，4，7，2，12，1，10，14，9， 10，6，9，0，12，11，7，13，15，1，3，14，5，2，8，4， 3，15，0，6，10，1，13，8，9，4，5，11，12，7，2，14，

## Slide 32: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
选择函数Si S5： 2，12，4，1，7，10，11，6，8，5，3，15，13，0，14，9， 14，11，2，12，4，7，13，1，5，0，15，10，3，9，8，6， 4，2，1，11，10，13，7，8，15，9，12，5，6，3，0，14， 11，8，12，7，1，14，2，13，6，15，0，9，10，4，5，3， S6： 12，1，10，15，9，2，6，8，0，13，3，4，14，7，5，11， 10，15，4，2，7，12，9，5，6，1，13，14，0，11，3，8， 9，14，15，5，2，8，12，3，7，0，4，10，1，13，11，6， 4，3，2，12，9，5，15，10，11，14，1，7，6，0，8，13，

## Slide 33: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
选择函数Si S7： 4，11，2，14，15，0，8，13，3，12，9，7，5，10，6，1， 13，0，11，7，4，9，1，10，14，3，5，12，2，15，8，6， 1，4，11，13，12，3，7，14，10，15，6，8，0，5，9，2， 6，11，13，8，1，4，10，7，9，5，0，15，14，2，3，12， S8： 13，2，8，4，6，15，11，1，10，9，3，14，5，0，12，7， 1，15，13，8，10，3，7，4，12，5，6，11，0，14，9，2， 7，11，4，1，9，12，14，2，0，6，10，13，15，3，5，8， 2，1，14，7，4，10，8，13，15，12，9，0，3，5，6，11，

## Slide 34: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
在此以S1为例说明其功能，可以看到：在S1中，共有4行数据，命名为0，1，2，3行；每行有16列，命名为0，1，2，3，…，14，15列。 现设输入为：
D＝D1D2D3D4D5D6
令
列＝D2D3D4D5 行＝D1D6
然后在S1表中查得对应的数，以4位二进制表示，此即为选择函数S1的输出。下面给出子密钥Ki（48bit）的生成算法。

## Slide 35: 第八节 网络安全案例实训
实验二：DES加密与解密算法的实现
从子密钥Ki的生成算法描述图中可以看到：初始Key值为64位，但DES算法规定，其中第8，16，…，64位是奇偶校验位，不参与DES运算，故Key 实际可用位数便只有56位。即经过缩小选择换位表1的变换后，Key 的位数由64 位变成了56位，此56位分为C0、D0两部分，各28位，然后分别进行第1次循环左移，得到C1、D1；将C1（28位）、D1（28位）合并得到56位，再经过缩小选择换位2，从而便得到了密钥K0（48位）。以此类推，便可得到K1，K2，…，K15。不过需要注意的是，16次循环左移对应的左移位数要依据下述规则进行： 循环左移位数： 1，1，2，2，2，2，2，2，1，2，2，2，2，2，2，1
以上介绍了DES算法的加密过程。DES算法的解密过程是一样的，区别仅仅在于解密过程中，第一次迭代时用子密钥K15，第二次K14，…，最后一次用K0，算法本身并没有任何变化。

## Slide 36
Thank you ！