## Slide 1: 第七章 运输层

## Slide 2
本章要点
1、运输层提供的服务
运输层的功能
存址与端口
无连接服务与面向连接服务
2、UDP协议
UDP数据报
检验
3、TCP协议
TCP段
TCP连接管理
TCP可靠传输
TCP流量控制与拥塞控制

## Slide 3: 第一节 运输层协议概述
进程之间的通信
每个应用程序都会产生自己的数据流，这些数据流可以把目标主机上相应的服务程序看做自己的目的地，对于传输层来说，它只需要知道目标主机上的哪个服务程序来响应这个应用程序，而不需要知道这个服务程序具体是干什么的。严格来讲，两个主机进行通信实际上就是两个主机中的应用进程互相通信，应用进程之间的通信又称为端到端的通信。IP协议虽然能把分组交给目的主机，但是这个分组还停留在目的主机的网络层而没有交付给主机中的应用进程。
运输层的一个很重要的功能就是复用和分用。应用层不同进程的报文通过不同的端口向下交到运输层，这些报文在网络层被复用后通过IP协议进行传输。当这些报文到达目的主机后，传输层便使用分用功能将报文分别提交给应用层的不同进程。由此可以看出传输层与网络层之间的区别就是“运输层提供应用进程间的逻辑通信”。“逻辑通信”的意思是运输层之间的通信好像是沿水平方向传送数据。但事实上这两个运输层之间并没有一条水平方向的物理连接。而网络层只是为主机之间提供逻辑通信。

## Slide 4: 第一节 运输层协议概述
进程之间的通信
如图7-1所示，主机A中的应用进程1和主机B的应用进程3通信，同时主机A的应用进程2和主机B的应用进程4通信，这就是运输层的复用功能，应用层不同进程的报文通过不同的端口向下交到运输层，再往下就是共有网络层提供的服务。两个运输层之间的粗双向箭头表示逻辑通道，实际上要传送的数据是沿着图中虚线方向传送的
图7-1 运输层提供进程间的通信

## Slide 5: 第一节 运输层协议概述
进程之间的通信
从通信和信息处理的角度看，运输层向它上面的应用层提供通信服务，它属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。在通信子网中没有运输层，运输层只存在于通信子网以外的主机中。
运输层的主要功能包括以下两个。
（1）运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信（但网络层是为主机之间提供逻辑通信）。
（2）运输层还要对收到的报文进行差错检测。因为在网络层，IP数据报首部的检验和字段，只检验首部是否出现差错而不检查数据部分。

## Slide 6: 第一节 运输层协议概述
运输层的两个主要协议
运输层需要有两种不同的运输协议，即用户数据报协议（User Datagram Protocol，UDP）和传输控制协议（Transmission Control Protocol，TCP），它们都是因特网的正式标准。
两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元（Transport Protocol Data Unit，TPDU）。TCP传送的数据单位协议是TCP报文段（segment），而UDP 传送的数据单位协议是UDP报文或用户数据报。TCP与UDP的区别如表7-1所示。
UDP在传送数据之前不需要先建立连接。对方的运输层在收到UDP报文后，不需要给出任何确认。虽然UDP不提供可靠交付，但在某些情况下UDP是一种最有效的工作方式。
表7-1 TCP与UDP的区别

## Slide 7: 第一节 运输层协议概述
TCP提供面向连接的服务，不提供广播或多播服务。传输控制协议TCP协议利用重发技术和拥塞控制机制，向应用程序提供可靠的通信连接，使它能够自动适应网上的各种变化。即使在Internet暂时出现堵塞的情况下，TCP也能提供可靠的、面向连接的运输服务，在传送数据之前必须先建立连接，数据传送结束后要释放连接，还有如确认、流量检测、计时器以及连接管理等，因此不可避免地增加了许多开销。这不仅使协议数据单元的首部增大很多，还要占用许多处理机资源。
运输层向高层用户屏蔽了下面通信子网的细节，它使应用进程看见的好像就是在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道，但这条逻辑通信信道对上层的表示却因运输层使用的不同协议而有很大的差别。当运输层采用面向连接的TCP协议时，尽管下面的网络是不可靠的，但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。但当运输层采用无连接的UDP协议时，这种逻辑通信信道则是一条不可靠信道。

## Slide 8: 第一节 运输层协议概述
同时需要注意的是，运输层的UDP用户数据报与网际层的IP数据报有很大区别。IP数据报要经过互联网中许多路由器的存储转发，但UDP用户数据报是在运输层的端到端抽象的逻辑信道中传送的。TCP报文段是在运输层抽象的端到端逻辑信道中传送，这种信道是可靠的全双工信道。但这样的信道却不知道究竟经过了哪些路由器，而这些路由器也根本不知道上面的运输层是否建立了TCP连接。表7-2给出了一些应用和应用层协议主要使用的运输层协议。

## Slide 9: 第一节 运输层协议概述
表7-2 使用TCP与UDP的各种应用和应用层协议

## Slide 10: 第一节 运输层协议概述
运输层的端口
端口就是运输层服务访问点TSAP，指网络中面向连接服务和无连接服务的通信协议端口，是一种抽象的软件结构，包括一些数据结构和I/O（基本输入输出）缓冲区。它是一个软件结构，被客户程序或服务进程用来发送和接收信息。一个端口对应一个16位的数。
端口的作用就是让应用层的各种应用进程都能将其数据通过端口向下交付给运输层，以及让运输层知道应当将其报文段中的数据向上通过端口交付给应用层相应的进程。从这个意义上讲，端口是用来标志应用层的进程。端口在计算机网络结构的位置如图7-2所示，端口用一个16位端口号进行标志。端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。在因特网中不同计算机的相同端口号是没有联系的。
运输层的端口号分为下面的两大类。
（1）熟知端口，其数值一般为0～1023。当一种新的应用程序出现时，必须为它指派一个熟知端口。
（2）一般端口，用来随时分配给请求通信的客户进程。

## Slide 11: 第一节 运输层协议概述
运输层的端口
TCP使用“连接”（而不仅仅是“端口”）作为最基本的抽象，同时将TCP连接的端点称为插口（socket），或套接字、套接口。插口和端口、IP地址的关系如图7-3所示。若IP地址为131.6.23.13，端口号为1500，则插口为（131.6.23.13，1500）。
图7-2 端口的位置
图7-3 插口和端口、IP地址的关系

## Slide 12: 第一节 运输层协议概述
运输层的端口
上面介绍的是TCP，若使用无连接的UDP，相互通信的进程之间没有一条虚连接，但发送端UDP一定有一个发送端口而在接收端也有个接收端口，因而也同样可使用插口的概念，这样才能区分多个主机中同时通信的多个进程。表7-3和表7-4所列为TCP和UCP的主要熟知端口数。
表7-3 TCP的主要熟知端口数
表7- 4 UCP的主要熟知端口数

## Slide 13: 第二节 用户数据报协议
用户数据报协议概述
用户数据报协议（User Data Protocol，UDP）是与TCP相对应的协议。它是面向非连接的协议，不与对方建立连接，而是直接就把数据包发送过去。UDP只在IP的数据报服务上增加了很少一点的功能，即端口的功能和差错检测的功能。虽然UDP用户数据报只能提供不可靠的交付，但UDP在某些方面有其特殊的优点，如下所列。
（1）UDP传送数据前并不与对方建立连接，即UDP是无连接的。在传输数据前，发送方和接收方相互交换信息使双方同步。
（2）UDP不对收到的数据进行排序，在UDP报文的首部中并没有关于数据顺序的信息（如TCP所采用的序号），而且报文不一定按顺序到达，所以接收端无从排起。
（3）UDP对接收到的数据报不发送确认信号，发送端不知道数据是否被正确接收，也不会重发数据。
（4）UDP传送数据较TCP速度快，系统开销也少。

## Slide 14: 第二节 用户数据报协议
用户数据报协议概述
（5）由于缺乏拥塞控制（Congestion Control），需要基于网络的机制来减小因失控和高速UDP流量负荷而导致的拥塞崩溃效应。换句话说，因为UDP发送者不能够检测拥塞，所以像使用包队列和丢弃技术的路由器这样的网络基本设备往往就成为降低UDP过大通信量的有效工具。数据报拥塞控制协议（DCCP）可通过在诸如流媒体类型的高速率UDP流中增加主机拥塞控制来减小这个潜在的问题。
从以上特点可知，UDP提供的是无连接的、不可靠的数据传送方式，是一种尽力而为的数据交付服务。

## Slide 15: 第二节 用户数据报协议
用户数据报协议概述
UDP适用于一次只传送少量数据、对可靠性要求不高的应用环境。比如，经常使用“ping”命令来测试两台主机之间TCP/IP通信是否正常。其实“ping”命令的原理就是向对方主机发送UDP数据包，然后对方主机确认收到数据包，如果数据包是否到达的消息及时反馈回来，那么网络就是通的。例如，在默认状态下，一次“ping”操作发送四个数据包，发送的数据包数量是四包，收到的也是四包（因为对方主机收到后会发回一个确认收到的数据包）。这充分说明了UDP协议是面向非连接的协议，没有建立连接的过程。正因为UDP协议没有连接的过程，所以它的通信效率高；但也正因为如此，它的可靠性不如TCP协议的高。UDP提供的服务是不可靠的、无连接的服务，UDP适用于无须应答并且通常一次只传送少量数据的情况。
虽然TCP协议中植入了各种安全保障功能，但是在实际执行过程中会占用大量的系统开销，无疑使速度受到严重的影响。若UDP由于排除了信息可靠传递机制，将安全和排序等功能移交给上层应用来完成，极大降低了执行时间，使速度得到了保证。因此UDP具有较好的实时性，效率高。在有些情况下，包括视频电话会议系统在内的众多客户/服务器模式的网络应用都需要使用UDP协议。

## Slide 16: 第二节 用户数据报协议
UDP的格式
用户数据报UDP有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有8个字节，由4个字段组成，每个字段都是两个字节，如图7-4所示。
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和，并不是UDP用户数据报真正的首部。只是在计算检验和时，伪首部临时和UDP用户数据报连接在一起，得到一个过渡的UDP用户数据报，检验和就是按照这个过渡的UDP用户数据报来计算的。伪首部既不向下传送也不向上递交。
图7-4 UDP用户数据报的首部和伪首部

## Slide 17: 第二节 用户数据报协议
UDP的格式
图7-4中各字段意义如下。
（1）源端口：16位。源端口是可选字段。当使用时，它表示发送程序的端口，同时还被认为是没有其他信息的情况下需要被寻址的答复端口。如果不使用，设置值为0。
（2）目的端口：16位。目标端口在特殊因特网目标地址的情况下具有意义。
（3）长度：16位。该用户数据报的8位长度，包括协议头和数据。长度最小值为8。
（4）校验和：16位。IP 协议头、UDP 协议头和数据位，最后用0填补的信息假协议头总和。如果必要的话，可以由两个8位复合而成。
（5）数据：包含上层数据信息。
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和，并不是UDP用户数据报真正的首部，只是在计算检验和时，临时和UDP用户数据报连接在一起，得到一个过渡的UDP用户数据报，检验和就是按照这个过渡的UDP用户数据报来计算的。伪首部既不向下传送也不向上递交。

## Slide 18: 第二节 用户数据报协议
UDP的格式
UDP数据报产生后直接交给IP层进行发送。一般来说，一个UDP数据报被封装在一个IP数据报中发送。不过，由于UDP的最大长度为65 535B，从而使该数据报的长度超过链路的MTU，因而必须进行分片以成功发送，这里有两种特殊情况。一种情况是，如果IP数据报中设置了不可分片DF标志，这时进行转发的路由器就会产生ICMP不可到达错误数据报，在这一数据报中，会标出下一链路的MTU，利用这一点，可以探测整个路径中的MTU。另外一种情况是，如果在接收端，目的端口没有相应的进程，这时UDP就会返回一个ICMP不可达报文。
在UDP提出之后，出现很多基于UDP的上层应用。近年来，一些对实时性要求较强的多媒体应用也纷纷采用UDP作为自己的传输协议，随着互联网规模的不断扩大和应用的多样化，针对UDP的研究也在不断进行中。

## Slide 19: 第二节 用户数据报协议
UDP的格式
UDP计算校验和的方法和IP数据首部计算校验和方法相似。在发送端，伪首部的生成过程如下：协议域是IP首部中的协议域的值，对于 UDP为17，第五域是UDP用户数据报的长度，将UDP数据首部中的校验和域置为全零，然后将伪首部及UDP用户数据报（包括UDP首部和数据报）看成是由许多16位的子串接起来的。若UDP用户数据报的数据部分不是偶数个字节，则要填入一个全零字节（但此字节不发送），然后按二进制反码求这些16位字的和，将此和的二进制反码写入校验和域后，发送此UDP用户数据报，在接收端，将收到的UDP用户数据报连同伪首部（及可能的填充全零字节）一起，按二进制反码求这些16位字的和，当无差错时其结果应为全1；否则就表明有差错出现，接收端应将此UDP用户数据报丢弃或给发送端返回错误信息。例如，图7-5为一数据报的UDP校验和的计算过程。

## Slide 20: 第二节 用户数据报协议
UDP的格式
图7-5 校验和的计算
由此可以看出，这样的校验和，既检查了UDP用户数据报的源端口号、目的端口号及UDP用户数据报的数据部分，又检查了IP数据报的源IP地址和目的地址，不过，这种简单的差错检验方法的检错能力并不强，但它的优点是简单，处理起来比较快。

## Slide 21: 第三节 传输控制协议
TCP最主要的特点
（1）TCP提供的是面向连接的、可靠的数据流传输，而UDP提供的是非面向连接的、不可靠的数据流传输。面向连接的协议在任何数据传输前就已建立好点到点的连接。ATM和帧中继是面向连接的协议，但它们工作在数据链路层，而不是在传输层。普通的音频电话也是面向连接的。
（2）TCP的目的是提供可靠的数据传输，并在相互进行通信的设备或服务之间保持一个虚拟连接。TCP在数据包接收无序、丢失或在交付期间被破坏时，负责数据恢复。它通过为其发送的每个数据包提供一个序号来完成此恢复。较低的网络层会将每个数据包视为一个独立的单元，因此，数据包可以沿完全不同的路径发送，即使它们都是同一消息的组成部分。这种路由与网络层处理分段和重新组装数据包的方式非常相似，只是级别更高而已。为确保正确地接收数据，TCP要求在目标计算机成功收到数据时发回一个确认（即 ACK）。如果在某个时限内未收到相应的 ACK，则将重新传送数据包。如果网络拥塞，这种重新传送将导致发送的数据包重复。但是，接收计算机可使用数据包的序号来确定它是否为重复数据包，并在必要时丢弃它。

## Slide 22: 第三节 传输控制协议
TCP最主要的特点
（3）TCP的鲁棒性要求。TCP的设计应当能够自动地适应各种不同的物理网络状况，为了实现这一点，TCP使用了一系列流量控制和拥塞控制机制，在TCP中，应用数据被分割为TCP认为最适合发送的数据块，这和UDP完全不同。在UDP中，应用程序产生的数据报长度将保持不变，TCP的发送端使用了一个滑动窗口来控制发送的速率，使得不会出现发送端发送速率过快导致接收端无法处理的情况，而接收端也维持了一个滑动窗口来进行数据的接收，TCP的拥塞控制是保证TCP鲁棒性的一个重要因素，拥塞控制假定数据报丢弃是由网络拥塞造成的，通过控制拥塞窗口的大小，使TCP的发送速度能够自动地适应网络拥塞的状况。

## Slide 23: 第三节 传输控制协议
TCP的连接
TCP连接的建立主要是通过三次握手来建立的。所谓三次握手，就是通过客户端首先向服务器发送连接请求，服务器确认这一连接请求，再经客户端确认后，建立连接。在连接建立后，客户端和服务器才开始正常的数据通信，在通信结束后，由于TCP连接的双向性，在连接关闭时，每个方向需要单独地进行关闭，因此TCP使用四次握手来关闭一个连接。
这个内容将在后面的小节中详细介绍。

## Slide 24: 第三节 传输控制协议
可靠传输的工作原理
实现可靠传输的方法有很多，停止等待协议就是其中的一种，连续 ARQ协议应该是第二种，比前者的信道利用率高。
1. 停止等待协议
(1)无差错情况、超时重传的情况分别如下图所示：
(2)确认丢失、确认迟到的情况分别如下图所示：

## Slide 25: 第三节 传输控制协议
可靠传输的工作原理
有如下注意事项：
(1)在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本。
(2)分组和确认分组都必须进行编号。
(3)超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。
使用上述的确认和重传机制，就可以在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。这种可靠传输协议常称为自动重传请求ARQ (Automatic Repeat Request)。ARQ表明重传的请求是自动进行的。接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组 。停止等待协议的优点是简单，但缺点是信道利用率太低。
其公式如下：U=TD/(TD+RTT+TA)

## Slide 26: 第三节 传输控制协议
可靠传输的工作原理
2. 连续ARQ协议
为了提高信道利用率，发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。累积确认容易实现，即使确认丢失也不必重传，但不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。
如果发送方发送了前 5 个分组，而第3个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次，这叫做回退N，表示需要再退回来重传已发送过的N个分组。可见当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。

## Slide 27: 第三节 传输控制协议
TCP报文段
TCP协议是通过段格式来表达的。一个TCP数据段由一个20B的头部、一个可选部分和一个用户数据部分组成。TCP段的固定头部长度为20个字节，同时支持最多40个字节的TCP选项。TCP报文的首部如图7-6所示（见下一张幻灯片）。
下面对图7-6所示的TCP报文首部的各个部分给出详细的解释。
（1）源端口和目的端口字段：各占2B。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。
（2）序号字段：占4B。TCP 是面向数据流的，传送的报文可看成连续的数据流，因此将TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。顺序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。编号是以数据字节为单位的，初始序列号不一定为1，在连接建立时协商确定。例如，某报文数据报的第一字节的序号是301，携带的数据共100B，则最后一个字节的序号是400，这样，下一个报文的数据序号应当从401开始，即下一个报文的顺序号的值为401。

## Slide 28: 第三节 传输控制协议
TCP报文段
图7-6 TCP报文的首部

## Slide 29: 第三节 传输控制协议
TCP报文段
（3）确认号字段：占4B，是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
（4）数据偏移：占4位，它指出TCP报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位不是字节而是32位字（以4B的长为计算单位）。由于4位能够表示的最大十进制数字是15，因此数据偏移的最大值是60B，这也是TCP首部的最大长度。
（5）保留字段：占6位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
（6）紧急位URG：当URG ＝ 1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送（相当于高优先级的数据），而不要按原来的排队顺序来传送。例如，已经发送了很长的一个程序要在远地的主机上运行，但后来发现了一些问题，需要取消该程序的运行，因此用户从键盘上发出终端命令。如果不使用紧急数据，那么这两个字符将存储在接收TCP缓存的末尾，只有在所有的数据被处理完毕后这两个字符才被交付到接收应用进程，这样做就浪费了许多时间。当使用紧急位并将URG置1时，发送应用进程告诉发送TCP这两个字符是紧急数据，于是发送TCP就将这两个字符插入到报文数据的最前面，其余数据都是普通数据，这时要与首部中第五个32位字中的一半“紧急指针”域配合使用，紧急指针指出在本报文中紧急数据的最后一个字节的序号，使接收方知道紧急数据共有多少个字节。紧急数据到达接收端后，当所有紧急数据都被处理完时，TCP就告诉应用程序恢复到正常操作，值得注意的是，即使窗口为零时也可发送紧急数据。

## Slide 30: 第三节 传输控制协议
TCP报文段
（7）确认位ACK：只有当ACK＝1时，确认号字段才有效。当 ACK＝0时，确认号无效。
（8）推送位PSH：当两个应用进程进行交互式的通信时，有时在一端的应用进程希望输入一个命令后立即就能够收到对方的响应。在这种情况下，TCP就可以使用推送操作。这时，发送端TCP将PSH置为1，并立即创建一个报文发送出去，接收 TCP 收到推送位置1的报文段，尽快交付给接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。
（9）复位位RST：当RST＝1时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
（10）同步位 SYN：在连接建立时用来同步序号，对方若同意建立连接，则应在响应的报文中使SYN＝1和ACK＝1，因此同步位SYN置为1，表示这是一个连接请求或连接接收报文。
（11）终止位FIN：用来释放一个连接。当FIN ＝ 1 时，表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。

## Slide 31: 第三节 传输控制协议
TCP报文段
（12）窗口字段：占2B。窗口字段用来控制对方发送的数据量，单位为字节。TCP 连接的一端根据设置的缓存空间大小确定自己接收窗口大小，然后通知对方以确定对方发送窗口的上限。假定TCP连接的两端是A和B，若A确定自己的接收窗口为WIN，则将窗口WIN的数值写在A发送给B的TCP报文的窗口域中，这就是告诉B的WIN，B在未收到A的确认时所能够发送的数据量就是从本首部中的确认序号开始的WIN个字节。所以A所确定的WIN是A的接收窗口，同时也就是B的发送窗口，例如，A发送的报文首部中的窗口WIN＝500，确认序号为201，则表明B可以在未收到确认的情况下，向A发送序号从201～700的数据，B在收到此报文段后，就以这个窗口数值WIN作为B的发送窗口，但应注意，B所发送的报文段中的窗口域则是根据B的接受能力来确定A的发送窗口。
（13）检验和：占 2 B。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。它实现对TCP的校验。在计算检验和时包括TCP头部、用户数据以及一个T12 B的伪首部。伪首部的格式如图7-7所示。

## Slide 32: 第三节 传输控制协议
TCP报文段
检验和的计算：所有16位字以补码形式相加，然后对和取反。
（14）紧急指针字段：占16位。紧急指针指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
（15）选项字段：长度可变。TCP 只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS （Maximum Segment Size）。MSS告诉对方TCP“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节”。MSS 是 TCP 报文段中数据字段的最大长度。数据字段加上 TCP 首部才等于整个TCP报文段。
选项以8位的字节为单位，有两种组成情况：第一种是单字节（类型）；第二种是多字节（类型＋长度＋N个选项）如：类型0； 类型1；类型2。
（16）填充字段：这是为了使整个首部长度是 4 B的整数倍。
图7-7 伪首部的格式

## Slide 33: 第三节 传输控制协议
TCP报文段
检验和的计算：所有16位字以补码形式相加，然后对和取反。
（14）紧急指针字段：占16位。紧急指针指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
（15）选项字段：长度可变。TCP 只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS （Maximum Segment Size）。MSS告诉对方TCP“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节”。MSS 是 TCP 报文段中数据字段的最大长度。数据字段加上 TCP 首部才等于整个TCP报文段。
选项以8位的字节为单位，有两种组成情况：第一种是单字节（类型）；第二种是多字节（类型＋长度＋N个选项）如：类型0； 类型1；类型2。
（16）填充字段：这是为了使整个首部长度是 4 B的整数倍。
图7-7 伪首部的格式

## Slide 34: 第四节 TCP可靠传输的实现
TCP是面向字节的。TCP 将所要传送的报文看成是字节组成的数据流，并使每一个字节对应于一个序号。在连接建立时，双方要商定初始序号。TCP 每次发送的报文段首部中的序号字段数值表示该报文段中数据部分的第一个字节的序号。TCP 的确认是对接收到的数据的最高序号表示确认。接收端返回的确认号是已收到的数据的最高序号加 1。因此确认号表示接收端期望下次收到的数据中的第一个数据字节的序号。当发送方收到该确认号后，就继续进行下一次数据的传送，这样反复循环下去。由于TCP是建立在不可靠的IP层的基础之上的，它必然涉及报文丢失的问题，因此报文的重传就成了保证数据可靠到达的一个重要机制，即重传机制是 TCP 中最重要和最复杂的问题之一。

## Slide 35: 第四节 TCP可靠传输的实现
以字节为单位的滑动窗口
为了提高报文段的传输效率，TCP采用大小可变的滑动窗口来进行流量控制，窗口大小的单位是字节，在TCP报文段首部的窗口字段写入的数值就是当前给对方设置的发送窗口数值的上界。
如图7-8中所示（见下一张幻灯片），当发送端要发送900B长的数据时，划分成九个100B长的报文段，图7-8（a）中发送窗口确定为500B，发送端只要收到了对方的确认，发送窗口就可前移；图7-8（b）中窗口大小不变；图7-8（c）中窗口减小到400B。

## Slide 36: 第四节 TCP可靠传输的实现
以字节为单位的滑动窗口
图7-8 TCP中窗口的概念

## Slide 37: 第四节 TCP可靠传输的实现
超时重传时间的选择
由于TCP是建立在不可靠的IP层的基础之上的，因此，必然涉及到报文丢失的问题，因此报文的重传就成了保证数据可靠到达的一个重要机制，它也是 TCP 中最重要和最复杂的问题之一。TCP 每发送一个报文段，就对这个报文段设置一次计时器。只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认，就要重传这一报文段。
而由于 TCP 的下层是一个互联网环境，IP 数据报所选择的路由变化很大，因而运输层往返时延的方差也很大。记录每一个报文段发出的时间，以及收到相应的确认报文段的时间。这两个时间之差就是报文段的往返时延。将各个报文段的往返时延样本加权平均，就可得出报文段的平均往返时延 RTT。每测量到一个新的往返时延样本，就按式（7-1）重新计算一次平均往返时延 RTT。
平均往返时延RTT＝(1－)×(旧的RTT)＋×(新的往返时延样本) （7-1）
在式（7-1）中，0≤＜1。若很接近于0，表示新算出的平均往返时延RTT和原来的值相比变化不大，而新的往返时延样本的影响不大（RTT值更新较慢）；若选择接近1，则表示加权计算的平均往返时延 RTT 受新的往返时延样本的影响较大（RTT值更新较快），典型的值为1/8。

## Slide 38: 第四节 TCP可靠传输的实现
超时重传时间的选择
超时计时器设置的超时重传时间（RetransmissionTime-Out，RTO）应略大于上面得出的 RTT，即RTO＝×RTT。这里是个大于1的系数。若取  很接近1，发送端可及时地重传丢失的报文段，因此效率得到提高。但若报文段并未丢失而仅仅是增加了一点时延，那么过早地重传反而会加重网络的负担。因此TCP原来的标准推荐将值取为 2。
当TCP超时仍未收到确认时，这时就进入了指数退避阶段。在这一阶段中，每一次超时重发都将RTO设置为原来的2倍，那么，就产生了一个问题，假定一个报文段倍发送后超时，RTO正在进行指数退避，分组以更长的RTO进行重传，然后收到一个确认，那么这个ACK是针对第一个数据报还是针对第二个数据报呢？这就是所谓的重传多义性问题。
若收到的确认是对重传报文2的确认，但被源站当成对原来报文1进行的确认，那么这样计算出的往返延时样本和重传时间就会偏大，如果后面再发送的报文又是经过重传后才收到确认报文，那么按此方法得出的重传时间就越来越长。同样，若收到的确认是对原来报文1的确认，但被当成是对重传报文2的确认，则由此计算出的往返延时样本和重传时间都会偏小，这就必然更加频繁地导致报文的重传，这样就有可能使重传时间越来越短。

## Slide 39: 第四节 TCP可靠传输的实现
超时重传时间的选择
为了解决这个问题，Karn算法被提出了：在计算平均往返时延 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时延样本。这样得出的平均往返时延 RTT 和重传时间就较准确。
但是这引出了新的问题，在这样一种情况下：报文的延时忽然增大了很多，因此在原来得出的重传时间内，不会收到确认报文，于是就重传报文，但根据此算法，不考虑重传报文的往返延时样本，这样重传时间就无法更新，因此提出了修正的 Karn算法。
报文段每重传一次，就将重传时间增大一些，即：新的重传时间＝×(旧的重传时间) 。系数的典型值是2。当不再发生报文段的重传时，才根据报文段的往返时延更新平均往返时延 RTT 和重传时间的数值。实践证明，这种策略较为合理。
TCP必须使用Karn算法来采样RTT，不可以使用重发过的报文进行RTT的采样，否则很难判断究竟是第一个报文还是重发的报文，TCP可以安全地从重发报文进行RTT采样的唯一情况是当该TCP使用了时间戳选项时，这时因为时间戳选项去除了这一不明确性。TCP必须在每个RTT期间至少进行一次RTT测量，RFC1323建议，使用较大的拥塞窗口时，TCP连接应该在每个数据窗口中采样较多的RTT样本。

## Slide 40: 第四节 TCP可靠传输的实现
选择确认SACK
SACK是解决一个发送窗口中多个丢包的另外一种方法，选择确认使用了TCP协议的选项域，它的原理很简单，因为TCP的确认是累计确认，因此当一个发送窗口中丢失多个报文时，只从接收方返回的累计确认信息，发送方没有办法确定除了第一个丢失报文以外的其他数据报，SACK即是为了返回这一信息而设计的，它用到了两个选项，即允许SACK选项和SACK选项。
1. 允许SACK选项
这一选项只能在SYN标志置位的报文中使用，用来表明可以使用SACK选项。
2. SACK选项
这一选项被接收方用来确认自己所接收到的各个连续的数据报，接收方通过发送这样一个报文表示希望发送方能够发送那些中间所缺少的数据，这一选项不影响TCP首部中的ACK信息。如图7-9中（见下一张幻灯片），这一选项中包含了窗口中所接收到的所有连续的序列号范围。所谓块的左边缘，就是指着一块的起始序列号；而右边缘则表示块的最后序列号加1。

## Slide 41: 第四节 TCP可靠传输的实现
选择确认SACK
图7-9 SACK所使用的TCP选项

## Slide 42: 第四节 TCP可靠传输的实现
选择确认SACK
由于SACK选项中每一块都需要8B来描述，因此描述n块的SACK选项需要（8n＋2）B。对于TCP来说，最多可以描述这样的四块，在实现中，SACK选项常常和时间戳选项一起使用，因此一般只能描述三块。
接收方生成SACK选项。如果数据接收方在该次连接的SYN报文中接收到了允许SACK选项，接收方就可以在以后的数据传输中使用SACK选项了，当接收方要确认的序列号不是自己所接收到的最高序列号的时候，会出现不连续的数据块，就应当发送这一选项，这样，在每个重复的确认报文中都会有这一选项。在发送时，应当将最近产生的连续块放在最开始的位置，这样就保证了即使当连续块很多时，发送方总是能够得到最新的信息，而且也能够通过几个带有SACK的报文了解到接收方的情况。在接收到具有SACK选项的报文时，发送方应当记下SACK的信息，以便重发时参考，发送方保存着一个尚未被确认的已发送的报文队列，通过与SACK中的信息比较，可以迅速判断出丢失的报文。

## Slide 43: 第五节 TCP的流量控制
利用滑动窗口实现流量控制
前面内容已经介绍了滑动窗口的概念，那么如何利用那个滑动窗口实现流量控制。下面先看图7-10（见下一张幻灯片），在这个例子中，假设发送端每次最多可以发送1000B，并且接收端通告了一个2500B的初始窗口，初始窗口2500B标明接收端具有2500B的空闲缓冲区，因此如果要发送2500B的数据，需要分三个数据段来传输，其中两个数据段有1000B，而另一个段有500B的数据，在每个数据段到达时，接收端就产生一个确认，例如，当第一个数据段到达接收端时，接收端发送对第一个1000B的确认，同时指示“窗口＝1500”。由于前三个数据段到达接收端时，接收端应用程序还没有读完数据，那么接收缓冲区满，因此接收端通知发送端“确认2500，窗口＝0”。此时，发送端不能再传送数据。
在接收端应用程序读完2000B数据后，接收端TCP发送一个额外的确认，其中的窗口通告为2000B，通知发送端可以再发送2000B，这样，发送端又发送两个1000B的数据段，接收端的窗口再次变为零，窗口和窗口通告可以有效地控制TCP的数据传输流量，使接收端的缓冲空间不会产生溢出现象。
发送窗口在连接建立时由双方商定，在TCP报文段头部的窗口域写入的数据值就是当前给对方设置的窗口数值，但在通信的过程中，接收端可以根据自己的资源情况，随时动态地调整对方发送窗口的增大或减小，这种由接收端来控制发送端的做法，在网络中经常使用。

## Slide 44: 第五节 TCP的流量控制
利用滑动窗口实现流量控制
图7-10 TCP利用窗口进行流量控制的过程示意图

## Slide 45: 第五节 TCP的流量控制
利用滑动窗口实现流量控制
1. 增加策略
一般情况下，连接建立时设置的窗口大小是最大报文段长度的几倍或几十倍，在拥塞开始时，将拥塞窗口大小设置为一个最大报文段的长度。对每一个收到确认的报文段，拥塞窗口大小增加一个或几个最大报文段长度，直到达到最初设定的窗口门限为止。
拥塞窗口大小在开始时可以按指数规律增长，发送端发送一个报文段，收到一个确认，窗口大小变为两个报文段；发送两个报文段，收到对两个报文段的确认将窗口大小增大到四个报文段；发送三个报文段，收到对三个报文段的确认，将窗口大小增大到八个报文段，依次类推，当窗口大小达到门限，对每一个确认时，则有可能对一个多个报文段的确认，窗口大小也只增加一个报文段。
2. 减小策略
如果拥塞发生了，则窗口大小必须减小。发送端可以通过发送丢失的报文段是否出现，来判断拥塞是否已经发生，如果发送端在重传计时器到期之前没有收到对报文段的确认，就可以认为出现了拥塞，目前的通信信道质量已经明显地改善，由于通信线路带来的传输误码，而造成分组丢失的概率很低，如果出现传输错误，那么报文段丢失的可能性要比传输过程中误码的可能性大，因此可以确定减小策略要求：一旦超过时间到没有收到已发送报文段的确认，则窗口大小就设置为上次拥塞窗口大小的一半，发送端再回到慢开始阶段。

## Slide 46: 第五节 TCP的流量控制
必须考虑传输效率
这里需要注意的是，滑动窗口协议可以在网络协议栈的不同层次上使用，除了传输层的TCP协议中可以使用外，在数据链路层也可以使用，详见第3章中的3.3节，以实现网络端到端的流量控制和差错恢复机制。但是TCP协议中实现的滑动窗口协议与数据链路层有些不同：对TCP协议而言，TCP数据是无结构的字节流，因此，TCP的滑动窗口是面向字节的。在TCP报头中有一个窗口大小字段，接收端通过向发送端通报自己当前滑动窗口的大小来控制流量，而在链路层滑动窗口协议中，发送端并不知道接收端当前滑动窗口的大小，流量控制是通过接收端回传ACK应答帧的速度快慢来控制的，即当发送速率快而接收速率慢时，由于接收端无法及时处理大量到来的数据帧而将其丢弃，因此这些帧不会返回确认，从而导致发送端窗口占满而停止发送。在发送端，发送窗口内那些没有确认的数据帧最终会等待超时而重传，通过这种方式使发送窗口的移动速度与接收窗口保持一致。
由于TCP连接能提供全双工通信，因此通信中的每一方都不必专门发送确认报文，而可以在传送数据时顺便把确认消息捎带传送，这样做可以提高传输效率。

## Slide 47: 第六节 TCP的拥塞控制
拥塞控制的一般原理
拥塞控制的问题主要集中在效率和公平上。网络资源的使用效率是指源端要求的总资源与网络所能提供资源之间的关系。假如二者刚好相等或者很接近，那么这种算法的效率就是高的，否则都是效率不高的表现。
公平性是指在网络发生拥塞时各连接能公平地共享网络资源。产生公平性的根本原因在于拥塞发生必然导致数据包丢失，而数据包丢失会导致各数据流之间为争抢有限的网络资源发生竞争。竞争能力强的数据流将到更多网络资源，从而损害了其他流的利益。所以说没有拥塞，也就没有公平性问题。公平性问题表现在两方面：一是拥塞响应的TCP流和非拥塞响应的UDP流之间资源享用的公平性；二是TCP流之间资源享用的公平性。前者主要是在发生拥塞时对拥塞指示作出的不同反应造成的。由于TCP流具有拥塞控制机制，在收到拥塞指示后，源端会主动降低发送速率；而UDP流由于没有端到端的拥塞控制机制，因此在收到拥塞指示后，UDP不会降低数据发送速率。结果在网络拥塞时，拥塞适应的TCP流得到的资源越来越少，非拥塞适应的UDP得到的资源越来越多，从而导致网络资源分配的不公平。而这会加重拥塞情况，甚至可能导致拥塞崩溃。对于第二个不公平性问题，研究表明，不同的窗口大小、RTT值及数据包的尺寸都会影响TCP流对带宽的占用。窗口较大，或者RTT较小，或者数据包较大的流往往能占用更多的带宽。

## Slide 48: 第六节 TCP的拥塞控制
几种拥塞控制方法
1999年公布的因特网建议标准RFC 2581定义了进行拥塞控制的四种算法，即慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复。
为了实现这些算法，TCP为每一个连接维护以下两个状态变量。
拥塞窗口cwnd，是发送端根据自己估计的网络拥塞程度而设置的窗口值，来自发送端的流量控制。
接收端窗口rwnd，是接收端根据其目前的接收缓存大小所许诺的最新窗口值，来自接收端的流量控制，接收端将此窗口值放在TCP报文首部中的窗口字段，传送给发送端。

## Slide 49: 第六节 TCP的拥塞控制
几种拥塞控制方法
1. 慢开始
早期开发的TCP应用在启动一个连接时会向网络中发送大量的数据包，这样很容易导致路由器缓存空间耗尽，网络发生拥塞，使TCP连接的吞吐量急剧下降。由于TCP源端无法知道网络资源当前的利用状况，因此新建立的TCP连接不能一开始就发送大量数据，而只能逐步增加每次发送的数据量，以避免上述现象的发生。具体地说，当建立新的TCP连接时，拥塞窗口（Congestion Window，CWnd）初始化为一个数据包大小。源端按cwnd大小发送数据，每收到一个ACK确认，cwnd就增加一个数据包发送量，这样cwnd就将随着回路响应时间（Round Trip Time，RTT）呈指数增长，源端向网络发送的数据量将急剧增加。事实上，慢开始一点也不慢，要达到每RTT发送W个数据包所需时间仅为RTT×logW。由于在发生拥塞时，拥塞窗口会减半或降到1，因此慢开始确保源端的发送速率最多是链路带宽的两倍。
慢开始的思路是TCP发送方首先发送一个数据报，然后等待对方的回应，得到回应后就把这个窗口的大小加倍，然后连续发送两个数据报，等到对方回应以后，再把这个窗口加倍（先是2的指数倍，到一定程度后就变成现行增长，这就是所谓的慢开始），发送更多的数据报，直到出现超时错误，这样发送端就了解到通信双方的线路承载能力，也就确定了拥塞窗口的大小，发送方就用这个拥塞窗口的大小发送数据。要观察这个现象是非常容易的，一般在下载数据的时候，速度都是慢慢“冲起来的”。
也就是说慢开始的时候，拥塞窗口大小是按照指数增长的（不考虑rwnd的大小限制，实际发送窗口大小是由rwnd 和 cwnd 的最小值决定的），直到拥塞窗口达到一个设定的限制，它就不能再这样指数增长了。

## Slide 50: 第六节 TCP的拥塞控制
几种拥塞控制方法
2. 拥塞避免
假如TCP源端发现超时或收到三个相同的ACK副本时，即认为网络发生了拥塞（主要因为由传输引起的数据包损坏和丢失的概率很小（ 1%）。此时就进入拥塞避免阶段。
拥塞避免算法的思路是让拥塞窗口cwnd缓慢增大，即每经过一个往返时间RTT就把发送方的拥塞窗口cwnd加1，而不是加倍。这样拥塞窗口cwnd按线性规律缓慢增长，比慢开始算法的拥塞窗口增长速率缓慢得多。
无论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞，就把慢开始阈值（ssthresh）设置为当前拥塞窗口大小的一半（但不能小于1/2）；假如超时，拥塞窗口被置1。假如cwnd>ssthresh，TCP就执行拥塞避免算法，此时，cwnd在每次收到一个ACK时只增加1/cwnd个数据包，这样在一个RTT内，cwnd将增加1，所以在拥塞避免阶段，cwnd不是呈指数增长，而是线性增长。
上面介绍的慢开始和拥塞避免都是TCP中最早的拥塞控制算法，后来人们发现这种拥塞控制算法还需要改进，因为有时一条TCP连接会因等待重传计时器的超时而空闲较长的时间，为此以后又增加了两个新的拥塞控制算法，这就是快速重传和快速恢复。

## Slide 51: 第六节 TCP的拥塞控制
几种拥塞控制方法
3. 快速重传和快速恢复
快速重传是当TCP源端收到三个相同的ACK副本时，即认为有数据包丢失，则源端重传丢失的数据包，而不必等待RTO超时。同时将ssthresh设置为当前cwnd值的一半，并且将cwnd减为原来的一半。快速恢复是基于“管道”模型（Pipe Model）的“数据包守恒”原则（Conservation of Packets Principle），即同一时刻在网络中传输的数据包数量是恒定的，只有当“旧”数据包离开网络后，才能发送“新”数据包进入网络。假如发送方收到一个重复的ACK，则认为已经有一个数据包离开了网络，于是将拥塞窗口加1。假如“数据包守恒”原则能够得到严格遵守，那么网络中将很少会发生拥塞；本质上，拥塞控制的目的就是找到违反该原则的地方并进行修正。

## Slide 52: 第六节 TCP的拥塞控制
几种拥塞控制方法
快速重传和快速恢复算法的实现过程如下。
（1）当第三个重复ACK收到时，就重新按照“乘法减小”重新设置慢开始门限ssthresh，“乘法减小”是指不论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段，只要出现一次超时，就将慢开始门限ssthresh设置为当前拥塞窗口值的一半。
（2）重传丢失的数据报并设置为cwnd＝ssthresh＋3*MSS，MSS是最大报文段值。这样做的理由是：发送端收到三个重复的ACK表明三个分组已经离开了网络，它们不会再消耗网络资源。这三个是停留在接受端的缓存中，可见现在网络中并不是堆积了分组而是减少了三个分组，因此，将拥塞窗口扩大些并不会加剧网络的拥塞。
（3）若收到的重复的ACK为n个，则将cwnd＝ssthresh＋n×MSS。
（4）若发送窗口值还容许发送报文段，就按拥塞避免算法继续发送报文段。
（5）若受到了确认新的报文段的ACK，就将cwnd缩小到ssthresh。
在采用快恢复算法时，慢开始算法只是在TCP连接建立时才使用，采用这样的流量控制算法使TCP的性能有明显改进。

## Slide 53: 第六节 TCP的拥塞控制
随机早期检测RED
之前讨论的TCP拥塞控制并没有和网络层采取的策略联系起来，其实，它们之间是有密切联系的。网络层的策略对TCP拥塞控制影响最大的就是路由器的数据丢弃策略。在最简单的情况下，路由器的队列都是按照“先进先出”（First In First Out，FIFO）规则处理到来的数据报，由于队列长度总是有限的，因此当队列已满时，以后再到达的所有数据报（如果能够继续排队，这些数据报都将排队仔队列的尾部）都将被丢弃，这叫做尾部丢弃策略，路由器的尾部丢弃会导致上层的TCP进入拥塞控制的慢开始状态，使TCP连接的发送端忽然将数据的发送速率降低到很小的数值，更为严重的是，在网络中通常有很多有不同的源点和终点的TCP连接，这些连接中的报文段通常是复用在网络层的IP数据报中传送，在这种情况下，若发生了路由器中的尾部丢弃，就可能会同时影响到很多条TCP连接，结果使这些TCP连接在同一时间忽然进入到慢开始状态，这在TCP术语中称为全局同步，它使全网的通信量忽然下降很多，而在网络恢复正常后，其通信量又忽然增大很多。
为了防止全局同步现象的发生，可以在路由器采用随机早期检测（Random Early Detection，RED）的措施，RED还有不同的名字Random Early Drop和Random Early Discrad。

## Slide 54: 第六节 TCP的拥塞控制
随机早期检测RED
实现RED的要点如下。使路由器的队列维持两个参数，即队列长度最小门限THmin和最大门限THmax，RED对每一个到达的数据报都先计算平均队列长度L。RED的算法如下。
（1）若平均队列长度小于最小门限THmin，则将新到达的数据报放入队列进行排队。
（2）如果平均队列长度超过最大门限THmax，则将新到达的数据报丢弃。
（3）若平均队列长度在这两者之间，则按照某一概率P将新到达的数据丢弃。
随机早期检测RED中的随机就体现在这个P上，RED不是等到已经发生网络拥塞后才将所有在队列尾部的数据报全部丢弃，而是在检测到网络拥塞的早期征兆时，就是路由器的平均队列长度超过一定的门限值时，先以概率P丢弃个别的数据报，让拥塞控制只在个别的TCP连接上进行，因而避免发生全局性的拥塞控制。因此，随机早期检测RED正常工作的关键就是这两个门限参数和概率P。
总之，随机早期检测RED好处就是当平均队列长度超过最小门限值时，会有少量的数据报被丢弃，这就使少量的TCP连接会减少其窗口值，使到达路由器的数据报的数量减少，结果队列平均长度减少，从而避免了网络拥塞的发生，应当注意的是，网络的吞吐量仍然保持在较高的数据，因此丢弃的数据报的数量是很少的。RED机制使得路由器可以更好地管理其队列长度。

## Slide 55: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的连接建立
运输连接有三个阶段，即连接建立、数据传送和连接释放。运输连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常地进行。
建立一个TCP连接的步骤如下。
（1）服务器必须准备好接受外来的连接。它通过调用socket、bind和listen函数来完成，称为被动打开（Passive Open）。
（2）客户通过调用connect进行主动打开（Active Open）。它引起客户TCP发送一个SYN分节（表示同步），并告诉服务器客户将在（待建立的）连接中发送的数据的初始序列号。一般情况下SYN分节不携带数据，它只含有一个IP头部、一个TCP共部及可能有的TCP选项。
（3）服务器必须确认客户的SYN。同时自己也得发送一个SYN分节，它含有服务器将在同一连接中发送的数据的初始序列号。服务器以单个分节向客户发送SYN和对客户SYN的ACK。
（4）客户必须确认服务器的SYN。

## Slide 56: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的连接建立
连接建立过程中要解决以下三个问题。
（1）要使每一方能够确知对方的存在。
（2）要允许双方协商一些参数（如最大报文段长度、最大窗口大小、服务质量等）。
（3）能够对运输实体资源（如缓存大小，连接表中的项目等）进行分配。
TCP连接的建立都是采用客户端服务器方式。主动发起连接建立的应用进程叫做客户（Client）；被动等待连接建立的应用进程叫做服务器（Server）。
用三次握手建立的TCP连接如图7-11所示。
图7-11 TCP连接的三次握手

## Slide 57: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的连接建立
图7-11中，建立TCP连接的步骤如下。
（1）A的TCP向B发出连接请求报文段，其首部中的同步位SYN应置为1，并选择序号x，表明传送数据时的第一个数据字节的序号是x。
（2）B的TCP收到连接请求报文段后，如同意，则发回确认。B在确认报文段中应将SYN置为1，其确认号应为x＋1，同时也为自己选择序号y。
（3）A收到此报文段后，向B给出确认，其确认号应为y＋1。A的TCP通知上层应用进程，连接已经建立。
（4）当运行服务器进程的主机B的TCP收到主机A的确认后，也通知其上层应用进程，连接已经建立。
连接建立过程至少需要交换三个分组，因此称为TCP的三路握手（Three-Way Handshake）。

## Slide 58: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的连接释放
TCP连接释放的过程如图7-12所示，主机A中的应用进程先向其TCP发出连接释放请求，并且不再发送数据，TCP通知对方要释放从A到B这个方向的连接。
图7-12 TCP连接释放的过程

## Slide 59: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的连接释放
TCP用三个分节建立一个连接，终止一个连接则需四个分节。终止TCP连接的步骤如下。
（1）某个应用进程首先调用close，称这一端执行主动关闭（Active Close）。这一端的TCP于是发送一个FIN分节，表示数据发送完毕。
（2）接收到FIN的另一端执行被动关闭（Passive Close）。这个FIN由TCP确认。它的接收也作为文件结束符传递给接收方应用进程（放在已排队等候该应用进程接收的任何其他数据之后），因为FIN的接收意味着应用进程在相应连接上再也接收不到额外数据。
（3）一段时间后，接收到文件结束符的应用进程将调用close关闭它的套接口。这导致它的TCP也发送一个FIN。
（4）接收到这个FIN的原发送方TCP（即执行主动关闭的那一端）对它进行确认。
因为每个方向都需要有一个FIN和一个ACK，所以一般需要四个分节。使用限定词“一般”是因为：有时步骤（1）的FIN随数据一起发送；另外，执行被动关闭那一端的TCP在步骤（2）和（3）发出的ACK与FIN也可以合并成一个分节，在步骤（2）与步骤（3）之间可以有从执行被动关闭端到执行主动关闭端的数据流，称为半关闭（half-close）。
套接口关闭时，每一端TCP都要发送一个FIN。这种情况在应用进程调用close对会发生，然而在进程终止时，所有打开的描述字将自愿（调用exit或从main函数返回）或不自愿（进程收到一个终止本进程的信号）地关闭，此时仍然打开的TCP连接上也会发出一个FIN。

## Slide 60: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的有限状态机
为了管理因特网，在网络管理中心设有管理信息库（Management Information Base，MIB）。管理信息库存放着各主机的TCP连接表，TCP连接表对每个连接都登记了其连接信息。TCP连接表对每个连接都登记了其连接信息。除本地和远地的IP地址与端口号外，还要记录每一个连接所处的状态。TCP连接表如表7-5所示。
表7-5 TCP连接表

## Slide 61: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的有限状态机
分析了TCP连接的建立和拆除过程后，可以采用状态转移图来描述一个完整的TCP状态转移过程，如图7-13所示，方框中的字是TCP标准使用的状态名，上面所说的TCP连接表要记录的“连接状态”就是每一个连接是处在上述有限状态机中的哪一个状态，状态之间的箭头表示可能发生的状态变迁。箭头旁边的字表明是什么原因引起这种变迁，或发生状态变迁后又出现什么动作。
在这个图中要注意的第一点是一个状态变迁的子集是“典型的”。用粗的实线箭头表示正常的客户端状态变迁，用粗的虚线箭头表示正常的服务器状态变迁。
图7-13中，为一个连接定义了11种状态，并且TCP规则决定如何从一个状态转换到另一个状态，这种转换基于当前状态及在该状态下所接收的分节。例如，当应用进程在CLOSED状态下执行一个主动打开时，TCP将发送一个SYN并从CLOSED状态转换成SYN-SENT状态。如果该TCP接着接收到一个附带ACK的SYN，它将发送一个ACK并转换成ESTABLISHED状态，这个状态是数据传送状态。如果应用进程在接收到文件结束符前调用close（主动关闭），则转换成FIN_WAIT_1状态；如果在ESTABLISHED状态下应用进程接收到FIN，则转换成CIOSE_WAIT状态。执行主动关闭的那一端进入TIME_WAIT状态，执行被动关闭的一端进入CLOSE_WAIT状态。

## Slide 62: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的有限状态机
图7-13 TCP的状态转移过程
有关网络编程的TCP中最不容易理解的地方是它的TIME_WAIT状态。在图7-13中可看到执行主动关闭的那端进入这种状态。这个端点留在该状态的持续时间是最长分节生命期MSL（Maximum Segment Lifetime）的两倍，有时称为2MSL。

## Slide 63: 第七节 TCP的运输连接管理
TCP的有限状态机
TIME_WAIT状态存在的两个原因如下。
（1）实现终止TCP全双工连接的可靠性。假设最终的响应ACK丢失，服务器将重发最终的FIN，因此客户必须维护状态信息以允许它重发最终的ACK。如果不维护状态信息，它将响应以RST（另外一个类型的TCP分节），而服务器则把该分节解释成一个错误。如果TCP打算执行所有必要的工作以彻底终止某个连接上两个方向的数据流（即全双工关闭），那么它必须正确处理连接终止序列四个分节中任何一个分节的丢失情况。这也说明执行主动关闭的一端为什么进入TIME_WAIT状态，因为它可能不得不重发最终的ACK。
（2）允许老的重复分节在网络中消逝。假设两个端口之间有一个TCP连接。关闭这个连接后，在以后某个时候又重新建立起相同的IP地址和端口之间的TCP连接。后一个连接称为前一个连接的化身（Incar-Nation）。因为它们的IP地址和端口号都相同。TCP必须防止来自某个连接的老重复分组在连接终止后再现，从而被误解成属于同一连接的化身。要实现这种功能，TCP不能给处于TIME_WAIT状态的连接启动新的化身。既然TIME_WAIT状态的持续时间是2MLS，这就足够让某个方向上的分组最多存活MSL秒即被丢弃，另一个方向上的应答最多存活MSL秒也被丢弃。通过实施这个规则，就能保证当成功建立一个TCP连接时，来自该连接先前化身的老重复分组都已在网络中消逝。

## Slide 64
Thank you ！