## Slide 1: 第八章应用层

## Slide 2
本章要点
1. 网络应用模型
客户服务器方式
P2P模型
2. DNS系统
层次域名空间
域名服务器
域名解析过程
3. FTP
FTP的工作原理
控制连接与数据连接
4. 电子邮件
电子邮件系统的组成结构
电子邮件格式与MIME
SMTP与POP3
5. WWW
WWW的概念与组成结构
HTTP

## Slide 3: 第一节 域名系统
域名系统概述
用户与因特网上某个主机通信时，显然不愿意使用很难记忆的32位二进制主机地址，但是计算机可以被赋予符号名字，应用软件允许用户输入这些符号名字中的一个标识来指定一台计算机，这样就可以有效地避免因人工输入复杂的IP地址而导致出现的错误，用户也可以根据符号名字找到所需的计算机。可是这样对于计算机就不是那么方便了，底层的基本网络协议仍然要求使用IP地址，而这种问题的解决办法就是在上层的应用软件中给用户提供一个很方便的接口，允许用户输入容易记忆的符号名字，而底层的基本网络协议仍然使用IP地址，若要将这两者有机地联系在一起，就必须在使用每个名字进行通信前将它翻译成相应的IP地址，这样域名系统（Domain Name System，DNS）就产生了。
DNS域名系统是一个分布式的主机信息数据库，DNS命名用于TCP/IP网络（如Internet），用来通过用户输入的名字定位网络设备和服务。当用户在应用程序中输入DNS 名字时，DNS服务可以将此名字转换（或称解析）为与此名字关联的数字地址信息（如IP地址）。

## Slide 4: 第一节 域名系统
域名系统概述
一个良好的域名系统应该满足以下条件：首先，主机名称是全局唯一的，即能够在整个因特网通用；其次，要便于管理，因特网中的主机名称的管理工作包括名称分配、名称确认和名称回收等；最后，要便于映射，即便于名称与IP地址之间的映射。名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的节点上运行，运行该程序的机器称为域名服务器。
许多应用层软件经常直接使用域名系统 DNS，但计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用分布式的域名系统 DNS，这样就算单个计算机出了故障，也不会妨碍整个系统的正常运行。
早期因特网用户很少，只用一级命名就可以标识全部网络用户。此时，采用的域名结构是平面型命名机制。这种命名机制的优点是名称简短，结构简单，每台主机名由一个字符串组成，没有进一步的层次结构，随着网络用户的大量增加，域名冲突的可能性越来越大，单一的中央管理机构的工作负担也变得越来越重，集中式单一映射表要响应大量主机的映射请求，所以地址映射效率也越来越低，在这种情况下，因特网采用了层次型命名机制。

## Slide 5: 第一节 域名系统
因特网的域名结构
Internet作为一个巨大的TCP/IP网络，使用域名机制对全球的主机命名，因此Internet上主机的域名具有唯一性，这意味着Internet域名的命名、注册、管理和解析等服务需要统一和协调一致。Internet的域名资源非常有限、宝贵，好的域名具有非常大的商业价值。目前它由全球各组织或政府指定的部门进行管理，并用全球分布的DNS服务器进行域名的解析处理。
任何一个连接在因特网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名字，即域名。域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。目前所使用的域名是一种层次型命名结构，由若干子域名按规定的顺序连接，级别从左到右逐渐增高，并用圆点隔开，表现形式为：
主机名.n级子域名……二级子域名.顶层域名（通常2≤n≤5）
顶层域名有两种表现形式：一种是由两个字母组成的国家或地区代码，如表8-1所示；另一种是通用的国际域名，如表8-2所示。一般来说，大型的或有国际业务的公司或机构不使用国家或地区代码，而使用表示机构性质的国际域名。

## Slide 6: 第一节 域名系统
因特网的域名结构
表8-1 部分国家和地区的顶层域名

## Slide 7: 第一节 域名系统
因特网的域名结构
表8-2 通用的国际域名(以机构性质划分的类别域名)

## Slide 8: 第一节 域名系统
因特网的域名结构
变长的域名和使用有助记忆的字符串，是为了便于使用。而IP地址是定长的32 位二进制数字则非常便于机器进行处理。域名中的“点”和点分十进制IP地址中的“点”并无一一对应的关系。点分十进制IP地址中一定是包含三个“点”，但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。
理论上，Internet域名（尤其是国际域名）的注册没有任何限制，只要注册前还没有被注册过就可以。注册可以通过相应的机构或其代理进行，在他们的网站上可以在线注册。如果域名注册中涉及恶意抢注、品牌保护或知识产权等方面纠纷，可以通过世界知识产权组织（WIPO）或我国的工商机构进行仲裁。
设在美国的Internet网络信息中心（Internet Network Information Center，InterNIC）负责顶层国际域名的注册与管理（http：//www.internic.net），各个国家的顶级域名则由各国自己管理。各管理机构再对其管理下的域名空间进一步划分成若干个子域，并将各子域的管理权再授予相应的子机构，如此下去，便形成层次型域名，由于管理机构是逐级授权的，所以最终的域名都得到InterNIC承认，成为Internet中的正式域名。

## Slide 9: 第一节 域名系统
因特网的域名结构
中国互联网络信息中心（CNNIC）是CN域名的注册管理机构，负责运行和管理相应的CN域名系统，维护中央数据库。主要职责如下。
（1）运行、维护和管理CN域名服务器和相关资料，保证CN域名系统有效运行。
（2）授权CN域名注册服务机构提供CN域名注册服务。作为CN域名注册管理机构，CNNIC不再直接对最终用户提供CN域名注册相关服务，域名注册服务将转由CNNIC认证的域名注册服务机构提供。
有关域名的几点说明如下。
（1）域名在Internet中必须是唯一的，当高级子域名相同时，低级子域名不允许重复。
（2）域名的字符通常为字母、数字和连字符，不区分大小写，但是各级子域名的长度必须小于255。在CNNIC新的域名系统中，将同时为用户提供“.中国”、“.公司”和“.网络”结尾的纯中文域名注册服务，用户可以在这三种中文顶级域名下注册纯中文域名。其中注册“.CN”的用户将自动获得“.中国”的中文域名，例如注册“清华大学.CN”，将自动获得“清华大学.中国”。

## Slide 10: 第一节 域名系统
因特网的域名结构
中国互联网络信息中心（CNNIC）是CN域名的注册管理机构，负责运行和管理相应的CN域名系统，维护中央数据库。主要职责如下。
（3）建议为主机确定域名时应尽量使用有意义的字符。
（4）一个域名对应一个IP地址，但是一个IP地址可对应多个域名。例如，一台计算机有一个IP地址，但是该主机既可以作为邮件服务器，也可以作为WWW服务器，因而可以有多个域名。
（5）主机的IP地址和域名从使用的角度看没有区别。但是，如果使用的系统中没有域名服务器，则只能使用IP地址而不能使用域名。

## Slide 11: 第一节 域名系统
因特网的域名结构
域名的层次、分级的命名机制比主机名平面命名机制有如下方面的优势。
  命名的方便性和表意性。
  扩展性。
  管理性和维护性。
  分布式实现。域名的树型分层命名和实现机制非常适用于大型TCP/IP网络（如Internet）的分层、分布式命名和管理。对域名管理的一个最简单而直观的办法是使用和域名体系一样的结构，在域名结构树中除叶子节点（主机）以外的节点处设立相应的域名管理机构和DNS管理服务器。
  对应域名树的各级管理机构负责其下层域（主机或子域）的管理。所属的主机（叶子节点）和子域（非叶子节点）必须向该管理机构进行域名注册。
  通过注册，确保相同父节点下的子节点不出现重名，从而确保整个域名树中完全合格的域名（Fully Qualified Domain Name，FQDN）不会出现重名。
  通过DNS服务器对域名的管理和DNS服务器之间的关系，确保从根服务器开始能搜索（解析）到所有注册过的域名的IP地址。

## Slide 12: 第一节 域名系统
域名服务器
名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的节点上运行，运行该程序的机器称为域名服务器。
由于数据在网络层必须根据IP地址进行传输，所以网络中还必须提供域名的解析，即将域名映射为相应的IP地址。域名解析方式可以分为静态解析和动态解析两类。
1. 静态解析
静态域名解析是通过客户机上的一个解析文件（hosts文件）来进行的。该文本文件位于系统文件夹下的\system32\drivers\etc文件夹中，包含一个域名与IP地址的映射表，如图8-1所示。由于hosts文件必须由人工维护，不能及时反映域名的变化，并且管理的工作量也很大，因此，其应用范围仅限于内部Intranet等有限领域。

## Slide 13: 第一节 域名系统
域名服务器
图8-1 客户机上的hosts文件

## Slide 14: 第一节 域名系统
域名服务器
2. 动态解析
动态域名解析是Internet中使用的DNS解析方式，即利用集中的、被称为DNS服务器的计算机进行域名系统的维护和解析。网络中的任何一台主机只要在网络配置时指定要使用的DNS服务器（如图8-2所示），就可实现按域名访问其他主机，而不用知道它的IP地址和它所处的物理位置。
客户端应用程序递交域名，服务端返回域名对应的IP地址，这个服务过程称为域名解析服务。DNS服务器除了具备域名管理功能外，还具备域名解析服务功能。此时，称为DNS解析服务器。
DNS使用Client/Server机制实现域名解析。由需要进行域名解析的客户应用程序调用本地的解析器（Resolver）发出请求（域名），客户端指定的DNS解析服务器回答解析的结果（IP地址）给解析器，解析器再把它返回给客户应用程序。
域名解析的过程是需要多个DNS服务器进行配合、使用递归查找或迭代查找过程、通过多层Client/Server实现的分布式处理过程。

## Slide 15: 第一节 域名系统
域名服务器
图8-2 指定要使用的DNS服务器

## Slide 16: 第一节 域名系统
域名服务器
3. 域名缓存机制的益处
域名缓存机制至少可以带来如下几方面的益处。
（1）域名解析的高效性：本地的一个客户端在解析过某个域名后，其他的客户端对该域名的解析就可以在本地的域名解析服务器缓存中快速命中，极大提高了域名解析的效率。
（2）域名解析处理的分布性：通过地理上分散的域名解析服务器缓存的解析处理，将最终递归或迭代到域名管理服务器的域名解析处理分布到当地（或就近）的域名解析服务器进行处理，极大缓解了该域名管理服务器的解析处理压力。
（3）域名解析的可靠性：通过分布的解析服务器的协同处理，提高了整个域名解析系统的可靠性，局部的域名服务器故障不会导致整个域名服务系统的瘫痪。
域名的管理和解析总结：要实现DNS域名解析，网络系统中必须至少设置一台服务器作为DNS的解析服务器，同时让客户端的DNS域名解析都指向这台服务器；要实现本域及下级子域的管理，网络系统中必须至少设置一台服务器作为DNS的管理服务器，同时让上级域名管理服务器有关这个域的管理都赋予这台服务器。实际应用中，这两种服务器通常都合二为一，笼统地称为DNS服务器。

## Slide 17: 第二节 文件传送协议
FTP概述
文件传输协议（File Transfer Protocol，FTP）通过FTP程序（服务器程序和客户端程序）在Internet上实现远程文件的传输，是因特网上使用得最广泛的文件传送协议。 FTP实际上就是将各种类型的文件都放在FTP服务器中，用户计算机上要安装一个客户端FTP服务程序，通过这个程序实现对FTP服务器的访问。当通过FTP客户端程序登录FTP服务器时，要求正确回答用户名和口令，才能取得访问权。FTP的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
1. 文件传输协议
文件传输协议（FTP）是Internet上的一套传输文件的通信标准，FTP规定了其行为规范和接口交换信息的集合，而文件传输程序FTP则是该协议的一个具体实现。它通过FTP程序（服务器程序和客户程序）在Internet上实现远程文件的传输，使用者可以通过它来下载或上载文件。它的任务是通过网络将文件从一台计算机上传送到另一台计算机上，这就像在操作系统下将文件在本机磁盘之间复制一样，所不同的是它在网络中进行，并且需要FTP程序。
文件传输协议负责将文件从一台机器上传输到另一台机器上，并保证其传输的可靠性，它是属于应用层的协议。FTP可以在Internet网上不同类型的计算机之间传输文件，是Internet上使用最早、应用最广的服务。直到今天，它仍然是最重要和最基本的应用之一。

## Slide 18: 第二节 文件传送协议
FTP概述
2. 匿名FTP
在Internet上要连接FTP服务器，大多要经过一个登录（Login）的过程，要求输入用户在该主机上登记的账号和密码。为了方便用户，大部分主机都提供了一种称为匿名（anonymous）FTP的服务，用户不需要主机的账号和密码即可进入FTP服务器，任意浏览和下载文件。而要使用匿名FTP只要以anonymous或guest作为登录的账号，输入用户的电子邮件地址作为密码即可进入服务器。
使用匿名进入服务器时，通常只能浏览及下载文件，不能上载文件或修改服务器上的文件。但也有的服务器会提供一些目录供用户上载文件。

## Slide 19: 第二节 文件传送协议
FTP概述
3. FTP提供的软件
1）免费软件
完全免费的软件可以自由下载使用，无需支付任何费用，但作者对该软件仍拥有版权，用户不能随意修改，且禁止用此软件作商业应用，或将其特有的算法用于其他商业程序中。
2）捐赠软件
这类软件是作者的馈赠可以随意使用，而且可以修改。有的捐赠软件还提供软件的源码，以便于修改和增加功能。
3）共享软件
供用户试用的软件，通常会有一定的使用限制，有的限制使用期限，通常为30～90天，若向软件拥有者注册并交纳一定费用，就可以得到其正版软件。
4）公用软件
这类软件一般不具有版权，任何人都可以自由使用或修改它。近年来由于Http下载的广泛应用，上述的几类软件也在Http下载网站上大量出现。

## Slide 20: 第二节 文件传送协议
FTP的基本工作原理
网络环境中的一项基本应用就是将文件从一台计算机中复制到另一台可能相距很远的计算机中。看起来，在两个主机之间传送文件好像是很简单的事情。其实这往往是非常困难的。原因是众多的计算机厂商研制出的文件系统多达数百种，且差别很大。经常遇到的问题如下。
（1）计算机存储数据的格式不同。
（2）文件的目录结构和文件命名的规定不同。
（3）对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同。
（4）访问控制方法不同。
文件传送协议FTP只提供文件传送的一些基本的服务，它使用可靠的TCP运输服务。FTP的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
FTP使用客户服务器方式。一个FTP服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，负责接受新的请求；另外有若干个从属进程，负责处理单个请求。

## Slide 21: 第二节 文件传送协议
FTP的基本工作原理
主进程的工作步骤如下。
（1）打开熟知端口（端口号为21），使客户进程能够连接上。
（2）等待客户进程发出连接请求。
（3）启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
（4）回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。
FTP的工作情况如图8-3所示。图中的圆圈表示在系统中运行的进程。图中的服务器端有两个从属进程：控制进程和数据传送进程。为简单起见，服务器端的主进程没有画上。在客户端除控制进程和数据传送进程外，还有一个用户界面进程用来和用户接口。
图8-3 FTP使用的两个TCP连接

## Slide 22: 第二节 文件传送协议
FTP的基本工作原理
在进行文件传输时，FTP的客户和服务器之间要建立两个连接：“控制连接”和“数据连接”。控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP客户所发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接并不用来传送文件。实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到FTP客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，数据连接用来连接客户端和服务器端的数据传送进程，数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据连接”，并结束运行。
当客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，要寻找连接服务器进程的熟知端口，同时还要告诉服务器进程自己的端口号码，用于建立数据传送连接。接着，服务器进程用传送数据的熟知端口与客户进程所提供的端口号码建立数据传送连接。

## Slide 23: 第二节 文件传送协议
FTP的基本工作原理
数据在传送连接需要数据传输时建立，而一旦数据传输结束就关闭，每次使用的端口不一定相同，而且，数据连接既可能是客户端发起的，也可能是服务端发起的。由于FTP使用了两个不同的端口号，所以数据连接与控制连接不会发生混乱。
控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP客户所发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接并不用来传送文件，真正传输文件的是数据连接，并在传送完毕后关闭。使用两个独立的连接的主要好处是使协议更加简单和更容易实现，同时利用控制连接传输文件（例如，客户端发送请求终止传输）。
FTP一般都是交互式地工作。图8-4给出了用户机器上显示出的信息。但最左边的编号[01]～[15]并不是屏幕信息而是编者增加的，目的是便于在后面加上相应的说明。图中的黑体字是用户键入的字符。在用户键入完毕后还要按Enter键。

## Slide 24: 第二节 文件传送协议
图8-4 FTP的屏幕消息举例
图中各行信息的解释如下。
[01] 用户要用FTP和远地主机（网络信息中心NIC上的主机）建立连接。
[02] 本地FTP发出的连接成功信息。
[03] 从远地服务器返回的信息，220表示“服务就绪”。
[04] 本地FTP提示用户键入名字。用户键入的名字表示“匿名”。在因特网上有许多文件免费向公众提供。用户不需要键入自己的真实姓名而只需键入anonymous即可。
[05] 数字331表示“用户名正确”，需要口令。
[06] 本地FTP提示用户键入口令。用户这时可键入guest作为匿名的口令，也可以键入自己的电子邮件地址，即耶鲁大学数学系名为xyz的主机上的abc。
[07] 数字230表示用户已经注册完毕。
[08] “ftp>”是FTP的提示信息。用户键入的是将目录改变为包含RFC文件的目录。

## Slide 25: 第二节 文件传送协议
图8-4 FTP的屏幕消息举例
图中各行信息的解释如下。
[09] 字符CWD是FTP的标准命令，代表Change Working Directory。
[10] 用户要求将名为rfcl261.txt的文件复制到本地主机上，并改名为nicinfo。
[11] 字符PORT是FTP的标准命令，表示要建立数据连接。200表示“命令正确”。
[12] 数字150表示“文件状态正确，即将建立数据连接”。
[13] 数字226是“释放数据连接”。现在一个新的本地文件已产生。
[14] 用户键入退出命令。
[15] 表明FTP工作结束。

## Slide 26: 第二节 文件传送协议
简单文件传送协议
简单文件传送协议（Trivial File Transfer Protocol，TFTP）是一个很小且易于实现的文件传送协议。TFTP 使用客户服务器方式和使用 UDP 数据报传输数据，因此 TFTP 需要有自己的差错改正措施。TFTP 只支持文件传输而不支持交互。TFTP 没有一个庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。
TFTP的主要优点有两个：第一，TFTP可用于UDP环境；第二，TFTP代码所占的内存较小，这对较小的计算机或某些特殊用途的设备是很重要的，不需要硬盘，只需要固化了TFTP、UDP和IP的小容量只读存储器即可，同时这种方式增加了灵活性，也减少了开销。
TFTP 的主要特点如下：
（1）每次传送的数据 PDU 中有 512 B的数据，但最后一次可不足512B。
（2）数据PDU也称为文件块（block），每个块按序编号，从 1 开始。
（3）支持ASCII码或二进制传送。
（4）可对文件进行读或写。
（5）使用很简单的首部。

## Slide 27: 第二节 文件传送协议
简单文件传送协议
TFTP 的工作很像停止等待协议，在发送完一个文件块后就等待对方的确认，确认时应指明所确认的块编号。发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据 PDU。发送确认 PDU 的一方若在规定时间内收不到下一个文件块，也要重发确认 PDU。这样就可保证文件的传送不致于因某一个数据报的丢失而告失败。
在一开始工作时，TFTP 客户进程发送一个读请求 PDU 或写请求 PDU 给 TFTP 服务器进程，其熟知端口号码为 69。TFTP 服务器进程要选择一个新的端口和 TFTP 客户进程进行通信。若文件长度恰好为512B的整数倍，则在文件传送完毕后，还必须在最后发送一个只含首部而无数据的数据 PDU。若文件长度不是512B的整数倍，则最后传送数据 PDU 的数据字段一定不满512B，这正好可作为文件结束的标志。
TFTP报文的头两个字节表示操作码，图8-5共有5种TFTP报文格式（操作码为1和2的报文使用相同的格式）。
每个数据分组包含一个块编号字段，它以后要在确认分组中使用。以读一个文件作为例子，TFTP客户需要发送一个读请求说明要读的文件名和文件模式（mode）。如果这个文件能被这个客户读取，TFTP服务器就返回一个块编号为1的数据分组。TFTP客户又发送一个块编号为1的ACK。TFTP服务器随后发送块编号为2的数据。TFTP客户发回块编号为2的ACK。重复这个过程直到这个文件传送完。除了最后一个数据分组可含有不足512B的数据，其他每个数据分组均含有512B的数据。当TFTP客户收到一个不足512B的数据分组时，就知道它收到了最后一个数据分组。

## Slide 28: 第二节 文件传送协议
简单文件传送协议
图8-5 TFIP PDU格式

## Slide 29: 第二节 文件传送协议
简单文件传送协议
在写请求的情况下，TFTP客户发送WRQ指明文件名和模式。如果该文件能被该客户写，TFTP服务器就返回块编号为0的ACK包。该客户就将文件的头512B以块编号为1发出。服务器则返回块编号为1的ACK。
最后一种TFTP报文类型是差错报文，它的操作码为5，用于服务器不能处理读请求或写请求的情况。在文件传输过程中的读和写差错也会导致传送这种报文，接着停止传输。差错编号字段给出一个数字的差错码，跟着是一个ASCII表示的差错报文字段，可能包含额外的操作系统说明信息。
既然TFTP使用不可靠的UDP，TFTP就必须处理分组丢失和分组重复。分组丢失可通过发送方的超时与重传机制解决潜在问题，如果双方都超时与重传，就可能出现这个问题。和许多UDP应用程序一样，TFTP报文中没有检验和，它假定任何数据差错都将被UDP的检验和检测到。

## Slide 30: 第三节 远程终端协议
TELNET是一个简单的远程终端协议，也是因特网的正式标准。用户用TELNET就可在其所在地通过TCP连接注册（即登录）到远地的另一个主机上（使用主机名或IP地址）。TELNET能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过TCP连接返回到用户屏幕。这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。
现在由于PC机的功能越来越强，用户已较少使用TELNET了。TELNET也使用客户机服务器方式。在本地系统运行TELNET客户进程，而在远地主机运行TELNET服务器进程。和FTP的情况相似，服务器中的主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接。
TELNET使用网络虚拟终端NVT格式，这种格式是为了适应许多计算机和操作系统的差异。例如，对于文本中一行的结束，有的系统使用回车（CR），而有得系统使用换行（LF）。
TELNET的工作原理如图8-6所示。客户软件把用户的击键和命令转换成NVT格式，并送交服务器；服务器软件把收到的数据和命令，从NVT格式转换成远地系统所需的格式；向用户返回数据时，服务器把远地系统的格式转换为NVT格式，本地客户再从NVT格式转换到本地系统所需的格式。

## Slide 31: 第三节 远程终端协议
图8-6 TELNET的工作原理

## Slide 32: 第三节 远程终端协议
本地用户在本地终端上对远地系统进行远程登录后，将本地终端上的键盘输入逐渐传到远地主机上，并将远地主机输出送回本地终端。这里，服务器的作用是在TCP连接与远地操作系统之间作为数据传输的中继器。因为，服务器实际上不能直接处理本地用户输入的字符，收到这些字符后，必须将它交给另外一个进程处理，客户收到的返回数据也是由这一进程而非服务器本身产生的。因此，从这个意义上讲，服务器相当于远程的一个终端，任何远程登录服务器的应用程序都是通过服务器，本身并不直接提供任何形式的用户服务，由具体的用户服务期进程派生的一个子进程来提供。
因此，综上所述TELNET提供了三种基本服务。
（1）定义一个网络虚拟终端，为远程系统提供一个标准接口。客户程序不必详细了解所有可能的远程系统，只需构造使用标准接口的程序。
（2）TELNET包括一个允许客户和服务器协商选项的机制，而且还提供了一组标准选项。
（3）TELNET对称处理连接的两端，即TELNET不强迫客户机从键盘输入，也不强迫客户机在屏幕上显示输出。

## Slide 33: 第四节 万维网WWW
WWW是World Wide Web（环球信息网）的缩写，也可以简称为Web，中文名字为“万维网”。通过万维网，人们只要使用简单的方法，就可以很迅速方便地取得丰富的信息资源。采用统一的资源定位器和精彩鲜艳的声音图文用户界面，可以方便浏览网上的信息和利用各种网络服务。WWW已成为网民们不可缺少的信息查询工具。
万维网概述
WWW是欧洲核子研究中心（the European Center for Nuclear Research，CERN）开发的，最初是为了参与核物理实验而分布在不同国家的科学家之间交流研究报告、装置蓝图、图画、照片和其他文档而设计的一种网络通信工具。1989年3月，物理学家Tim Berners－Lee提出初步的研究报告，18个月后有了初始的系统原型。1993年2月发布了第一个图形式的浏览器Mosaic，它的作者Marc Andresen在NCSA（National Center for Supercomputing Applications）成立了一个公司，这就是首开Web服务器先河的网景通信公司（Netscape Communications）。今天，主要的数据库厂商（例如Sybase、Oracle等）都支持Web服务器，流行的操作系统（例如UNIX、Windows等）都有自己的Web浏览器。WWW几乎成了Internet的同义语。Web技术还被用于构造企业内部网（Intranet）。

## Slide 34: 第四节 万维网WWW
万维网概述
Web技术是一种综合性网络应用技术，关系到网络信息的表示、组织、定位、传输、显示以及客户和服务器之间的交互作用等。通常文字信息组织成线性的ASCII文本文件，而Web上的信息组织成非线性的超文本文件（Hypertext）。简单地说，超文本可以通过超链接（Hyperlink）指向网络上的其他信息资源。超文本互相链接成网状结构，使得人们可以通过链接追索到与当前节点相关的信息。这种信息浏览方法正是人们习惯的联想式、跳跃式的思维方式的反映。更具体地说，一个超文本文件叫做一个网页（WebPage），网页中包含指向有关网页的指针（超链接）。如果用户选择了某一个指针，则有关的网页就显示出来。超链接指向的网页可能在本地，也可能在网上别的地方。
Web上的信息不仅是超文本文件，还可以是语音、图形、图像、动画等。就像通常的多媒体信息一样，这里有一个对应的名称叫超媒体（Hypermedia）。超媒体包括了超文本，也可以用超链接连结起来，形成超媒体文档。超媒体文档的显示、搜索、传输功能全都由浏览器（browser）实现。现在基于命令行的浏览器已不流行，而声像图形结合的浏览器得到了广泛的应用，例如 Netscape的Navigator和微软的Internet Explorer等。

## Slide 35: 第四节 万维网WWW
万维网概述
WWW本质上是一种客户机/服务器（C/S）技术，其体系结构提供了一个灵活且强有力的设计模型：应用软件采用标准数据格式显示，并能通过它的客户机-浏览器（Browser）进行浏览。浏览器是一个网络应用软件，它能向统一命名的数据服务对象的网络服务器——WWW服务器（或Web服务器）发送请求。而WWW服务器采用标准格式编码的响应来回复请求，WWW服务模型有时也称为浏览器/服务器（B/S）模型。
WWW协议定义了以下三类服务器。
（1）源数据服务器：用户访问的资源所在的服务器。
（2）代理服务器：这是一种中间程序，既是服务器又是客户机，它代表其他客户向源数据服务器提出请求。
（3）网关：为其他服务器担当媒介的中间服务器。与代理服务器不同的是，在接受请求时网关就相当于被请求资源的源数据服务器，而客户可能意识不到是在和网关进行通信。

## Slide 36: 第四节 万维网WWW
万维网概述
常用的WWW服务器如Netscape Web Server、Microsoft IIS等；常用的浏览器如Netscape Navigator、Microsoft IE。
万维网是分布式超媒体（hypermedia）系统，它是超文本（hypertext）系统的扩充。一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在因特网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。
超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超文本文档仅包含文本信息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。
万维网必须解决以下几个问题。
（1）怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档？
（2）用何协议实现万维网上各种超链的链接？
（3）怎样使各种万维网文档都能在因特网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链？
（4）怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？

## Slide 37: 第四节 万维网WWW
统一资源定位符
Internet具有庞大的网络资源，当用户通过WWW访问这些资源的时候，必须能够唯一标识它们，这是通过WWW的统一资源定位符实现的。统一资源定位符（Uniform Resource Locator，URL），俗称“网址”，是WWW的一种混合语，它表示要访问的主机地址、获取服务所用的协议以及所要浏览文件的路径和名字。统一资源定位符URL是对可以从因特网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。URL 给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此 URL 是与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。
由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。URL 的一般形式是：
<协议>：//<主机>：<端口>/<路径>

## Slide 38: 第四节 万维网WWW
统一资源定位符
第一部分是协议（或称为服务方式）；第二部分是存有该资源的主机IP地址（有时也包括端口号）；第三部分是主机资源的具体地址，如端口和路径等。第一部分和第二部分之间用“：//”符号隔开，冒号和两个斜线是规定的格式；第二部分和第三部分用“/”符号隔开。第一部分和第二部分是不可缺少的，第三部分有时可以省略。主机是存放资源的主机在因特网中的域名，端口路径有时可省略，若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到因特网上的某个主页（home page）或IP地址。
例如，http：//www.w3.org/welcome.html是一个URL，其中http是协议名称，www.w3.org是服务主机名，welcome.html是网页的文件名。

## Slide 39: 第四节 万维网WWW
统一资源定位符
如果用户选择了一个要访问的网页，则浏览器和Web服务器的交互过程如下。
（1）浏览器计算出URL，如上例所示。
（2）浏览器通过DNS服务器查找www.w3.org的IP地址。
（3）DNS给出IP地址18.23.0.32。
（4）浏览器与主机（18.23.0.32）的端口80建立TCP连接。
（5）浏览器发出请求GET/welcome.html文件。
（6）www.w3.org服务器发送welcome.html文件。
（7）释放TCP连接。
（8）浏览器显示welcome.html文件。
其中第（5）步的“GET”是HTTP协议提供的少数操作方法中的一种，其含义是读一个网页。常用的还有HEAD（读网页的头信息）和POST（把消息加到指定的网页上）等。另外，要说明的是很多浏览器不但支持HTTP协议，还支持FTP、Telnet、Gopher等，使用方法与HTTP完全一样。正因为如此，很多人认为WWW是无所不能的。

## Slide 40: 第四节 万维网WWW
统一资源定位符
URL最常用的访问方式为以下三种。
（1）ftp：文件传送协议 FTP。
（2）http：超文本传送协议HTTP。
（3）News：USENET 新闻。
某些FTP服务器要求用户要提供用户名和口令，那么这时就要在<主机>项之前填入用户名和口令，FTP的默认端口号是21，一般可省略。但有时也可使用另外的端口号。FTP已使用了超过20年，世界上已有很多FTP服务器使广大用户能利用它下载所需要的各种文件，万维网的出现并没有想取消FTP，而是要使FTP用起来更加方便（FTP的用户界面不太友好，不宜使用），也许以后FTP也可能会消失，这是因为HTTP服务器可以做FTP所能做的一切工作。
对于万维网的网点的访问要使用HTTP协议，HTTP的默认端口号是 80，通常可省略。若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到因特网上的某个主页（home page）。主页可以是以下几种情况之一。
（1）一个WWW服务器的最高级别的页面。
（2）某一个组织或部门的一个定制的页面或目录，从这样的页面可链接到因特网上的与本组织或部门有关的其他站点。
（3）由某一个人自己设计的描述他本人情况的WWW页面。

## Slide 41: 第四节 万维网WWW
统一资源定位符
例如，要查到有关清华大学的信息，应先进入清华大学的主页http：//www.tsinghua.edu.cn，这里省略了默认的端口号。而从主页入手，就可以链接到因特网上有关清华大学各个部门消息的页面。
URL最大的缺点是当信息资源的存放地点发生变化时，必须对URL作相应的改变。因此人们正在研究新的信息资源表示方法。例如，URI（Universal Resource Identifier）即“通用资源标识”（参见RFC 1630）、URN（Uniform Resource Name）即“统一资源名”和URC（Uniform Resource Citation）即“统一资源引用符”等。

## Slide 42: 第四节 万维网WWW
超文本传送协议
自WWW诞生以来，一个多姿多彩的资讯和虚拟的世界便出现在我们眼前，可是我们怎么能够更加容易地找到我们需要的资讯呢？当决定使用超文本作为WWW文档的标准格式后，于是在1990年，科学家们立即制定了能够快速查找这些超文本文档的协议，即HTTP协议（Hypertext Transfer Protocol）。经过几年的使用与发展，得到不断的完善和扩展，目前在WWW中使用的是HTTP/1.1版。超文本传送HTTP协议是万维网的基础。为了使超文本的链接能够高效率地完成，需要用 HTTP 协议来传送一切必须的信息。HTTP是一个简单的协议，客户进程建立一条同服务器进程的 TCP 连接，然后发出请求并读取服务器进程的响应。服务器进程关闭连接表示本次响应结束。服务器进程返回的文件通常含有指向其他服务器上文件的指针（超文本链接）。用户显然可以很轻松沿着这些链接从一个服务器到下一个服务器。
HTTP是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。 从层次的角度看，HTTP 是面向事务（transaction-oriented）的应用层协议，它是万维网上能够可靠交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。

## Slide 43: 第四节 万维网WWW
超文本传送协议
HTTP的主要特点：HTTP 是面向事务的客户服务器协议；HTTP 1.0 协议是无状态的（stateless）；HTTP 协议本身也是无连接的，虽然它使用了面向连接的 TCP 向上提供的服务；万维网浏览器就是一个 HTTP 客户，而在万维网服务器等待 HTTP 请求的进程常称为 HTTP daemon，有的文献将它缩写为 HTTPD；HTTP daemon 在收到 HTTP 客户的请求后，把所需的文件返回给 HTTP 客户。
一次HTTP操作称为一个事务，其工作过程可分为四步：首先客户机与服务器需要建立连接。只要单击某个超级链接，HTTP的工作就开始了；建立连接后，客户机发送一个请求给服务器，请求方式的格式为：统一资源标识符（URL）、协议版本号，后边是MIME信息包括请求修饰符、客户机信息和可能的内容；服务器接到请求后，给予相应的响应信息，其格式为一个状态行，包括信息的协议版本号、一个成功或错误的代码，后边是MIME信息包括服务器信息、实体信息和可能的内容；客户端接收服务器所返回的信息通过浏览器显示在用户的显示屏上，然后客户机与服务器断开连接。
如果在以上过程中的某一步出现错误，那么产生错误的信息将返回到客户端，由显示屏输出。对于用户来说，这些过程是由HTTP自己完成的，用户只要用鼠标单击，等待信息显示即可。

## Slide 44: 第四节 万维网WWW
超文本传送协议
HTTP 有以下两类报文。
（1）请求报文：从客户向服务器发送请求报文。
（2）响应报文：从服务器到客户的回答。
由于 HTTP 是面向正文的（text-oriented），因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串，因而每个字段的长度都是不确定的。
HTTP中有以下三类请求-响应链。
第一类：客户机直接向服务器发送请求，建立TCP连接，默认端口是80，然后在这个连接上发送请求。服务器监听连接上的请求，对于每一个请求服务器启动一个线程或进程来对它进行服务。一旦请求处理完毕，服务器把响应在这个连接上送回给原来的客户机。
第二类：通过代理服务器（Proxy Server），用户向代理服务器建立连接并发送请求，代理服务器再向WWW服务器发送请求，WWW服务器向代理服务器回送响应，最后代理向用户发回响应，如图8-7所示。

## Slide 45: 第四节 万维网WWW
超文本传送协议
图8-7 两种HTTP中请求－响应链

## Slide 46: 第四节 万维网WWW
超文本传送协议
第三类：隧道，和第二类相似，也有一个中间节点。隧道和代理不同，它只是一个用户向WWW服务器发送请求以及从服务器接收响应的通道，不执行其他任何功能（如代理的cache功能、用户鉴别功能等）。代理和隧道可以是多重的，即在客户机到WWW服务器之间可以有多个代理和隧道。
客户请求是简单的 ASCII文本，服务器的响应也是以ASCII文本开始（首部）的，后面跟着数据（可以是ASCII或二进制数据 ）。客户程序软件（浏览器）分析服务器的响应，并把它格式化输出，同时以高亮方式显示指向其他文档的链接。通过 HTTP连接传输的数据量较小，客户请求报文长度为几百字节，服务器响应报文的典型值也在几百字节至 10 000 B间。因为一些大文档 （如图像或大的 PostScript文件）会将服务器响应报文长度的平均值拉大，所以 HTTP 统计通常报告中间值。许多研究表明，服务器响应报文长度的中间值小于 3000B。

## Slide 47: 第四节 万维网WWW
超文本传送协议
HTTP带来的最大的性能问题是每个文件使用一条 TCP连接。当客户请求报文的长度超过服务器通告的MSS时，缓慢的建立使每一个TCP连接增加了额外的时延。另一个问题是服务器进程正常关闭连接将引起在服务器主机上产生TIME-WAIT时延，在一个繁忙的服务器上可以看到很多这种待终止的连接。而Gopher协议的文档号是 RFC1436[Anklesaria et al. 1993]。从网络的观点来看，HTTP与 Gopher非常相似。客户程序打开一条与服务器的连接（Gopher使用70号端口），并发起请求。服务器返回带有应答的响应，并关闭连接。它们的主要区别在于服务器送回给客户的报文内容。尽管 Gopher协议允许服务器返回非文本信息，如GIF文件，但大多数Gopher客户程序是为ASCII终端设计的。因此 Gopher服务器返回的文档大多数是ASCII文本文件。因为HTTP协议有明显的优势，所以写作本书时Internet上的许多站点已关闭了它们的Gopher服务程序。当URL为gopher://hostname时，也有很多Web浏览器能识别Gopher协议，并与这些Gopher服务器通信。

## Slide 48: 第四节 万维网WWW
万维网的文档
超文本标记语言（HyperText Markup Language，HTML）使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。
超文本标记语言 HTML 中的Markup的意思就是“设置标记”。HTML 定义了许多用于排版的命令（标签）。HTML把各种标签嵌入到万维网的页面中。这样就构成了所谓的 HTML文档，它是一种可以用任何文本编辑器创建的 ASCII码文件。
仅当 HTML文档是以.html 或 .htm为后缀时，浏览器才对此文档的各种标签进行解释。如 HTML文档改换以 .txt 为其后缀，则 HTML 解释程序就不对标签进行解释，而浏览器只能看见原来的文本文件。当浏览器从服务器读取 HTML 文档后，就按照 HTML 文档中的各种标签，根据浏览器所使用的显示器的尺寸和分辨率大小，重新进行排版并恢复出所读取的页面。
元素（element）是 HTML 文档结构的基本组成部分。一个 HTML 文档本身就是一个元素。每个 HTML 文档由两个主要元素组成：首部（head）和主体（body）。首部包含文档的标题（title），以及系统用来标识文档的一些其他信息。标题相当于文件名。文档的主体是 HTML 文档最主要的部分。主体部分往往又由若干个更小的元素组成，如段落（paragraph）、表格（table）和列表（list）等。

## Slide 49: 第四节 万维网WWW
万维网的文档
HTML 用一对标签（即一个开始标签和一个结束标签）或几对标签来标识一个元素。开始标签由一个小于字符“<”、一个标签名和一个大于字符“>”组成。结束标签和开始标签的区别只是在小于字符的后面要加上一个斜线字符“/”。标签名并不区分大写和小写。有一些标签可以将结束标签省略。
下面是一个简单的例子，用来说明HTML文档中标签的用法。
<HTML> ｛首部开始｝
<HEAD>
<TITLE>一个HTML的例子</TITLE> ｛“一个HTML的例子”是文档的标题｝
</HEAD> ｛首部结束｝
<BODY> ｛主体开始｝
<H1>HTML 很容易掌握</H1> ｛1 级标题｝
<P>这是第一个段落。</P> ｛<P>和</P>之间的文字是一个段落｝
<P>这是第二个段落。</P> ｛<P>和</P>之间的文字是一个段落｝
</BODY> ｛主体结束｝
</HTML> ｛文档结束｝

## Slide 50: 第四节 万维网WWW
万维网的文档
定义HTML文件的标题是必需的，这个标题一般在浏览器窗口的标题上显示。当把运行中的浏览器最小化后，标题会出现在该图标的文字信息中，因此一个页面的标题往往是整个文档的一个主要信息。
在<BODY>中可以使用以下属性。
Bgcolor：指定在正文中背景的颜色。
Text：指定文档内文字前景颜色，与背景颜色表示方法相同。
Link：指明未访问过的链接颜色。
Vlink：指明已访问过的链接颜色。
Alink：指明增亮的颜色，表示该时刻用户正在点击的用于超文本链接的正文。
Background：指定文档背景图片。
另外，HTML允许在万维网页面中插入图像和表格等。
利用超链接可以将HTML文档（页面）中的某个热点链接到其他页面、同一页面中的其他部分、电子邮件、FTP站点等。还可以用来定义文档的位置，以供其他超链接对它的引用。锚点的标记是<A>和</A>，例如，
<A HREF＝http：//www.fudan.edu.cn/introduction.html>复旦大学简介</A>
标记<A>和</A>之间的文本即是该锚点所定义的热点，HREF指定了锚点热点所链接的对象，HREF中所使用的参数为URL。

## Slide 51: 第四节 万维网WWW
万维网的信息检索系统
浏览器通过统一资源定位器（Uniform Resource Locator，URL）对信息进行寻址。URL由3部分组成，分别指出了用户要求的网页名字、网页所在的主机名字，以及访问网页的协议。例如，http：//www.w3.org/welcome.html是一个URL，其中http是协议名称，www.w3.org是服务主机名，welcome.html是网页的文件名。 如果用户选择了一个要访问的网页，则浏览器和Web服务器的交互过程如下： （1）浏览器计算出URL，如上例所示。 （2）浏览器通过DNS服务器查找www.w3.org的IP地址。 （3）DNS给出IP地址18.23.0.32。 （4）浏览器与主机（18.23.0.32）的端口80建立TCP连接。 （5）浏览器发出请求GET/welcome.html文件。 （6）www.w3.org服务器发送welcome.html文件。 （7）释放TCP连接。 （8）浏览器显示welcome.html文件。

## Slide 52: 第四节 万维网WWW
万维网的信息检索系统
其中第（5）步的“GET”是HTTP协议提供的少数操作方法中的一种，其含义是读一个网页。常用的还有HEAD（读网页的头信息）和POST（把消息加到指定的网页上）等。另外要说明的是，很多浏览器不但支持HTTP协议，还支持FTP、Telnet、Gopher等，使用方法与HTTP完全一样。正因为如此，很多人认为WWW是无所不能的。
为了在万维网上方便查找信息，用户可使用各种搜索工具（即搜索引擎）。 在万维网中用来进行搜索的工具叫做搜索引擎。检索时，就要将所有万维网页面标题中的关键词作成索引。
例如，当前最有名的搜索引擎：
Google（http：//www.google.com）
Yahoo（http：//www.yahoo.com）
在因特网上搜索信息需要多实践，这样才能掌握获取信息的技巧。

## Slide 53: 第五节 电子邮件
电子邮件概述
电子邮件（E-mail）是目前Internet上使用最频繁的服务之一，它为Internet用户之间发送和接收信息提供了一种快捷、廉价的通信手段，特别是为国际之间的交流发挥着重要的作用，为世界各地的因特网用户提供了一种极其快速、简单和经济的通信与交换信息的方法。
1. 电子邮件定义
电子邮件简称E-mail，它是利用计算机网络与其他用户进行联系的一种快速、简便、高效、价廉的现代化通信手段。电子邮件与传统邮件大同小异，只要通信双方都有电子邮件地址，便可以电子传播为媒介，交互邮件。可见电子邮件是以电子方式发送传递的邮件。
2. 电子邮件协议
Internet上电子邮件系统采用客户机/服务器模式，信件的传输通过相应的软件来实现，这些软件要遵循有关的邮件传输协议。传送电子邮件时使用的协议有简单邮件传输协议（Simple Mail Transport Protocol，SMTP）和邮局协议（Post Office Protocol，POP），其中SMTP用于电子邮件发送服务，POP用于电子邮件接收服务。当然，还有其他的通信协议，在功能上它们与上述协议是相同的。

## Slide 54: 第五节 电子邮件
电子邮件概述
电子邮件（E-mail）是目前Internet上使用最频繁的服务之一，它为Internet用户之间发送和接收信息提供了一种快捷、廉价的通信手段，特别是为国际之间的交流发挥着重要的作用，为世界各地的因特网用户提供了一种极其快速、简单和经济的通信与交换信息的方法。
3. 电子邮件地址
用户在Internet上收发电子邮件时，必须拥有一个电子信箱（Mailbox），而每个电子信箱有一个唯一的地址，通常称为电子邮件地址（E-mail Addresses）。E-mail地址由两部分组成，以符号“@”分隔，“@”前面的部分是用户名，“@”后面的部分为邮件服务器的域名，如E-Mail地址“qzh_0605@163.com”中，“qzh_0605”是用户名，“163.com”为网易的邮件服务器的域名。
4. 电子邮件工具
用户不仅要有电子邮件地址，还要有一个负责收发电子邮件的应用程序。电子邮件应用程序很多，常见的有Foxmail、Outlook Express、Outlook 2000等。

## Slide 55: 第五节 电子邮件
简单邮件传送协议
简单邮件传输协议（Simple Mail Transfer Protocol，SMTP）是在报文传输代理（Message Transfer Agent，MTA）之间传递邮件时使用最广泛的协议，用户代理，即客户系统的统称（User Agent，UA）向MTA发送电子邮件时也使用SMTP。SMTP使用的TCP端口是25。
SMTP发送E-mail的基本思想是接收端（即服务器）在TCP的25号端口等待发送端的信息，发送端向接收端发出连接请求，一旦连接成功，即进行邮件信息的交换，邮件传递结束后释放连接。
SMTP所规定的就是在两个相互通信的SMTP进程之间应如何交换信息。由于 SMTP使用客户机/服务器方式，因此负责发送邮件的SMTP进程就是SMTP客户，而负责接收邮件的SMTP进程就是SMTP服务器。
SMTP提供了这样一种邮件传输机制：当收件方和发件方都在同一个网络上时，可以将邮件直接传送给对方；当对方不在同一个网络上时，需要通过一个或者几个中间服务器来进行转发SMTP。首先由发件方提出申请，要求与接收方SMTP建立双向通信渠道，收件方可以是最终收件人，也可以是中间转发服务器，收件方服务器确认可以建立连接以后，双方就可以开始通信了，发件方SMTP向收件方SMTP发出MAIL命令，告知发件方的身份，如果收件方接收，就回答OK。发件方再发出RCPT命令，告知收件人的身份，收件方SMTP确认是否接收或转发，如果同意，就回答OK，接下来就可以进行数据传输了。在通信过程中，发件方SMTP与收件方SMTP采用对话式交互方式，即发件方提出要求，收件方进行确认，确认以后才进行下一步的动作，整个过程由发件方控制，有时需要确认几回才能够实现。

## Slide 56: 第五节 电子邮件
简单邮件传送协议
SMTP规定了14条命令和21种应答信息。每条命令由4个字母组成，而每一种应答信息一般只有一行，由一个 3 位数字的代码开始，后面附上很简单的文字说明。
表8-3列出了SMTP协议的常用命令。
表8-3 SMTP协议的常用命令(回答代码)

## Slide 57: 第五节 电子邮件
电子邮件的信息格式
一个电子邮件分为信封和内容两大部分。RFC 822只规定了邮件内容中的首部（header）格式，而对邮件的主体（body）部分则让用户自由撰写。用户写好首部后，邮件系统将自动地将信封所需的信息提取出来并写在信封上。所以用户不需要填写电子邮件信封上的信息。
邮件内容首部包括一些关键字，后面加上冒号。最重要的关键字是：To和Subject。
“To：”后面填入一个或多个收信人的电子邮件地址。用户只需打开地址簿，点击收信人名字，收信人的电子邮件地址就会自动填入到合适的位置上。
“Subject：”是邮件的主题。它反映了邮件的主要内容，便于用户查找邮件。
“抄送：”表示应给某某人发送一个邮件副本。
“From：”和“Date：”表示发信人的电子邮件地址和发信日期。
“Reply-To：”是对方回信所用的地址。

## Slide 58: 第五节 电子邮件
POP3和IMAP
POP的全称是Post Office Protocol，主要用于电子邮件的接收，使用TCP的110端口。POP是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第三个版本 POP3。POP也使用客户机/服务器的工作方式。在接收邮件的用户 PC 机中必须运行 POP 客户程序，而在用户所连接的ISP邮件服务器中则运行 POP 服务器程序。
当客户机需要服务时，客户端的软件（比如Outlook Express或FoxMail），将与POP3服务器建立TCP连接，此后，需要经过POP3协议的三种工作状态：首先是认证过程，确认客户机提供的用户名和密码；在认证通过以后，再转入处理状态，用户在该状态下可以收取自己的邮件或者删除邮件；在完成相应的操作以后，客户机发出QUIT命令，此后进入更新状态，将做了删除标记的邮件从服务器删除。至此，就完成了整个POP过程。
交互式邮件存取协议（Internet Message Access Protocol，IMAP）也是按客户机/服务器方式工作，现在较新的版本是IMAP4。用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样。因此 IMAP 是一个联机协议。当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时，就可看到邮件的首部。若需要打开某个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上。
IMAP最大的好处就是用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件。IMAP 还允许收信人只读取邮件中的某一个部分。例如，收到了一个带有视像附件（此文件可能很大）的邮件。为了节省时间，可以先下载邮件的正文部分，待以后有时间再读取或下载这个很长的附件。

## Slide 59: 第五节 电子邮件
POP3和IMAP
IMAP 的缺点是如果用户没有将邮件复制到自己的 PC 机上，则邮件一直存放在 IMAP 服务器上。因此用户需要经常与 IMAP 服务器建立连接。
IMAP4是IMAP的最新版本，其主要特征包括：
（1）与因特网消息标准完全兼容；
（2）许多计算机可以同时访问和管理邮件；
（3）允许通过低效率的文件访问协议来进行访问；
（4）提供对在线、离线以及无连接三种访问方式的支持；
（5）支持共享邮箱的并发访问；
（6）客户端软件不需要了解服务器上的文件存储格式。
IMAP与POP相比提供了更多的功能，也更复杂一些。POP3缺乏严格的邮件处理能力，在一般的配置中，通常邮件从服务器下载到客户端后，就会从服务器上删除，这有利于节省服务器硬盘空间，但对于可能使用多个终端的用户却不够方便。
另外，必须注意的是不要将邮件读取协议POP或IMAP与邮件传送协议 SMTP弄混。发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 SMTP 协议。而POP协议或IMAP协议则是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议。

## Slide 60: 第五节 电子邮件
基于万维网的电子邮件
电子邮件的发送和接收过程如下。
（1）发信人调用用户代理来编辑要发送的邮件。用户代理用 SMTP 把邮件传送给发送端邮件服务器。
（2）发送端邮件服务器将邮件放入邮件缓存队列中，等待发送。
（3）运行在发送端邮件服务器的 SMTP 客户进程，发现在邮件缓存中有待发送的邮件，就向运行在接收端邮件服务器的 SMTP 服务器进程发起 TCP 连接的建立。
（4）TCP连接建立后，SMTP 客户进程开始向远程的 SMTP 服务器进程发送邮件。当所有的待发送邮件发完后，SMTP 就关闭所建立的 TCP 连接。
（5）运行在接收端邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后，将邮件放入收信人的用户邮箱中，等待收信人在方便时进行读取。
（6）收信人在打算收信时，调用用户代理，使用 POP3（或 IMAP）协议将自己的邮件从接收端邮件服务器的用户邮箱中的取回（如果邮箱中有来信的话）。
图8-8 邮件传输示意图

## Slide 61: 第五节 电子邮件
通用因特网邮件扩充MIME
1. MIME概述
SMTP有以下缺点：
（1）SMTP不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
（2）SMTP限于传送7位的ASCII码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。
（3）SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
（4）某些 SMTP 的实现并没有完全按照RFC 821的 SMTP 标准。
于是这种情况下，提出了通用因特网邮件扩充（Multipurpose Internet Mail Extensions，MIME）。MIME并没有改动SMTP或取代它。MIME 的意图是继续使用目前的RFC 822格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。
MIME协议说明了如何安排消息格式使消息不同邮件系统内进行交换，MIME格式灵活，它允许邮件中包含任意类型的文件。MIM消息可以包含文本、图像、声音、视频以及其他应用程序的特定数据。

## Slide 62: 第五节 电子邮件
通用因特网邮件扩充MIME
2. 内容传送编码
下面介绍三种常用的内容传送编码（Content-Transfer-Encoding）。
（1）最简单的编码就是7位ASCII码，而每行不能超过 1000 个字符。MIME 对这种由 ASCII 码构成的邮件主体不进行任何转换。
（2）另一种编码称为quoted-printable，这种编码方法适用于当所传送的数据中只有少量的非ASCII码的情况。
（3）对于任意的二进制文件，可用base64编码。
MIME的标准规定 Content-Type 说明必须含有两个标识符，即内容类型（type）和子类型（subtype），中间用“/”分开。 MIME 标准定义了7种基本内容类型和 15 种子类型。除了内容类型和子类型，还允许发信人和收信人自己定义专用的内容类型。

## Slide 63: 第六节 动态主机配置协议
为了将软件协议做成通用的和便于移植的，协议软件的编写者应把协议软件参数化。这就使得在很多台计算机上使用同一个经过编译的二进制代码成为可能。一台计算机和另一台计算机的区别都可通过一些不同的参数来体现。在软件协议运行之前，必须给每一个参数赋值。在协议软件中给这些参数赋值的动作叫做协议配置。一个软件协议在使用之前必须是已正确配置的。具体的配置信息有哪些则取决于协议栈。
连接到因特网的计算机的协议软件需要配置的项目包括以下几个。
（1）IP 地址。
（2）子网掩码。
（3）默认路由器的 IP 地址。
（4）域名服务器的 IP 地址。
这些信息通常存储在一个配置文件中，计算机在引导过程中可以对这个文件进行存取。
动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol，DHCP）提供了即插即用连网（Plug-and-Play Networking）的机制。这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。DHCP 是扩展了的BOOTP。DHCP 与 BOOTP 是向后兼容的，并且它们所使用的报文格式都很相似。

## Slide 64: 第六节 动态主机配置协议
DHCP使用客户机/服务器方式。需要IP地址的主机在启动时就向DHCP服务器广播发送发现报文（DHCPDISCOVER），这时该主机就成为 DHCP 客户。本地网络上所有主机都能收到此广播报文，但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到，则返回找到的信息。若找不到，则从服务器的IP地址池（Address Pool）中取一个地址分配给该计算机。
DHCP服务器的回答报文叫做提供报文（DHCPOFFER）。DHCP 中继代理（relay agent）以单播方式转发发现报文，并不是每个网络上都有DHCP服务器，这样会使 DHCP 服务器的数量太多。现在是每一个网络至少有一个DHCP中继代理，它配置了DHCP服务器的IP地址信息。当DHCP中继代理收到主机发送的发现报文后，就以单播方式向DHCP服务器转发此报文，并等待其回答。收到DHCP服务器回答的提供报文后，DHCP中继代理再将此提供报文发回给主机。
DHCP协议的工作过程如图8-10所示，DHCP客户使用的UDP端口是68，而DHCP服务器使用的UDP端口是67，这两个UDP端口都是常用端口。

## Slide 65: 第六节 动态主机配置协议
图8-10 DHCP协议的工作过程
DHCP 协议的工作过程如下。
（1）DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。
（2）DHCP 客户从 UDP 端口 68，发送 DHCP 发现报文。
（3）凡收到DHCP发现报文的DHCP服务器，都发出DHCP提供报文，因此 DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供的报文。
（4）DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文。

## Slide 66: 第六节 动态主机配置协议
（5）被选择的DHCP服务器发送确认报文DHCPACK，进入已绑定状态，并可开始使用得到的临时IP地址。DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器T1和T2，它们的超时时间分别是0.5T和0.875T。当超时时间到就要请求更新租用期。
（6）租用期过了一半（T1 时间到），DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST 要求更新租用期。
（7）DHCP 服务器若同意，则发回确认报文DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租用期，重新设置计时器。
（8）DHCP 服务器若不同意，则发回否认报文DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，重新申请 IP 地址（回到步骤②）。若DHCP服务器不响应步骤⑥的请求报文DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤⑥），然后又继续后面的步骤。
（9）DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。
DHCP很适合经常移动位置的计算机，例如当计算机使用Windows操作系统时，当单击网络属性，在IP地址中选择“自动获得一个IP地址”，就表示使用了DHCP协议。

## Slide 67: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
网络管理包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，这样就能以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能、服务质量等。网络管理常简称为网管。可以看到，网络管理并不是指对网络进行行政上的管理。
1. 网络管理的需求
网络管理的需求如下。
（1）网络规模快速膨胀，网络节点的大幅度增加、跨地域，这些造成网络需要集中维护。
（2）网络复杂性的大幅度增加，网络设备种类多、应用种类多、网络协议种类多。
（3）网络运行的可靠性要求，通过配置冗余的网络硬件、软件、传输介质等。
（4）网络运行可用性的要求，降低网络出故障的时间，减少网络故障的修复时间。
（5）网络稳定性的要求，要求提供一个运行平稳、网络性能有保障的网络。
（6）降低网络运行维护成本，集中维护模式的采用。
（7）网络扩容、规划的需要。
网络管理的根本目标就是为了满足运营者和用户对网络的有效性、可靠性、开放性、综合性、安全性和经济性要求。

## Slide 68: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
2. 网络管理中的主要构件
网络管理系统结构如图8-11所示。
图8-11 网络管理系统结构

## Slide 69: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
1）网络管理站
网络管理站由图形显示工作站和网络管理应用组成。图形显示工作站为网络管理应用软件的运行提供存储、计算、通信和显示服务。网络管理应用主要用来处理大量的数据、对事件进行响应、提供良好的人机接口界面。通过图形用户界面，网络管理员可以看到整个网络的视图、控制被管理的设备。
2）被管理设备
被管理的设备可以是网络上的任何节点，例如，计算机、打印机、路由器、网络应用等，被管理的设备通常有一个管理代理在后台运行。
3）管理代理
网络管理协议管理代理向网络管理应用提供被管理设备的信息，同时也可以接收来自网络管理应用的控制信息。
4）网络管理协议
网络管理信息用于网络管理应用和网络管理之间交换信息，定义网络管理信息的结构、数据格式等。
5）网络管理信息
网络管理信息是网络管理应用和网络管理代理之间交换的信息，用于监视和控制被管理的设备。

## Slide 70: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
网络管理软件（包括网络管理应用和网络管理代理）通常基于特定的网络管理协议，其功能的强弱和网络管理协议有很大关系。大多数网络管理软件通常是基于开放的网络管理协议，也有的是基于设备厂商专用的网络管理协议。在网络管理软件的选用上，主要考虑以下因素：
（1）网络环境，指网络覆盖的地理范围和网络的特点。
（2）网络管理需求。
（3）费用。
（4）网络工作站的操作系统。
3. 网络管理的功能
1）性能管理
性能管理用于衡量和呈现网络特性的各个方面，使网络性能维持在一个可以被接受的水平上。具体功能如下：
  收集网络管理者感兴趣的那些变量的性能数据。
  分析这些数据，以判断是否处于正常（基线）水平并产生相应的报告。
  为每个重要的变量确定一个合适的性能阈值，超过该阈值就意味着出现了应该注意的网络故障。

## Slide 71: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
2）故障管理
故障管理用于检测、记录网络故障并通知给用户，尽可能自动修复网络故障以使网络能有效地运行。具体功能如下：
  检测被管理对象的差错或接收差错事件报告。
  在紧急情况下启用备用资源用于服务。
  创建和维护差错日志库并对其进行分析。
  对故障进行诊断测试、跟踪、识别和定位。
  对有故障资源进行更换、修复，或采取其他恢复措施使其重新投入使用。
3）配置管理
配置管理用于监视网络和系统的配置信息，以便跟踪和管理不同的软硬件元素对网络操作的作用。具体功能如下：
  网络资源的配置及其活动状态的监视。
  网络资源之间的关系的监视与控制。
  加入新资源，删除旧资源，定义新的管理对象。
  识别管理对象，给每个对象分配名字。
  初始化对象，启动、关闭对象。
  管理各个对象之间的关系。
  改变管理对象的参数。

## Slide 72: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
4）计费管理
计费管理用于对用户使用网络资源的情况随时进行记录，并根据预定的计算方法和收费标准来核算用户的通信费用。具体功能如下：
  统计网络效益数据，以便确定不同时期和不同时段的费率。
  根据用户使用的特定业务和计费方式，确定和计算各个用户的费用。
  账务管理、分类和稽查功能。
5）安全管理
安全管理用于控制对网络资源的访问，以保证网络不被有意或无意地侵害，并保证敏感信息不被那些未授权的用户访问。具体功能如下：
  标识重要的网络资源（包括系统、文件和其他实体）。
  确定重要的网络资源和用户集间的映射关系。
  监视对重要网络资源的访问。
  记录对重要网络资源的非法访问。
若要管理某个对象，就必然会给该对象添加一些软件或硬件，但这种“添加”必须对原有对象的影响尽量小些。简单网络管理协议SNMP中的管理程序和代理程序按客户服务器方式工作。SNMP发布于1988年，IETF在1990年将SNMP定为因特网的正式标准，以后又有了新版本SNMP v2和SNMP v3，因此原来的SNMP又称为SNMP v1。

## Slide 73: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
SNMP最重要的指导思想就是要尽可能简单。SNMP的基本功能包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备等。在网络正常工作时，SNMP可实现统计、配置和测试等功能。当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能。虽然SNMP是在TCP/IP基础上的网络管理协议，但也可扩展到其他类型的网络设备上。
4. SNMP体系结构
SNMP体系结构如图8-12所示。
1）管理信息结构
管理信息结构定义了每一个被管理对象（代理）有关的信息，以及如何用ASN.1描述这些信息在管理信息库中的表示。
2）管理信息库
管理信息库是存放各个被管理对象的管理参数的数据库，被管对象必须维持可供管理程序读写的若干控制和状态信息。
3）网络管理协议
网络管理协议是提供在网管工作站与被管理对象设备之间交换管理信息的协议。
整个系统必须有一个管理站。管理进程和代理进程利用SNMP报文进行通信，而 SNMP报文又使用UDP来传送。若网络元素使用的不是SNMP而是另一种网络管理协议，SNMP协议就无法控制该网络元素。这时可使用委托代理（proxy agent），它能提供如协议转换和过滤操作等功能对被管对象进行管理。

## Slide 74: 第七节 简单网络管理协议
网络管理的基本概念
图8-12 SNMP体系结构

## Slide 75: 第七节 简单网络管理协议
管理信息结构
管理信息结构（Structure of Management Information，SMI）标准指明了采用ASN.1（抽象语法表示法NO.1）来定义管理对象或MIB变量。
ASN.1是一种数据类型描述语言，具有类似于面向对象程序设计语言所提供的类型机制。它可以定义任意结构的数据类型，而不同数据类型之间还可以有继承关系。ASN.1 有两个主要特点：一个是人们阅读的文档中使用的记法，另一个是同一信息在通信协议中使用的紧凑编码表示。这种记法使数据的含义不存在任何可能的二义性。实际上到目前为止并没有第二个抽象语法记法出现。因此 ASN.1 似应写为 ASN。抽象语法只描述数据的结构形式且与具体的编码格式无关，同时也不涉及这些数据结构在计算机内如何存放。
SMI规范定义了一组规则，规则内容包括：
（1）管理对象（或者MIB变量）如何被描述和编码，以供网络协议使用。
（2）网络管理协议如何访问这些对象或变量，以及对象如何添加到MIB中。

## Slide 76: 第七节 简单网络管理协议
管理信息库
管理信息库（Management Information Base，MIB）被管对象必须维持可供管理程序读写的若干控制和状态信息。这些信息总称为管理信息库 MIB 。管理程序使用 MIB 中这些信息的值对网络进行管理（如读取或重新设置这些值）。
管理信息库是被管理对象或变量的集合，其特点如下。
（1）MIB描述了可以通过网络管理协议获得和修改的信息，其中的每个条目都称为一个 MIB变量。
（2）MIB采用层次化结构，与DNS树型结构相似。
（3）MIB中的每个节点都有一个对象标识符（Object Identifier，OID），每个对象标识符采用数字编码形式，而不采用文本名称。
（4）MIB中的根不被命名，它有三个直接子节点——ISO、CCITT、JOINT。
MIB的对象或变量都具有以下四个属性。
（1）对象标识符（Object Identifier）：定义了一个特定对象的名字，例如sysUpTime。MIB对象既可以用对象名字，也可以用相应的MIB号码来表示。例如：internet OBJECT IDENTIFIER::＝{ iso org（3）dod（6）1 }可以用internet，也可以用字串 .1.3.6.1来表示这个对象。

## Slide 77: 第七节 简单网络管理协议
管理信息库
（2）语法（Syntax）：对象的数据类型。例如整数、8位数字（字符串，范围为0～255）、对象标识符（预先定义的数据类型别名）或NULL（留待以后使用的空位）。
（3）访问（Access）：对象的访问级别。合法的值有：只读、读写、只写和不可存取。
（4）状态（Status）：对象的实现需要可以是必备的（被管理节点必须实现该对象）；可选的（被管理对象可能实现该对象）或者已废弃的（被管理设备不需要再实现该对象）。
MIB树在ISO（1）目录中比较重要的对象或对象类有以下几个。
（1）iso.org.dod.internet（1.3.6.1）：包含TCP/IP协议相关的MIB部分。
（2）iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2（1.3.6.1.2.1）：MIB-II是SNMP协议中的基础MIB，几乎被所有支持SNMP的设备所支持，MIB-II实现了设备的基础和通用管理。
（3）iso.org.dod.internet.mgmtmgmt（1.3.6.1.2）：包含了系统.网络界面.各种应用程序.网络协议.路由协议的基本监控功能。
（4）iso.org.dod.internet.private（1.3.6.1.4）：企业私有的MIB库，描述了企业私有的设备特性。

## Slide 78: 第七节 简单网络管理协议
SNMP的协议数据单元和报文
在网络管理中有两种方法实现信息的传递：一种是轮询，只有当管理工作站发出请求时代理才反馈回信息；另一种是中断（或称为自陷Trap），当代理发现有事件触发时，就主动反馈一条信息给管理工作站。
SNMP v1 规定了五种协议数据单元 PDU（即 SNMP 报文），用来在管理进程和代理之间进行交换。SNMP的操作只有两种基本的管理功能如下：
“读”操作，用get报文来检测各被管对象的状况。
“写”操作，用set报文来改变各被管对象的状况。
1. SNMP的工作过程
（1）管理软件和代理软件开始正常运行，网络管理员把要管理的子网或者网元加入到网络管理系统中，网络管理软件根据被管理的设备和链路，描绘出整个网络结构。
（2）管理软件定期轮询各网元设备。
（3）当无法轮询某个网元设备，就修改网络拓扑图，并发出报警。
（4）管理软件也接收来自各网元发出的中断事件。
（5）管理软件可以根据网管人员的要求，向各网元设备发出查询、参数设备等命令。
在SNMP协议中，get指令用来获取对象信息，set指令用来设置对象属性，trap指令用来实现中断消息的传递。在SNMP协议工作时，如果采用轮询方式，代理设备监听UDP端口161进行通信；如果采用中断方式，管理工作端监听UDP端口162进行通信。

## Slide 79: 第七节 简单网络管理协议
SNMP的协议数据单元和报文
SNMP v1一共定义了五种协议数据单元类型，如表8-4所示。
表8-4 五种协议数据单元类型
如图8-13所示，一个SNMP报文由三个部分组成，即版本、共同体和SNMP-PDU。SNMP的五种操作对应在UDP数据报中被封装成五种SNMP报文，它们都有公共SNMP首部，然后是不同的PDU（其中 get，get-next，set的PDU部分是相同的）。管理进程发出的get，get-next，set操作采用UDP端口161，代理进程发出的trap操作采用UDP的162端口，另外，SNMP报文的编码采用ASN.1和BER。
版本号：实际版本号减1。
共同体：一个字符串，作为管理进程和代理进程之间的明文口令，常用的是6个字符“public”。

## Slide 80: 第七节 简单网络管理协议
SNMP的协议数据单元和报文
SNMP的报文介绍如下。
（2）差错状态由代理进程回答时填入0～5中的一个数字，代表的意义如表8-5所示。
表8-5 差错状态

## Slide 81: 第七节 简单网络管理协议
SNMP的协议数据单元和报文
SNMP的报文格式-Trap首部如下所述。
（1）企业：产生报文的网络设备的对象标识符。
（2）Trap类型：对产生trap的原因进行描述。
（3）特定代码：指明代理自定义的事件。
（4）时间戳：指明从代理初始化到trap报告的事件所经历的时间，单位为10ms。
SNMP的报文格式-变量绑定：指明一个或多个变量的名和对应值。在get或get-next报文中，变量的值应忽略，如表8-6所示。
表8-6 Trap类型描述

## Slide 82: 第七节 简单网络管理协议
SNMP的协议数据单元和报文
SNMP v1的优点：协议简单，容易实现；对资源的占用少。
缺点如下：
（1）没有提供成批存取机制，对大块数据进行存取效率很低。
（2）没有提供足够的安全机制，安全性很差。
（3）只在TCP/IP协议上运行，不支持别的网络协议。
（4）没有提供manager与manager之间通信的机制，只适合集中式，而不利于分布管理式。
（5）只适于监测网络设备，不适于监测网络本身，如检测局域网和互联网上的数据流量。
针对SNMP v1的不足，1993年初推出了SNMP Version2即SNMP v2，并在其中增加了以下功能。
（1）提供了验证机制、加密机制、时间同步机制等，安全性极大提高。
（2）增加了get-bulk-request命令，提供了一次取回大量数据的能力，效率极大提高。
（3）增加了manager和manager之间的信息交换机制，从而支持分布式管理结构。由中间（intermediate）manager来分担主manager的任务，增加了远地站点的局部自主性，扩大了网络管理规模。
（4）可在多种网络协议上运行，如OSI、Appletalk和IPX等，适用多协议网络环境（但它的缺省网络协议仍是UDP）。
（5）监测网络，通过增加RMON（RemoteNetworkMonitoring）MIB来完成。
缺点：协议过于复杂，实现比较困难，资源消耗比较多，并没有得到大规模的推广。
SNMP v3改进了SNMP v2的安全特性，通过简明的方式实现了鉴别、保密和存取控制功能。

## Slide 83: 第八节 应用进程跨越网络的通信
系统调用和应用编程接口
大多数操作系统使用系统调用（system call）的机制在应用程序和操作系统之间传递控制权。对程序员来说，每一个系统调用和一般程序设计中的函数调用非常相似，只是系统调用是将控制权传递给了操作系统。多个应用进程使用系统调用的机制如图8-14所示。
图8-14 多个应用进程使用系统调用的机制

## Slide 84: 第八节 应用进程跨越网络的通信
系统调用和应用编程接口
当某个应用进程启动系统调用时，控制权就从应用进程传递给了系统调用接口。此接口再将控制权传递给计算机的操作系统，而操作系统将此调用转给某个内部过程，并执行所请求的操作。内部过程一旦执行完毕，控制权就又通过系统调用接口返回给应用进程。系统调用接口实际上就是应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的一个接口，即应用编程接口（Application Programming Interface，API）。
目前只有几种可供应用程序使用的TCP/IP应用编程接口，最著名的是Berkeley UNIX 操作系统中定义的一种API，它又称为插口接口（socket interface）。微软公司在其操作系统中采用了插口接口API，形成了一个稍有不同的API，并称之为Windows Socket。T&T为其UNIX系统V定义了一种API，简写为TLI（Transport Layer Interface）。
插口和API之间的区别：插口是应用进程和网络之间的接口，因为插口既包含运输层与应用层之间的端口号，又包含机器的IP地址。插口和应用编程接口API是性质不同的接口。API从程序设计的角度定义了许多标准的系统调用函数。应用进程只要使用标准的系统调用函数就可得到操作系统的服务。从这个意义上讲，API是应用程序和操作系统之间的接口。
应当记住：在插口以上的进程是受应用程序控制的，而在插口以下的TCP协议软件以及TCP使用的缓存和一些必要的变量等，则是受计算机操作系统的控制。只要应用程序使用TCP/IP协议进行通信，它就必须通过插口与操作系统交互并请求其服务。应用程序的开发者对插口以上的应用进程具有完全的控制，但对插口以下的运输层却只有少量的控制。

## Slide 85: 第八节 应用进程跨越网络的通信
几种常用的系统调用
使用无连接的UDP的服务器进程通常都工作在循环方式——一个服务器进程在同一时间只能向一个客户进程提供服务。服务器进程收到客户进程的请求后，就发送 UDP 用户数据报响应该客户。但对其他客户进程发来的请求则暂时不予理睬，这些请求都在服务器端的队列中排队等待服务器进程的处理。当服务器进程处理完毕一个请求时，就从队列中读取来自下一个客户进程的请求，然后继续处理。
其中主要的系统调用有以下几个。
（1）socket（）调用：用来创建一个插口，这个调用返回一个整数。
（2）bind（）调用：指定插口所使用的IP地址和端口号，又称“本地插口地址”。
（3）recvfrom（）调用：将插口的入队列中的下一个数据报提取出来。
（4）sendto（）调用：将一个数据报从出队列中取出，并用UDP发送给远地机器的一个进程。远地机器的插口地址是从上面的recvfrom（）调用得到的。
（5）close（）调用：用来关闭一个插口。

## Slide 86: 第八节 应用进程跨越网络的通信
几种常用的系统调用
其中主要的系统调用有以下几个。
（6）listen（）调用：仅为TCP服务器使用的系统调用，其作用是使已经创建的插口变成被动插口，即监听插口，监听插口的用处不是和远地插口建立连接，而只是等待远地客户发出的连接请求。listen（）调用通知操作系统：服务器已做好接受连接的准备。
（7）connect（）调用：通常是客户进程使用的系统调用，其功能是向远地进程（通常是服务器）请求建立连接。
（8）accept（）调用：是TCP服务器使用的系统调用，其作用是从入队列中提取最前面的连接要求。accept（）调用会创建一个新的插口，叫做接受插口，此后，客户将只和这个新创建的接受插口建立连接并通信，而不再和监听插口发生联系。
（9）fork（）调用：创建一个和自己完全一样的从属进程（或子进程）。
（10）read（）调用：读取从远地机器通过TCP连接传送到缓存中的数据。
（11）write（）调用：通过TCP连接将数据发送到远地机器的缓存中。

## Slide 87
Thank you ！